## Slide 1
第一章 机械运动
第1节 长度和时间的测量

## Slide 2
著名的篮球运动员姚明的身高是多少？如何来测量身高？
姓名：姚明（Yao Ming）
生日：1980年09月12日
身高：2.26米
体重：125公斤
籍贯：上海
单位：休斯敦火箭队(11号)
位置：中锋
国家队号码：13号
奥运会报名项目：男篮

## Slide 3
刘翔在雅典奥运会上所创的110m栏世界记录是多少秒？
姓名：刘翔（Liu Xiang）性别：男
籍贯：上海
生日：1983.7.13
身高：1.89米
体重：87公斤
项目：110米栏
刘翔是中国运动员的骄傲，他在雅典奥运会上以12秒91的成绩平了由英国名将科林-杰克逊保持的世界纪录。这枚金牌是中国男选手在奥运会上夺得的第一枚田径金牌，书写了中国田径新的历史！

## Slide 4
一、国际单位制
1、测量某个物理量时用来进行比较的标准量叫单位。
2、国际计量组织制定的一套国际统一的单位叫国际单位制。
3、我国法定的单位采用国际单位制单位。

## Slide 5
（1）长度的国际单位是米，符号m.
（2）其它常见的长度单位及符号。
千米、分米、厘米、毫米、微米、纳米 km dm cm mm μm nm
二、长度单位

## Slide 6
1dm＝0.1m=10-1m
1km＝1000m=103m
1cm＝0.01m=10-2m
1mm＝0.001m=10-3m
1μm＝0.000001m=10-6m
1nm＝0.000000001m=10-9m
2.常用长度单位之间的换算

## Slide 7
单位换算的格式
400m=_______μm
400m=400×106μm=4×108μm
52nm=_______cm
52nm=52÷107cm=5.2×10-6cm

## Slide 8
1、500m= µm
2、86nm= m
3、给下列物体标出单位及数据
中学生身高大约15.7 .
粉笔盒高度大约为8 .
一支铅笔直径约为10 .
5×108
8.6×10-8
dm
cm
mm

## Slide 9
认清刻度尺的单位、零刻度线的位置、量程、分度值.
会认：
三、正确使用刻度尺
单位
零刻度线
量程
分度值
刻度尺是常用的测量工具。

## Slide 10
会选：
测量的工具：刻度尺、皮尺、卷尺、螺旋测微计、游标卡尺等等
在实际的测量中,并不是分度尺越小越好,测量时应先根据实际情况确定需要达到的程度,再选择满足测量要求的刻度尺.
刻度尺是测量长度的基本工具。

## Slide 11
例如:现有卷尺(分度值1cm)和卡尺(分度值0.1mm)根据需要选择测量下述物体所用的工具:
1、测量跳远长度需用_________.
2、测量铜丝的直径需用_________.

## Slide 12
会放：
零刻度线或某一数值刻度线对齐待测物的起始端，使刻度尺有刻度的边贴紧待测物体，与所测长度平行，不能倾斜。

## Slide 13
会看：
读数时，视线与刻度尺尺面垂直。
0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
×
×
√

## Slide 14
会读：
２.７８cm
读数时，要估读到分度值的下一位.

## Slide 15
分度值 ；物体长度 .
分度值 ；物体长度 .
1mm
2.78cm
1cm
2.7cm

## Slide 16
会记：
记录的测量结果应由准确值、估读（计）值和单位组成。
２.７８cm

## Slide 17
数字： 准确值 + 估计值
单位:
有且仅有一位
由分度值决定
记录的测量结果

## Slide 19
思考？？？？？？
想一想：如何测出一张纸的厚度？铁丝的直径，乒乓球的直径，地图上上海到北京铁路线长与同学交流，确定自己的方案

## Slide 20
测多算少法（累积法）
测量长度的特殊方法

## Slide 21
相互配合法（卡测法）
（适于测圆、圆柱体的直径和圆锥体的高）

## Slide 22
测较短的曲线，例如地图册上的铁路线长
化曲为直法（等效替代法）

## Slide 23
用最小刻度是毫米的刻度尺，测量一木块的长度，如图1所示，则此木块长度是（ ）
A、1.8厘米 B、1.85厘米
C、7.85厘米 D、7.8厘米
B

## Slide 24
木块A的长度是_______厘米
2.35
随堂练习

## Slide 25: 二、时间的测量
1、基本工具：停表

## Slide 26
2、时间的单位及换算
（1）国际单位制，基本单位是秒（s）
比秒大的单位：时（h）、分（min）
比秒小的单位：毫秒（ms）、微秒（μs）、纳秒（ns）
（2）换算关系：
1h = 60min=3600s
1s = 103ms= 106μs= 109ns

## Slide 28
（一）、定义：测量的数值和真实值之间必然存在的差异就叫误差。
（二）、误差的来源 (测量工具、测量方法、测量者）：
１、测量时，要用眼睛估读出最小刻度值的下一位数字，是估读就不可能非常准确。
２、仪器本身不准确 。
３、环境温度、湿度变化。
五、误差

## Slide 29
3.误差不是错误：
（三）注意：
1.误差是不可避免的，误差不可能消
除,只能尽量的减小。
2.减小误差的办法:
A、多次测量取平均值。
B、使用精密的测量工具。
C、改进测量方法。
错误是由于不遵守测量仪器的使用规则，或读取、记录测量结果时粗心等原因造成的。错误是不应该发生的，是可以避免的

## Slide 30
1.（刚学习了长度测量以后，在分组探究活动中，估计教室里所用课桌的高度约为80 （填上合适的长度单位）；然后又用刻度尺测量橡皮擦的长度，如图所示，图中橡皮擦的长度为 cm。
2.（013年1月11日到1月16日，我国大部分地区的空气被严重污染，有害物质含量严重超标，其中PM2.5是天气阴霾的主要原因。PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5 μm的颗粒物。下列关于PM2.5颗粒物直径的单位换算正确的是（ ）
A．2.5μm=2.5×10-6m B．2.5μm=2.5×10-5dm
C．2.5 μm=2.5×10-6cm D．2.5μm= 2.5×10-9m
cm
3.10
A

## Slide 31
2.4
木块A的长度是_________ 厘米。
练 习

## Slide 32
有一位同学用毫米刻度尺先后四次测量一个物体的长度。测量结果是1.41厘米，1.52厘米，1.42厘米，1.44厘米，根据记录分析，刻度尺的分度值 测量结果有错误的是_________厘米，物体的长度是___________厘米。
1.42
1.52
mm