## Slide 1
第一章 机械运动
一、长度的测量

## Slide 2: 为什么要测量？
AB长还是CD长？
中心的圆哪个面积大?

## Slide 3: 一、国际单位制
1、国际单位制
国际统一的单位

## Slide 4: 二、长度的测量
长度
1、长度的单位
国际单位制中，基本单位是米，符号m。
常用的单位还有：
千米(km) 分米(dm) 厘米(cm) 毫米(mm) 微米(μm) 纳米(nm)

## Slide 5
同米的关系：
1分米（dm）＝0.1米＝10-1米
1千米（km）＝1000米＝103米
1厘米（cm）＝0.01米＝10-2米
1毫米（mm）＝0.001米＝10-3米
1微米（μm）＝0.000001米＝10-6米
小资料：
1883年规定：光在真空中
29979248分之一秒内通过的长度定义为1m
1纳米（nm）=0.000000001米=10-9米

## Slide 6
１m ，１dm，１cm，１mm有多长呢？能举例吗？
１m
１dm
１cm
１mm
1角硬币的厚度

## Slide 7: 例题：
在下面各题中填上合适的单位
1、教室门的高度约20（ ）
2、常用圆珠笔的长度约1.5（ ）
3、课桌高度约70（ ）
4、一位中学生的身高约1.65（ ）
5、练习册的长度约为220（ ）
dm
dm
cm
m
mm

## Slide 8
常见的测量长度的工具
刻度尺
卷尺
游标卡尺
螺旋测微器

## Slide 9: 思考： 如何正确使用刻度尺？

## Slide 10
1、会选：
在实际的测量中,应根据实际情况选择满足测量要求的刻度尺.

## Slide 11
认清刻度尺的单位、零刻度线的位置、量程、分度值.
2、会认：
零刻度线
量程
分度值
量程:_______
单位: ____
分度值:________
(0-8cm)
0.1cm
cm
单位

## Slide 12
3、会放：
零刻度线或某一数值刻度线对齐待测物的一端，使刻度尺有刻度的边紧靠待测物体，放正尺的位置，不能倾斜。

## Slide 13
4、会看：
视线与刻度尺尺面垂直。

## Slide 14
5、会读：
3.７８
读数时，要估读到分度值的下一位.
记录测量结果时，要写出数字和单位。
分度值：0.1cm
cm

## Slide 15
量程:__________
分度值:________
木块长度:______
0-8cm
0.1cm
4.36cm
4.36cm
准确值4.3cm
估计值0.06cm
分度值为0.1cm
因为读数时，估读到分度值下一位，所以分度值要
看测量结果的倒数第二位。

## Slide 16
记录测量结果既要有数值，还要注明单位。没有单位的记录是毫无意义的。

## Slide 17
小资料
有趣的人体尺度
古代中国、古埃及、古罗马，不管是东方文化还是西方文化，最早的尺都来源于人体，这是为什么?
你也许会说用身上的尺子方便呗！这当然是主要的。但是，还有一个更深一层的原因，那就是人体各部分的尺寸有着规律，不信，咱们试试看。
你用皮尺量一量拳头的周长，再量—下你的脚底长，你会发现，这两个长度很接近。所以，买袜子时，只要把袜底在自己的拳头上绕一下，就知道是否合适。

## Slide 18
小资料
有趣的人体尺度
你为你的父母或兄长量一量脚长和身高，你就会发现其中的奥秘：身高往往是脚长的7倍。高个子要穿大号鞋，矮个人要穿小号鞋就是这个道理。

## Slide 19: 思考讨论
1、使用刻度尺时，是否一定要从刻度为0的位置量起吗？
2、用力拉皮尺来测量长度，这样测量结果准确吗？

## Slide 20
A．5.3cm | B．5.25cm | C．3.25cm | D．3.3cm
【2018】如图是用刻度尺测长度的实验，所记录的测量结果正确的是（ ）

## Slide 21
练习:
没”0”刻度的刻度尺能测量物体的长度吗?
分度值是:____________
木块长度是:__________
2.1cm
1cm

## Slide 22
1、辅助工具法
适于测圆、圆柱体的直径和圆锥体的高
长度测量的特殊方法

## Slide 23
2、软线、轮子法
适于测较短的曲线，例如地图册上的铁路线长
适于测较长的曲线例如运动场的跑道
长度测量的特殊方法

## Slide 24
3、累计法
适于测纸厚，细丝直径
长度测量的特殊方法
回16张

## Slide 25
三、测量的误差
1、误差：是测量值和真实值的差异
测量工具和测量方法的限制，测量人
3、减小误差的方法：
2、误差的来源
多次测量取平均值（重点，常用）
使用精密的测量工具
改进测量方法

## Slide 26
注意：误差不是错误
测量错误是由于不遵守测量仪器的使用规则、读数时粗心造成的，是不该发生的，能够避免的。
误差是不能避免的，只能尽量减小。
例题：1、下列说法正确的是（ ）
A、只要测量方法正确就不会有误差；
B、测量时误差是不可避免的；
C、选择精密的测量工具可以避免误差；
D、多次测量取平均值可以消除误差。
B

## Slide 27
测量某物体长度，测量结果分别是：25.0cm,25.1cm,25.3cm,26.4cm, 则测量结果中 数据是不正确的，测量所使用刻度尺的分度值是 ，物体的长度更接近 .
26.4cm
练习1
1cm
25.1cm

## Slide 28
用一把学生的三角尺，测得一个物体的高度，共得五组数据如下：
（1）4.57cm；（2）4.56cm；（3）4.44cm； （4）4.58cm；（5）4.59cm.其中有问题的数据是哪个？ 。该物体高度比较正确的值应为多大？ 。
练习2
4.44cm
4.58cm

## Slide 29
（2018•安徽模拟）关于物理实验中的错误和误差，下列说法正确的是（ ）
A．随着科学的发展，人们将能完全消除误差
B．错误只能减少，不能消除
C．误差的产生可能与测量工具有关
D．测量时多估读几位数字就可以减小误差