## Slide 1
全品作业本
九年级 全一册（上）
新课标（RJ）
本课件仅供交流学习使用，
严禁用于任何商业用途。
物 理

## Slide 2
第十七章 欧姆定律

## Slide 3
第1节
电流与电压和电阻的关系
A知识要点分类练
B规律方法综合练
第十七章 欧姆定律
C高频考题实战练

## Slide 4
A知识要点分类练
第1节 电流与电压和电阻的关系
知识点 1 探究电流与电压的关系
1．为了探究电流与电压的关系，小明设计了如图17－1－1甲所示的实验电路图。
图17－1－1

## Slide 5
第1节 电流与电压和电阻的关系
(1)请根据电路图用笔画线代替导线，将图乙中的元件连接起来。要求：滑动变阻器的滑片向左移动时，电流表的示数变大。
[答案]图略

## Slide 6
第1节 电流与电压和电阻的关系
(2)实验时移动滑动变阻器滑片，得到了如下表所示的实验数据。此实验中滑动变阻器的作用是__________________、保护电路。
实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
电压U/V | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0
电流I/A | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30
(3)通过对表中数据的分析，可得到的初步结论是____________________________________________。
改变电阻两端的电压
电阻一定时，电流与电压成正比

## Slide 7
第1节 电流与电压和电阻的关系
2．下列图象中，能正确表示通过定值电阻的电流与其两端电压关系的是( )
图17－1－2
A

## Slide 8
第1节 电流与电压和电阻的关系
知识点 2 探究电流与电阻的关系
3．同学们想要探究电压一定时，电流与电阻有什么关系，请你和他们一起解决下列问题。
(1)用笔画线代替导线，将如图17－1－3所示实物电路图连接完整。
图17－1－3
[答案]如图所示

## Slide 9
第1节 电流与电压和电阻的关系
电压U＝2 V |  |  | 
实验次数 | 1 | 2 | 3
电阻R/Ω | 5 | 10 | 20
电流I/A | 0.4 | 0.2 | 0.1
(2)在导线连接完成后，闭合开关前还应________________________________________________。
将滑动变阻器的滑片移到阻值最大的一端

## Slide 10
第1节 电流与电压和电阻的关系
(3)同学们继续进行实验，一位同学在读取完电流表示数后，直接拆下阻值为5 Ω的电阻，改换成阻值为10 Ω的电阻。他认为这样操作简捷高效，请你指出他在操作中的错误：___________________________。
(4)分析表中实验数据，请你总结出电流与电阻的关系：____________________________。
在更换电阻之前没有断开开关
当电压不变时，电流与电阻成反比

## Slide 11
第1节 电流与电压和电阻的关系
4．如图17－1－4所示为探究“电流与电阻关系”的实验电路图。
图17－1－4
(1)为了达到探究的目的，实验过程中必须保持______________不变。
(2)当开关S闭合后，电压表的示数是2 V，电流表的示数是0.3 A，现将阻值为10 Ω的R1换成阻值为15 Ω的R2接入电路进行探究，则下一步进行的操作是：将滑片向____移动。直到_______________，再读出电流表的示数。
电阻两端电压
右
电压表示数为2 V

## Slide 12
第1节 电流与电压和电阻的关系
5．某电路两端电压一定，电路中接入10 Ω的电阻时，通过这个电阻的电流是0.4 A，若改接为20 Ω的电阻时，则电路中的电流是________A。
0.2

## Slide 13
第1节 电流与电压和电阻的关系
B规律方法综合练
6．下列关于电流跟电压、电阻的关系叙述中，正确的是( )
A．导体中电流越大，说明导体电阻越小
B．导体中电流越小，说明导体两端的电压越小
C．当导体两端电压一定时，导体电阻减小，通过导体的电流就会增大
D．对于同一导体而言，电压与电流成正比
C

## Slide 14
第1节 电流与电压和电阻的关系
7．某同学在探究“电流跟电压、电阻的关系”时，根据收集到的数据画出了如图17－1－5所示的I－R图象。下列结论与图象相符的是( )
A．电阻一定时，电流随着电压的增大而增大
B．电阻一定时，电压随着电流的增大而增大
C．电压一定时，电流随着电阻的增大而减小
D．电压一定时，电阻随着电流的增大而减小
图17－1－5
C

## Slide 15
第1节 电流与电压和电阻的关系
8．如图17－1－6所示电路中，R表示电阻箱，那么该电路( )
A．只能探究R段电路中电流与电压的关系
B．只能探究R段电路中电流与电阻的关系
C．既能探究R段电路中电流与电阻的关系，
又能探究R段电路中电流与电压的关系
D．既不能探究R段电路中电流与电阻的关系，
也不能探究R段电路中电流与电压的关系
图17－1－6
C

## Slide 16
第1节 电流与电压和电阻的关系
9．某同学利用如图17－1－7所示的电路探究“电流与电压、电阻的关系”。实验开始时，滑动变阻器的作用是__________；在探究“通过导体的电流与导体两端电压的关系”时，滑动变阻器的作用是________________________________；
在探究“通过导体的电流与导体电阻的关系”
时，滑动变阻器的作用是_________________。
图17－1－7
保护电路
改变电路中电流和定值电阻两端电压大小
调节电阻两端电压相等

## Slide 17
第1节 电流与电压和电阻的关系
10．在探究“电流与电阻的关系”的过程中：
(1)连接电路时，开关应处于________(选填“断开”或“闭合”)状态。
(2)小明按图17－1－8甲所示连好电路后，闭合开关，移动滑动变阻器滑片，发现电流表无示数，电压表有示数，其原因可能是______。(只填序号)
A．电流表断路
B．R断路 C．R短路
图17－1－8
断开
B

## Slide 18
第1节 电流与电压和电阻的关系
(3)排除故障后，小明将5 Ω的电阻接入电路，调节滑动变阻器，使电压表示数为1.5 V，此时电流表示数如图乙所示，为________A。
(4)小明再分别换接10 Ω、15 Ω的电阻，重复实验，得到表一中的另两组数据。分析表一数据，可得出结论：保持电压不变时，导体中的电流跟导体的电阻成________比。
0.3
反

## Slide 19
第1节 电流与电压和电阻的关系
表一
电阻R/Ω | 5 | 10 | 15
电流I/A |  | 0.15 | 0.10
表二
电阻R/Ω | 5 | 10 | 15
电流I/A | 0.3 | 0.2 | 0.15

## Slide 20
第1节 电流与电压和电阻的关系
(5)小丽在做此实验时，每次只更换电阻，测得相应的电流值，如表二所示，根据表中数据，她无法得到与小明相同的结论，其原因是_____________________。
没有保持R两端电压一定

## Slide 21
第1节 电流与电压和电阻的关系
C高频考题实战练
11．[2017·宜昌]小明同学在“探究电流与电压的关系”时选取了如下材料：3.6 V锂电池一枚，10 Ω定值电阻一个，电压表一只，电流表一只，最大阻值为20 Ω的滑动变阻器一个，开关一个，导线若干。
图17－1－9

## Slide 22
第1节 电流与电压和电阻的关系
(1)请根据如图17－1－9甲所示的电路，用笔画线代替导线在图乙中将电路元件连接完整，注意导线不要交叉。
[答案]如图所示

## Slide 23
第1节 电流与电压和电阻的关系
(2)下面表格中是小明同学通过实验得到并整理的数据，请你在如图17－1－10所示坐标系中画出I－U的关系图象；通过分析图象，你得出的实验结论是_______________________________________________。
图17－1－10
[答案]如图所示
在电阻一定时，通过导体的电流跟导体两端的电压成正比

## Slide 24
第1节 电流与电压和电阻的关系
实验次数 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次
电压/V | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3
电流/A | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3
(3)王老师查看了小明的实验数据后说：“小明，你的实验数据看上去很不错，不过，你有没有编造数据呀？”小明不好意思地说：“对不起，王老师，确实有一组数据是编造的。”请你指出小明的哪组数据是编造的，并说出你的理由：_______________________________________________。
第一组；电路的最小电流为0.12 A，达不到0.1 A