## Slide 1
全品学练考
九年级全一册（上）
新课标（RJ）
本课件仅供交流学习使用，
严禁用于任何商业用途。
物 理

## Slide 2
第1节 电流与电压和电阻的关系
第17章 欧姆定律

## Slide 3
第1节 电流与电压和电阻的关系
导学设计
应用示例
第17章 欧姆定律
课堂小结
课堂反馈

## Slide 4
导学设计
第1节 电流与电压和电阻的关系
学点1 定量认识电流与电压、电阻的关系
问题1：在电阻一定时，加在导体两端的电压越高，导体中的电流就越______；在电压一定时，导体的电阻越大，导体中的电流就越______。
问题2：你认为流过导体的电流与导体的电阻及加在它两端的电压存在怎样的定量关系？答：______________________________________________________________________________________________。
在电阻一定时，流过导体的电流与加在它两端的电压成正比；在电压一定时，流过导体的电流与它的电阻成反比
大
小

## Slide 5
第1节 电流与电压和电阻的关系
[点拨] 定量分析指分析一个被研究对象所包含成分的数量关系或所具备性质间的数量关系，也可以对几个被研究对象的某些性质、特征、相互关系从数量上进行分析比较，研究的结果也用“数量”加以描述。

## Slide 6
学点2 探究电流与电压之间的关系
第1节 电流与电压和电阻的关系
实验设计：请根据提示完成本实验电路图的设计。

## Slide 7
第1节 电流与电压和电阻的关系
分析与论证：
电阻R＝________Ω |  |  |  |  | 
电压U/V |  |  |  |  | 
电流I/A |  |  |  |  | 
请运用两种以上的方法写出分析处理实验数据的具体过程。

## Slide 8
第1节 电流与电压和电阻的关系
方法一：图象法。将所得数据绘制成图象，通过图象分析电流与电压之间的变化关系。
图17－1－5
方法二：计算法。将所得数据进行处理，用电压值与电流值之比分析电流与电压之间的关系。

## Slide 9
学点3 探究电流与电阻之间的关系
第1节 电流与电压和电阻的关系
实验设计：请根据提示完成本实验电路图的设计。

## Slide 10
第1节 电流与电压和电阻的关系
分析与论证：
电压U＝________V |  |  |  |  | 
电阻R/Ω |  |  |  |  | 
电流I/A |  |  |  |  | 
请运用两种以上的方法写出分析处理实验数据的具体过程。

## Slide 11
第1节 电流与电压和电阻的关系
方法一：图象法。将所得数据绘制成图象，通过图象分析电流与电阻之间的变化关系。
图17－1－6
方法二：计算法。将所得数据进行处理，用电阻值与电流值之积分析电流与电阻之间的关系。

## Slide 12
例1 某同学将完好的仪器连接成如图17－1－2所示的电路(其中滑动变阻器的连线没有画出)，用来探究通过电阻的电流与其两端电压的关系。
应用示例
第1节 电流与电压和电阻的关系
类型一 探究电流与电压的关系
图17－1－2

## Slide 13
第1节 电流与电压和电阻的关系
(1)闭合开关进行实验时发现，无论怎样移动滑片P，电压表和电流表的示数都不为零，但始终没有变化，则该同学将滑动变阻器接入电路中的方式可能是__________(填写代号)。
A．G与C相连，F与H相连
B．G与C相连，D与H相连
C．G与E相连，F与H相连
D．G与E相连，D与H相连
BC

## Slide 14
第1节 电流与电压和电阻的关系
(2)该同学发现了(1)中的问题并对其进行了改正。请用笔画线代替导线把滑动变阻器正确接入电路中。要求：滑片P向右移动时电流表示数逐渐增大。
(3)实验测得的数据如下表所示。根据这些数据在坐标图17－1－3中描点并作出I－U图线。
如图所示

## Slide 15
第1节 电流与电压和电阻的关系
图17－1－3
U/V | I/A
0.5 | 0.1
1.0 | 0.2
1.5 | 0.3
2.0 | 0.4
2.5 | 0.5
如图所示

## Slide 16
第1节 电流与电压和电阻的关系
(4)由实验数据描绘出的I－U图线，我们可以得出：______________________________________________。
电阻不变时，导体中的电流与它两端的电压成正比

## Slide 17
第1节 电流与电压和电阻的关系
[解析] (1)从现象上看，无论怎样移动滑片，电流表与电压表示数都不变，说明滑动变阻器在电路中没起到变阻作用，即有可能同时接了上面两个接线柱或者同时接了下面两个接线柱，即B、C都有可能。(2)滑片P向右移动时，电流表示数增大，即电路中电阻减小，故滑动变阻器下面的接线柱固定，必须接F，而上面两个接线柱可以任意选择。

## Slide 18
第1节 电流与电压和电阻的关系
[实验点拨]把握实验考点，正确解答实验探究题
(1)明确实验探究过程中用到的科学研究方法。在本实验探究过程中，主要应用了控制变量法和图象法。
(2)连接实验电路时应注意的问题：①连接电路时，开关要断开；②要注意电流表与电压表的量程选择和正确连接；③要注意滑动变阻器的连接及闭合开关前滑片的位置。

## Slide 19
第1节 电流与电压和电阻的关系
(3)若闭合开关，发现电流表示数较大，且移动滑片时电流表的示数不变，其原因是将滑动变阻器金属杆两端的接线柱接入了电路中(“两上”)；若闭合开关，发现电流表示数较小，且移动滑片时电流表的示数不变，其原因是将滑动变阻器电阻丝两端的接线柱接入了电路中(即“两下”)。
(4)探究电流与电压之间的关系时，应保持电阻不变，一般通过改变滑动变阻器滑片的位置来改变电阻两端的电压。

## Slide 20
第1节 电流与电压和电阻的关系
例2 2017·扬州一模 小芳用如图17－1－4甲所示的实验器材探究“电流与电阻的关系”。电源电压恒为3 V，滑动变阻器上标有“20 Ω 2 A”字样，阻值分别为5 Ω、10 Ω、20 Ω、50 Ω的定值电阻各有一个。
类型二 探究电流与电阻的关系
图17－1－4

## Slide 21
第1节 电流与电压和电阻的关系
(1)连接电路时开关应________，滑片应置于________(选填“A”或“B”)端。
(2)小芳将5 Ω定值电阻接入电路后，闭合开关，发现电流表无示数而电压表有示数，则电路中的故障可能是__________________；排除故障后，闭合开关，调节滑动变阻器的滑片P，使电流表的示数如图乙所示，请将此时电流表的示数填入下表中。
断开
B
电阻R断路

## Slide 22
第1节 电流与电压和电阻的关系
(3)小芳想控制电压表的示数为1.8 V不变，将5 Ω定值电阻换成10 Ω定值电阻，闭合开关，应使滑动变阻器的滑片P向________(选填“A”或“B”)端移动，同时眼睛观察________表，直到其示数为______V时，停止移动滑片，记录此时各表的示数。
(4)将10 Ω定值电阻换成20 Ω定值电阻，重复步骤(3)。
B
电压
1.8

## Slide 23
第1节 电流与电压和电阻的关系
(5)实验记录的多组数据如下表所示，分析数据可得出结论：当电压一定时，通过导体的电流与电阻成________比。
反
实验次数 | 定值电阻/Ω | 电流表示数/A
1 | 5 | ________
2 | 10 | 0.18
3 | 20 | 0.09
0.36

## Slide 24
第1节 电流与电压和电阻的关系
[解析] (1)为保护电路，连接电路时开关应断开，变阻器连入电路中的电阻应最大，即滑片应移动到B端。(2)经分析，小芳将5 Ω定值电阻接入电路后，闭合开关，发现电流表无示数而电压表有示数，则电路中的故障可能是定值电阻R断路；图乙中电流表选用的是小量程，分度值为0.02 A，示数为0.36 A。

## Slide 25
第1节 电流与电压和电阻的关系
(3)小芳想控制电压表的示数为1.8 V不变，故将5 Ω电阻换成10 Ω电阻后，电压表的示数会变大，所以应该增大滑动变阻器连入电路的阻值，即应将滑动变阻器的滑片P向B端移动，使电压表示数仍为原来的示数1.8 V。(5)纵向分析表中数据可知，当电压一定时，电阻变为原来的几倍，电流变为原来的几分之一，即当电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成反比。

## Slide 26
第1节 电流与电压和电阻的关系
[方法指导]“换大调大，换小调小”巧控电压不变
在探究电流与电阻的关系时，当用大电阻(如“10 Ω”)替换小电阻(如“5 Ω”)时，滑动变阻器连入电路的阻值应调大；当用小电阻替换大电阻时，滑动变阻器连入电路的阻值应调小。只有这样调节，才能保证电压表的示数不变。

## Slide 27
课堂小结
第1节 电流与电压和电阻的关系
电流与电压和电阻的关系
电流与电
压的关系
电流与电
阻的关系
电阻一定时，导体中的电流与导体两端的电压成正比
电压一定时，导体中的电流与导体中的电阻成反比
探究方法
实验电路
实验结论
探究方法
实验电路
实验结论

## Slide 28
课堂反馈
1.因为电压是使电荷发生定向移动形成电流的原因，而电阻是导体对电流的阻碍作用，所以我们猜想导体中的电流大小应该与导体两端的________和导体的________有关。因为猜想不只有一个因素会影响电流的大小，所以在探究影响电流大小因素时应该采用____________法。
第1节 电流与电压和电阻的关系
电压
电阻
控制变量

## Slide 29
2．表一、表二是张华同学在根据如图16－1所示的电路探究导体中的电流跟电压、电阻关系的实验过程中记录的实验数据。
第1节 电流与电压和电阻的关系
图16－1
表一
表二
电压 | U＝2 V |  | 
电阻/Ω | 5 | 10 | 20
电流/A | 0.4 | 0.2 | 0.1
电阻 | R＝10 Ω |  | 
电压/V | 1.5 | 2 | 2.5
电流/A | 0.15 | 0.2 | 0.25

## Slide 30
分析表一可以得出结论：________时，________________________________；
分析表二可以得出结论：________时，________________________________。
第1节 电流与电压和电阻的关系
电阻一定
导体中的电流跟导体两端的电压成正比
电压一定
导体中的电流跟导体的电阻成反比

## Slide 31
第1节 电流与电压和电阻的关系
3．在研究“电流与电压的关系”和“电流与电阻的关系”实验中，滑动变阻器的主要作用是( )
A．使电阻R两端的电压成倍数变化
B．使电阻R两端的电压保持不变
C．前者是使电阻R两端的电压保持不变，后者是改变电阻R两端的电压
D．前者是改变电阻R两端的电压，后者是使电阻R两端的电压保持不变
D

## Slide 32
[解析]研究电流与电压的关系时，应使电阻阻值不变，改变电阻两端电压，故滑动变阻器的作用是改变电阻R两端的电压；研究电流与电阻的关系时，需控制电阻两端电压不变，故滑动变阻器的作用是使电阻R两端的电压保持不变。
第1节 电流与电压和电阻的关系

## Slide 33
第1节 电流与电压和电阻的关系
4．下列图象中能正确反映导体中的电流和它两端电压、电阻关系的分别是( )
A．①④ B．①②
C．③② D．③④
A
图16－2

## Slide 34
[解析]因为电阻一定时，导体中的电流跟导体两端的电压成正比，所以I－U图象是一条过原点的直线，①符合规律；而电压一定时，电流随电阻的增大而减小，即导体中的电流跟导体的电阻成反比，所以I－R图象是位于第一象限的一条单曲线，④符合规律。
第1节 电流与电压和电阻的关系