## Slide 1
第十八章 电功率

## Slide 2
第4节 焦耳定律
导学设计
常考归纳
第十八章 电功率
课堂小结
课堂反馈

## Slide 3
导学设计
第4节 焦耳定律
学点1 电流的热效应
实验1：灯泡发光一段时间后，用手触摸灯泡，有什么感觉？想想为什么。
实验2：电风扇使用一段时间后，用手触摸
电动机部分，有什么感觉？想想为什么。
图18－4－2

## Slide 4
第4节 焦耳定律
问题：以上实验表明：电流通过用电器时，一般用电器都会________，电流通过导体时电能转化成______能，这种现象叫做电流的______效应。
发热
内
热

## Slide 5
第4节 焦耳定律
学点2 探究：电流通过导体时产生的热的多少跟什么因素有关
假设：电流通过导体时产生的热的多少可能跟________、________、____________有关。
电流
电阻
通电时间
实验1：如图18－4－3所示，探究电热与电阻的关系。
图18－4－3

## Slide 6
第4节 焦耳定律
问题1：实验中给等量的空气加热，容器内空气温度上升，体积膨胀通过比较U形管两侧液柱的高度差，可以比较电流通过导体时产生的热的多少。这里采用了哪种研究方法？
[答案] 转换法。
问题2：该实验要控制什么量不变？怎样做到？
[答案] 要控制电流和通电时间相同。把两段阴值不同的电阻丝串联起来，因为串联电路电流处处相等。

## Slide 7
第4节 焦耳定律
问题3：你能得到什么结论？
[答案] 在电流和通电时间相同时，电阻越大，电流产生的热量越多。

## Slide 8
第4节 焦耳定律
实验2：如图18－4－4所示，探究电热与电流的关系。
图18－4－4

## Slide 9
第4节 焦耳定律
问题4：该实验要控制什么量不变？怎样做到？
[答案] 要控制电阻和通电时间相同。两个容器中接入相同的电阻丝，在一个容器的外部，并联一个电阻分流。
问题5：你能得到什么结论？
[答案] 在电阻和通电时间相同时，电流越大，电流产生的热量越多。

## Slide 10
第4节 焦耳定律
实验3：探究电热与通电时间的关系。
问题6：该实验要控制什么量不变？怎样做到？
[答案] 要控制电流和电阻相同，在两个容器中分别接入相同的电阻丝，加热不同的时间．
问题7：你能得到什么结论？
[答案] 在电流和电阻相同时，通电时间越长，电流产生的热量越多。

## Slide 11
第4节 焦耳定律
学点3 焦耳定律
问题：电流产生的热量跟电流、电阻和通电时间的定量关系可用__________描述，其内容是：_______________________________________________________________________________；表达式为：______________。
焦耳定律
电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成正比，跟导体的电阻成正比，跟通电时间成正比

## Slide 12
第4节 焦耳定律
学点4 电热的利用和防止
观察：如图18－4－5所示，(a)是一台电动机，(b)是一台电视机。电动机的外壳制成许多皱折形状，电视机的外壳后有许多孔窗。
图18－4－5

## Slide 13
第4节 焦耳定律
问题1：用电器发热的原因是什么？
[答案] 电流的热效应。
问题2：电动机的外壳制成许多皱折形状和电视机的外壳后有许多窗孔，这种形状或结构对电动机和电视机有什么好处？
[答案] 减少电流热效应所带来的危害。

## Slide 14
第4节 焦耳定律
常考归纳
类型一 电流的热效应
典例1 下面的器材中， 不是利用电流热效应来工作的是（ ）
D

## Slide 15
第4节 焦耳定律
类型二 探究影响通电导体产生热量的因素
典例2 小明利用如图 18 - 4 - 9 所示的实验装置探究“导体产生的热量与电阻大小的关系” 。 甲、乙两瓶中装有质量与初温都相同的煤油， 甲瓶中铜丝的电阻比乙瓶中镍铬合金丝的电阻小。

## Slide 16
第4节 焦耳定律
（1）实验中煤油吸热的多少是通过______________（ 选填“温度计示数” 或“加热时间” ） 来反映的。
（2）为了在较短的时间内达到明显的实验效果， 小明选用煤油而不用水做实验， 是因为煤油的比热容_______（ 选填“大于” 或“小于” ） 水的比热容。
温度计示数
小于

## Slide 17
第4节 焦耳定律
（3）通电一定时间后，乙瓶中的温度计示数升高较多，由此得出的实验结论是：_____________________________________________________。
（4） 该实验中用到的研究物理问题的方法是_______________ 。
在电流和通电时间相同时， 导体电阻越大， 产生的热量越多
控制变量法和转换法

## Slide 18
第4节 焦耳定律
类型三 电热的计算
典例3 科技小组的同学用一段阻值为 1100 Ω的电阻丝， 制作了一个电烙铁。 当把它接在 220 V 的电源上时， 通过它的电流是多少？ 它发热的功率是多大？ 通电 1 min 产生的热量是多少？
答案 0 .2 A 44 W 2640 J

## Slide 19
第4节 焦耳定律

## Slide 20
第4节 焦耳定律
类型四 多挡位电热器的计算
典例4 新型电饭锅采用“聪明火” 技术， 智能控制食物在不同时间段的温度， 以得到最佳的营养和口感。 其简化电路如图 18 -4-10 甲所示， R1 和 R2均为电热丝， S1是自动控制开关。 煮饭时， 把电饭锅接入 220 V 电路中， 在电饭锅工作的 30 min 内， 电路中总电流随时间变化的图像如图乙所示。 求：

## Slide 21
第4节 焦耳定律
（1）S和 S1 都闭合时电饭锅的电功率。
（2）电热丝 R2 的阻值。
（3）这 30 min 内电饭锅产生的热量。

## Slide 22
第4节 焦耳定律
（3） 只有 R1 工作时的电功率：P1＝UI1 ＝220 V×2 A＝ 440 W ；由图乙可知： t ' ＝（15 min - 10 min）+（30 min - 20 min）＝15 min＝ 900 s，t″＝ 10 min +（20 min - 15 min）＝15 min ＝900 s ，则 Q′＝ W′＝ P1 t′＝440 W×900 s ＝3.96×105 J，Q″＝W″ Pmax t ″＝660 W ×900 s ＝5.94 × 105 J ，所以 Q＝Q ′+ Q ″＝ 3.96×105 J + 5.94×105 J＝9.9×105 J。

## Slide 23
第4节 焦耳定律
课堂小结
电流的热效应
挽救影响通电导体产生热量多少的因素
电阻
电流
通电时间
焦耳定律
公式：Q=I2Rt
单位：J、A、Ω 、s
非纯电阻电路：Q不等于W
电热的利用与防止

## Slide 24
第4节 焦耳定律
课堂反馈
1．如图4－1所示，下列常见电器中不是利用电流热效应工作的是( )
图4－1
B

## Slide 25
第4节 焦耳定律
2．某电炉丝电阻为100 Ω，通电10 s产生的热量为4×103 J，则通过电炉丝的电流是( )
A．2 A B．4 A C．20 A D．40 A
3．电热器是利用电流的________来加热的设备，一台额定电压为220 V的电炉，电炉丝电阻为44 Ω，正常工作10 min，电炉丝产生的热量是________J。
A
6.6×105
热效应

## Slide 26
第4节 焦耳定律
4．如图4－2所示是探究“电流通过导体时产生的热量与哪些因素有关”的实验装置。请回答：
图4－2

## Slide 27
第4节 焦耳定律
(1)电流产生的热量通过U形管中液面的____________来反映，这种研究物理问题的方法叫________法。
(2)为了便于比较两种电阻丝通过电流后产生热量的多少，两个相同的透明容器中密封着质量相等且________相同的空气。
高度变化
转换
温度

## Slide 28
第4节 焦耳定律
(3)图甲所示两容器中的电阻丝串联起来接到电源两端，这样做的目的是控制________和____________相同，研究电流通过导体时产生的热量与________的关系。
(4)在图乙中右侧容器外并联了一段阻值相同的电阻丝，其目的是研究电流通过导体时产生的热量与________的关系。
电流
通电时间
电阻
电流