## Slide 1
第二十章 电与磁

## Slide 2
第2节 电生磁
导学设计
常考归纳
第二十章 电与磁
课堂小结
课堂反馈

## Slide 3
导学设计
第2节 电生磁
学点1 电流的磁场
利用小磁针、导线、电源，完成下列探究实验，回答问题：
探究1：把小磁针放在桌面上，将一根直导线平行架在小磁针的上方，然后把导线的两端接入电路中，观察现象，如图20－2－2甲所示。 探究2：将通电的导线断开，观察直导线下面的小磁针的偏转情况，如图乙所示。探究3：再将电源的两端对调一下，观察小磁针的偏转情况，如图丙所示。

## Slide 4
第2节 电生磁
图20－2－2

## Slide 5
第2节 电生磁
问题1：比较甲、乙两图，当导线中有电流通过时，小磁针发生了______，即小磁针受到______作用，说明____________________；比较甲、丙两图，小磁针偏转的________发生了改变，也就是小磁针受力的________发生了改变，这说明_______________________________________。
问题2：此实验说明，通电导线跟磁体一样，周围也存在着
________，即电能够生磁。第一个发现电流磁效应的物理学家是__________。
偏转
磁力
通电导线周围存在磁场
方向
方向
通电导线产生的磁场方向跟电流的方向有关
磁场
奥斯特

## Slide 6
第2节 电生磁
学点2 通电螺线管的磁场
自制一个螺线管，完成下列的探究，并回答问题：
探究1：在嵌有螺线管的有机玻璃上均匀地撒上铁屑，给螺线管通电，轻轻敲击有机玻璃，观察螺线管周围的铁屑分布情况。
探究2：用导线将如图20－2－3所示的器
材连接起来，闭合开关后观察小磁针静止
后的指向；然后改变电流方向，再观察小
磁针静止后的指向。
图20－2－3

## Slide 7
第2节 电生磁
问题1：在探究1中，观察到如图20－2－4所示的现象，说明通电螺线管周围________着磁场。从图中可以看出通电螺线管外部的磁场分布与_____________的磁场相似。
图20－2－4
存在
条形磁体

## Slide 8
第2节 电生磁
问题2：由探究2的实验现象可知，当通电螺线管中的电流方向发生改变时，小磁针静止后的指向______(选填“改变”或“不改变”)。说明通电螺线管磁场的极性与________________的方向有关。
问题3：在探究2的实验电路中，当滑动变阻器滑片在滑动的过程中，观察到小磁针偏转的角度________选(填“改变”或“不改变”)，说明通电螺线管的磁场强弱与__________________有关。
改变
螺线管中电流
螺线管中电流的大小
改变

## Slide 9
第2节 电生磁
问题4：根据实验探究可知通电螺线管产生磁场的方向与电流的方向有关，它们之间的关系如何来判定？
[答案] 可以用安培定则来判定，即用右手握住螺线管，让四指指向螺线管中电流的方向，则拇指所指的那端就是螺线管的N极。

## Slide 10
第2节 电生磁
常考归纳
类型一 奥斯特实验
典例1 如图20-2-18甲所示，在观察
奥斯特实验时，小明注意到置于通电直导线下方的小磁针的N极向纸内偏转。小明由此推测，若电子沿水平方向平行地飞过小磁针上方时，如图所示，小磁针也将发生偏转。请你说出小明推测的依据：_____________________________________，你认为小磁针的N极会向______（选填“纸内”或“纸外”）偏转。
电子的定向移动形成电流，电流周围存在磁场
纸外

## Slide 11
第2节 电生磁
[方法突破]通电导线周围存在磁场的现象是通过小磁针发生偏转认识的， 这是转换法的应用。

## Slide 12
第2节 电生磁
类型二 安培定则
典例2 [聊城中考]如图20-2-19所示，小磁针静止在螺线管附近，闭合开关S后，下列判断正确的是（ ）
A．通电螺线管的左端为N极
B．小磁针一直保持静止
C．小磁针的S极向右转动
D．通电螺线管外A点的磁场方向向左
D

## Slide 13
第2节 电生磁
典例3 如图20-2-20所示，螺线管P和Q通电后（ ）
A．P的右端是N极，Q的左端是S极，它们相互吸引
B．P的右端是S极，Q的左端是S极，它们相互排斥
C．P的右端是N极，Q的左端是N极，它们相互排斥
D．P的右端是S极，Q的左端是N极，它们相互吸引
B

## Slide 14
第2节 电生磁
课堂小结
奥斯特实验
电流的磁效应
通电导线周围存在磁场；磁场的方向跟电流的方向有关
通电螺线管
外部磁场与条形磁体的磁场相似
安培定则
用右手握住螺线管，让四指指向螺线管中电流的方向，则拇指所指的那端就是螺线管的N极

## Slide 15
第2节 电生磁
课堂反馈
1．1820年，丹麦物理学家________第一次证实电流周围存在磁场。如图9－1所示，通过比较甲、乙两图，可以得出结论：通电导线周围存在________；通过比较乙丙两图，可以得出结论：磁场方向与________方向有关。
图9－1
电流
奥斯特
磁场

## Slide 16
第2节 电生磁
2．通电螺线管外部的磁场和____________的磁场相似，它两端的极性跟________的方向有关，判定方法：用________手握住螺线管，让________的指向与电流方向一致，那么大拇指所指的那端就是通电螺线管的________极。
N
条形磁体
电流
右
四指

## Slide 17
第2节 电生磁
3．如图9－2所示，某同学用安培定则判断通电螺线管的极性，请你在图中标出导线中的电流方向和螺线管的N、S极。
图9－2
[答案]如图所示

## Slide 18
第2节 电生磁
4．标出下列通电螺线管的极性和电流方向。
图9－3
[答案]如图所示

## Slide 19
第2节 电生磁
5．如图9－4所示的电路中，根据小磁针静止时的指向，标出磁体的N、S极和电源的“＋”“－”极。
图9－5
[答案]如图所示

## Slide 20
第2节 电生磁
6．如图9－6所示，已知通电螺线管周围的一条磁感线的方向，请标出电源的“＋”“－”极和螺线管的N、S极。
图9－5
[答案]如图所示