## Slide 1
电流与电压和电阻的关系

## Slide 2: 一、课前回顾并提出猜想
1、电压是 的装置，一个导体两端的电压越大， 越大，由此可知，电流的大小与
有关。
2、电阻是指 ；
滑动变阻器的原理是 ，由此可知，电流的大小与 有关。
影响导体中电流大小的因素有哪些呢？
①、导体两端的电压
②、导体的电阻

## Slide 3
二、设计实验
思考：如何探究影响电流大小的因素呢？
控制变量法

## Slide 4
实验探究一：电流与电压的关系
1、如何探究电流和电压的关系？
可以保持电阻不变，改变电阻两端的电压，再看电流怎么变化。
2、如何保持电阻不变？
可以选用一只定值电阻。
3、如何改变电阻两端电压？
可以改变电池个数。
也可以使用滑动变阻器。

## Slide 5
4、哪种方法更好呢？为什么？
使用滑动变阻器方法更好，理由是：
①从操作方面评估：更换电池个数操作不便；使用滑动变阻器不需拆装电路，操作简便，更加灵活。
②从安全方面评估：更换电池个数使电压成倍变化，容易烧坏电源或电表；使用滑动变阻器能起到保护电路作用。
③从收集数据方面评估：更换电池个数不能选取任意数据，结论存在特殊性；使用滑动变阻器可以选取任意数据，结论存在普遍性，也能减小实验误差。

## Slide 6
5、实验电路图
6、连接电路应注意的问题
●开关应处于_______状态；
断开
最大
正负
量程
●滑动变阻器的滑片处于阻值____ 位置；
●认清电压表、电流表的_____接线柱；
R
●电压表、电流表的______选择要正确.

## Slide 7
7、设计记录数据表格并进行实验
次 数 | 1 | 2 | 3
电压/V |  |  | 
电流/A |  |  | 
R＝___Ω (填入你实验中使用的定值电阻的阻值）

## Slide 8
8、根据记录的数据作曲线图
U/V
U/V
O
I/A
O
U-I图象
结论：在电阻一定时，导体中的电流跟导体两端的电压成正比。

## Slide 9
1、如何探究电流和电阻的关系？
可以保持电压不变，改变电阻，再看电流怎么变化。
2、如何改变电阻？
可以更换不同阻值的定值电阻。
3、如何保持电压不变？
可以使用滑动变阻器。
实验探究二：电流与电阻的关系

## Slide 10
可以保持电压不变，改变电阻的大小，同时也可以起到保护电路的作用。
4、在该实验中滑动变阻器的作用是什么？
5、实验电路
5Ω
10Ω
15Ω

## Slide 11
6、设计记录数据表格并进行实验
U＝___V (填入你实验中更换定值电阻后所控制的电压）
次 数 | 1 | 2 | 3
电阻/Ω | 5 | 10 | 15
电流/A |  |  | 
7、结论：在电压一定时，导体中的电流跟导体的电阻成反比。

## Slide 12
8、根据记录的数据作曲线图
R/Ω
U/V
O
I/A
O
I-R图象

## Slide 13
分析与论证
次数 | 1 | 2 | 3
电压/V |  |  | 
电流/A |  |  | 
次数 | 1 | 2 | 3
电阻/Ω | 5 | 10 | 15
电流/A |  |  | 
R＝_____Ω
U＝_____V
U/V
O
I/A
U-I图象
R/Ω
O
I/A
I-R图象

## Slide 14
欧姆
乔治西蒙欧姆是德国的物理学家。他对物理学的主要贡献是在研究导线中电流所遵从的规律时发现了重要定律——欧姆定律。
在十八世纪初，电流、电压等概念皆很模糊，特别是在电阻的概念还没有建立，当然也就谈不上对它们进行精密测量了，况且欧姆发现欧姆定律长达十年的研究工作是在他从事中学数学、物理教学的业余时 间完成的，因此在他探究欧姆定律的科 学真理道路上几乎没有机会跟那个时代 的物理学家们接触，他的这一发现完全 缘于他个人的努力和智慧所得，他不愧 被后人称为一个“天才的研究者”。

## Slide 15
课堂小结
通过本课你学到了什么？
导体中的电流跟导体两端的电压成正比，跟导体的电阻成反比。
欧姆定律：