第八章 电磁相互作用及应用

一、选择题

1.下列几种说法中正确的是（　　）

A. 电动机是利用电磁感应现象制成的           B. 电动机是利用通电导线在磁场中受力作用的原理制成的
C. 发电机将电能转化为机械能                     D. 发电机主要是利用电流的磁效应现象制成的

2.关于发电机的工作原理，下列说法正确的是（）

A. 电流的热效应           B. 电磁感应现象           C. 电流周围存在磁场           D. 磁场对通电导体的作用

3.王斌同学根据如图所示的原理，只做了一台小型风力发电机，用以辅助照明，发电机工作时，发现灯泡发光较暗，下列措施不能够增加灯泡亮度的是（　　）

A. 提高线圈的转动速度                                           B. 换用磁性较强的磁体
C. 把铜线圈换成铁线圈                                           D. 换用匝数较多的线圈

4.如图所示，是电磁现象的四幅装置图，下列分析错误是（　　）

A. 图甲动圈式扬声器利用了电磁感应原理发声        B. 图乙装置，说明电流周围存在磁场
C. 图丙装置研究的是磁场对电流的作用                  D. 图丁装置是发电机的结构原理图

5.如图所示的四个实验中，能说明发电机工作原理的是（  ）

A.       B.           C.       D.

6.如图为实验室常用电流表的内部结构图。多匝金属线圈悬置在磁体的两极间，线圈与一根指针相连，当线圈中有电流通过时，它受力转动带动指针偏转，便可显示出电流的大小。下列与此工作原理相同的电器设备是（  ）

A. 电饭锅                                 B. 电铃                                 C. 发电机                                 D. 电动机

7.在物理实验课上，小明想观察直流电动机模型的工作情况，将其接入电路，各部分连接完好，结果电动机却不工作，他用手轻轻地碰了一下线圈后，直流电动机模型开始正常转动，其原因可能是（　　）

A. 线圈刚好处于平衡位置                                       B. 电源电压太低
C. 直流电动机的铜半环与电刷接触不良                  D. 线圈中的电流太小

8.下图中能表明电动机原理的实验是

A. ​      B. ​      C. ​      D. ​

9.下列说法不正确的是（　　）
​

A. A实验说明通电导体周围存在磁场                       B. B实验中导体沿磁感线方向运动就会产生电流
C. C中通电螺线管的磁性两端最强                           D. D中对调磁铁的两极可以改变导体ab运动方向

10.扬声器发出悠扬的声音是将（　　）

A. 声信号转化为电信号          B. 电信号转化为声信号      C. 电信号进行放大          D. 声信号进行放大

11.下列关于电磁现象的说法中，不正确的是（　　）

A. 通电导线周围存在磁场                                       B. 发电机是根据电磁感应现象制成的
C. 电磁铁磁性的强弱与电磁铁线圈的匝数有关        D. 只要导体在磁场中运动，就会产生感应电流

12.磁带录音机原理如图所示，录音时话筒将声音信号转换为电信号送到录音磁头，录音磁头是一个蹄形电磁铁，它的磁性强弱随输入的电信号变化而变化，并能将电信号转换为磁信号，录音磁带贴着录音磁头移动，上面的磁粉被磁化，声音信号就被记录在磁带上，关于磁带录音机录音过程，下列说法正确的是（）

A. 话筒将声信号转换为电信号利用了电流的磁效应
B. 录音磁头将电信号转换为磁信号利用了电流的磁效应
C. 话筒将声信号转换为电信号是电能转化为机械能的过程
D. 录音磁头将电信号转换为磁信号利用了电磁感应现象

二、填空题

13.通过初中阶段的学习，好学的你知道了很多物理学家和他们发现总结出来的物理知识，如：牛顿发现了光的________现象，揭开了光的颜色之谜，我们才能看到色彩斑斓的彩色电视画面；________首次发现电磁感应现象，并得到产生交流电的方法，创造出人类第一台发电机。

14.如图所示的两个模型，其中甲图是根据________制成的，乙图是________机的模型。

15.如图所示，利用（a）图装置的原理可制成________ ，利用（b）图装置的原理可制成________

16.科学家根据图甲的研究装置揭示的原理发明了 ________机；如图乙，在做托里拆利实验时，当玻璃管倾斜，测得管内水银柱的长度是760mm，则此时外界大气压 ________一个标准大气压．（填“大于”、“等于”或“小 于”）

17.盛夏时节，白花绽放。花香四溢，沁人心脾，同学们闻到“花香”说明分子在做________电磁感应现象是英国物理学家________发现的，该发现使人类大规模用电成为现实。

18. 如图为电动机和发电机模型，其中图________ （选题“甲”或“乙”）为电动机模型，其工作原理是________ ；电动机工作时，能够使线圈平稳，连续不停地转动下去是靠________ 实现的．

19.我们实验室使用的电压表和电流表都属于“磁电式电表”，这类电表中有电流通过时，它的指针就会发生偏转，据此你可以推测，电表内除了导线和指针外，一定还有 ________，你推测依据的物理原理是 ________

20.如图甲是某位同学制作的一个小电动机．如果要改变线圈的转动方向，可以通过改变________ 来达到目的．图乙是他在电磁实验中的一个电路图，这个电磁铁下端为________ 极．

三、实验探究题

21.在学校实验室开放时，小丽对手摇发电机非常感兴趣，她想：发电机产生感应电流大小跟哪些因素有关呢? 根据经验又想到可以根据小灯泡的亮度来判断电路中感应电流大小，于是她利用如图所示的手摇发电机开展了实验探究，得到如下表所示的实验现象.请你根据小丽在实验数据表格中记录的实验现象回答下列问题：

（1）小丽计划探究的问题中的自变量是________；

（2）判断电流大小，除了借助小灯泡观察之外，实验室常用________表来测量；

（3）根据实验探究记录的现象得到的初步结论是：________.

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 线圈转速 | 慢 | 较快 | 快 |
| 线圈转向 | 顺时针 | 顺时针 | 顺时针 |
| 小灯泡亮度 | 暗 | 较亮 | 亮 |

22.如图所示的实验装置探究“产生感应电流的条件”

（1）实验中，通过观察________ 来判断电路中是否有感应电流．

（2）闭合开关，若导体ab不动，左右移动磁铁，电路中________ （选填“有”或“无”）感应电流．

（3）该实验的结论是：闭合电路的一部分导体，在磁场中做________ 磁感线运动时，导体中就会产生感应电流．

23.某物理兴趣小组利用图装置探究电磁感应实验，实验情况记录在下面表格中

| 实验序号 | 磁极位置 | 开关 | 导体运动情况 | G表指针偏转情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上N下S | 闭合 | 不运动 | 不偏转 |
| 2 | 上N下S | 闭合 | 上、下运动 | 不偏转 |
| 3 | 上N下S | 闭合 | 水平向右运动 | 向右偏转 |
| 4 | 上N下S | 闭合 | 水平向左运动 | 向左偏转 |
| 5 | 上N下S | 断开 | 水平向右运动 | 不偏转 |
| 6 | 上S下N | 闭合 | 水平向左运动 | 向右偏转 |

综合分析后（实验中磁铁不运动），请回答下列问题：

（1）在图中可以看出要产生感应电流有一部分导体在磁场中，那么还应满足的条件是：
①通过比较实验序号2、3、4得出________ ；
②通过比较实验序号3、5得出________ ；

（2）通过分析我们还可探究出影响感应电流方向的因素有：
①________ ，它是通过分析比较实验序号4与________ 得出的；
② ________ ，它是通过分析比较实验序号4与________ 得出的。

四、综合题

24.如图所示为小玲和小辉同学制作的一种直流电动机模型，他们用回形针做成两个支架，分别与电池的两极相连；用漆包线绕一个矩形线圈，以线圈引线为轴，并用小刀刮去轴的一端全部漆皮，另一端只刮去上半周漆皮，将线圈放在支架上，蹄形磁体放在线圈周围．

（1）直流电动机的工作原理是利用________ 有力的作用．

（2）按他们这种方法刮漆，线圈在刚转过平衡位置时________ （选填“自动改变线圈中的电流方向”或“切断线圈中的电流”），目的是使线圈能够________

（3）可以通过改变________ 方向，改变线圈的转动方向（填一种方法）．

（4）如果电池、开关、导线的连接和性能良好，闭合开关后，发现线圈只抖动了一下，并不转动，原因可能是________ ，这时可进行的有效尝试是________

25.探究利用磁场产生电流的实验中，连接了如图所示的实验装置．

（1）将磁铁快速向下插入螺线管时，观察到电流表原来静止在中间的指针向左偏转，这一现象叫　________ 　．此过程中是由　________ 　能转化成　________ 　能，在这个闭合电路中，线圈和磁铁相当于________ ．

（2）磁铁插入螺线管后，用一只手拿着磁铁和螺线管一起向上运动．这个过程以螺线管为参照物，磁铁是 ________ （选填：“静止”或“运动”）的；再观察电流表时会发现：电流表指针 ________ （选填：“静止”、“向左偏转”或“向右偏转”）．

（3）在（1）操作的基础上，要进一步探究感应电流方向与磁场方向的关系，做法是：________ ．

26.运用知识解决问题：

（1）如图1所示的实验装置图中，属于研究电动机原理的是________ ，这个过程中________ 能转化为________ ，电动机在生活中的应用实例有________ ________ ．

（2）如图2是继电器利用低电压来间接控制高电压电路的一个装置电路．当低压电路的开关S闭合时，电磁铁具有________ ，衔铁被________ ________ ，使高压工作电路中有电流通过，电动机工作．

（3）如图3的电路盒面板上有两个灯L1、L2  ， 两个开关S1、S2  ， 一个电压表，一个电流表．在不打开盒子的情况下，为探究盒内电路结构，进行了如下实验：

| 只闭合开关 | S1 | S2 | S1、S2 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | 不亮 | 亮 | 不亮 |
| L2 | 不亮 | 亮 | 亮 |
| 电流表示数 | 无示数 | 有示数0.2A | 有示数0.3A |
| 电压表示数 | 无示数 | 有示数1.6V | 有示数2.8V |

请根据实验情况在方框内画出盒内电路的电路图．