## Slide 1
复习：
1.什么叫电功？
2.通电发光的灯泡电流做功没有？

## Slide 2
表示物体做功的快慢
功率
表示电流做功的快慢
电功率

## Slide 4
一、认识电功率
意义：表示电流做功的快慢。
符号：P

## Slide 5
电灯泡做功300J,用时15s与一个做功1200J,用时40s的电风扇比较，电功率哪个大？
你是怎样比较的？

## Slide 6
一、认识电功率
意义：表示电流做功的快慢。
单位：瓦特，简称瓦，符号是 W。
公式：
符号：P
W —表示电功（焦耳/J）
t —表示通电时间 （秒/s）P —表示电功率
（瓦特/W）
电流在单位时间内所做的功叫做电功率
定义：
1W=1J/s
更大的单位——千瓦 符号：kW
1kW=10³W
P =

## Slide 7
试一试：通过看下面的铭牌，你知不知道这台电视机的电功率是多少？每秒消耗多少电能？

## Slide 8
空调:约1000W 吸尘器: 约800W
电吹风机:约500W 电视机: 约200W
抽油烟机：约140W 电冰箱:约100W
家用电器的电功率

## Slide 9
二、电功率的大小
实验探究：
通过小灯泡的亮度来判断灯泡电功率的大小。
×
V
×
V
×
A
A
×
实验一、保持电流相等，测量小灯泡的电压。
实验二、保持电压相等，测量小灯泡的电流。
电功率可能跟电流、电压有关。关系如何？
控制变量法
猜想：
方法：

## Slide 10
实验次数 | 灯L1 |  | 灯L2 | 
 | 较亮/较暗 | 电压/V | 较亮/较暗 | 电压/V
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
4 |  |  |  | 
5 |  |  |  | 
实验记录表一：电功率跟电压的关系
结论：通过用电器的电流相同时，用电器两端的电压越大，电功率就 。
收集数据：
越大

## Slide 11
实验次数 | 灯L1 |  | 灯L2 | 
 | 较亮/较暗 | 电流/A | 较亮/较暗 | 电流/A
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
4 |  |  |  | 
5 |  |  |  | 
实验记录表二：电功率跟电流的关系
结论：用电器两端的电压相同时，通过用电器的电流越大，电功率就 。
收集数据：
越大

## Slide 12
电压越大、电流越大、电功率就越大。
根据进一步的实验可得：
电功率等于电压与电流的乘积
计算公式： P=U I
U —表示电压（伏特/V）
I —表示电流 （安培/A） P —表示电功率（瓦特/W）

## Slide 13
一个接在家庭电路中的电吹风，当它吹冷风时，测得电流为200mA，则此时电吹风消耗的电功率是多大？
解: 接在家庭电路中，U=220V I=200mA=0.2A
答：此时电吹风消耗的电功率44W.
练一练：
P＝UI＝220V×0.2A＝44W

## Slide 14
P=UI
W=Pt
W=UIt
电功的计算式
电流在某段电路上所做的功，跟这段电路两端的电压、电路中的电流和通电时间成正比。
P =

## Slide 15
本课小结
通过本节课，你学到了什么？
1、电功率：
意义：
符号 ：
定义:
计算公式：
2、电功：W=UIt
P =
P=U I

## Slide 16
2.有两盏功率大小不同的白炽灯，当它们正常工作时，功率大的白炽灯比功率小的白炽灯（ ）
A.消耗电能多 B.消耗电能少
C.消耗电能慢 D.消耗电能快
课堂检测
D
1.电功率的大小表示电流做功的 。电功率的计算式 P= 。
快慢
W / t

## Slide 17
3.关于电功率说法正确的是（ ）
A.用电器消耗电能越多，电功率越大
B.用电器工作时间越短，电功率越大
C.用电器工作时间越长，电功率越大
D.相同时间里消耗的电能越多的用电器它的电功率越大
D

## Slide 18
4.某家庭用节能型日光灯的电功率为11W，在正常使用时通过的电流是多少安？
解：由P=IU可得
=11W/220V=0.05A
I=P/U
答：使用时通过的电流是0.05A。

## Slide 19
5.田甜同学在家发现客厅白炽灯的发光比房间白炽灯的发光亮，对这种现象理解那正确的是（ ）
A.客厅白炽灯灯丝的电流大
B.客厅白炽灯灯丝的电阻大
C.客厅白炽灯两端的电压大
D.以上判断都有可能
A

## Slide 20
解：由电功的公式得
W=UIt
=220V× 0.5A× 600s
=6. 6×104J.
答：通电10min，电炉铁消耗了6. 6×104J的电能。
例题：
一把电烙铁接在220V的电路中，通过它的电流是500mA，问通电10min消耗了多少电能？
已知：U=220V, I=500mA=0.5A, t=600s.
求：W=？