## Slide 1
测量小灯泡的电阻
人教版初中物理

## Slide 2
新课引入
New curriculum introduction
某同学认为：“由 变形可得 ,而 就表明，导体的电阻跟它两端的电压成正比、跟电流成反比。”这种说法对吗？为什么？
答：不对。因为电阻是导体的一种性质，导体电阻的大小只取决于导体本身的材料、长度、横截面积、温度这些因素。与两端的电压和通过的电流无关。
但是，电阻值可以用 公式求出。

## Slide 3
探索新知
Knowledge Exploring
实验探究活动的基本步骤
实验步骤
实验记录
实验分析
实验结论
实验器材、原理图
实验原理
提出问题
得出结论后还可以进行交流、研讨、自我评价

## Slide 4
提出问题
01
怎样测量小灯泡的电阻？
灯泡在不同的电压下工作时，电阻是否相同？为什么？
下一页
主菜单
上一页

## Slide 5
小灯泡两端的_______
通过小灯泡的_______
伏安法测电阻
需测量的物理量
实验原理
02
电压U
电流I
下一页
主菜单
上一页

## Slide 6
实验器材、原理图
03
小灯泡,电流表,电压表,电源,开关,滑动变阻器,导线
实验器材
设计实验电路
下一页
主菜单
上一页

## Slide 7
实验
步骤
04
06
01
03
02
05
移动滑片让灯发光较强，读取电流表和电压表的示数，并记录入表格中
实验结束，整理好实验器材
完成实验报告
断开开关，按电路图连接实物电路
闭合开关，移动滑片让灯发光正常，读取电流表和电压表的示数，并记录入表格中
闭合开关之前，务必把滑动变阻器的滑片移动到阻值最大的位置
移动滑片让灯发光较暗，读取电流表和电压表的示数，并记录入表格中
实验步骤
04

## Slide 8
连接实物电路
实验步骤
04
下一页
主菜单
上一页

## Slide 9
实验记录
05
实验次数 | 灯泡亮度 | 电压U/V | 电流I/A | 电阻RL/Ω
1 | 发光较强 |  |  | 
2 | 发光正常 |  |  | 
3 | 发光较暗 |  |  | 
下一页
主菜单
上一页

## Slide 10
实验分析
06
小灯泡的电阻为什么会发生变化？
如何变化？

## Slide 11
02
获奖情况
awards
滑动变阻器的使用和小灯泡亮度的变化情况
观察
下一页
主菜单
上一页

## Slide 12
实验结论
07
电阻大小不同，小灯泡的电阻随灯丝的温度升高而增大，随灯丝的温度降低而减小。
这是因为：电流增大，小灯泡的温度升高，小灯泡的钨丝的电阻随温度的升高而增大
下一页
主菜单
上一页

## Slide 13
课堂小结
New curriculum introduction
测量小灯泡的电阻
实验原理：
需测量物理量：
实验电路图：
滑动变阻器作用：
1.改变电路两端的电压或通过导体的电流
2.保护电路

## Slide 14
课堂练习
New curriculum introduction
1.右图是某同学为测量小灯泡的电阻而连的电路。他的连接有哪些错误？

## Slide 15
课堂练习
New curriculum introduction
2．一个额定电压为3.8V的小灯泡，小明在1.2V下测出它的电阻，接着又将灯泡两端电压调到3.8V测出其电阻，小明发现后一次电阻比第一次大得多，这是因为( )
A．实验方法不对
B．实验误差
C．导体的电阻跟温度有关
D．实验错误
C

## Slide 16
课堂练习
New curriculum introduction
3.一个20Ω的电阻，接在4节干电池串联的电源上，要测这个电阻中的电流和两端电压，则电流表量程应选 ，电压表的量程应选 。
0~0.6A
0~15V

## Slide 17
课堂练习
New curriculum introduction
4.现在要测一个未知电阻的阻值Rx，手边已有的器材有：电源、开关、导线，一个已知阻值的电阻R。要求再选用一种电表即可测出的Rx电阻值。
说出你所选用的是哪种电表？
并设计电路图及所采取的做法？

## Slide 18
Thank you