2018年秋学期无锡市初中学业水平抽测

九年级物理试题            2019.01

注意事项：

1．本卷分试题和答题卡两部分，答案一律写在答题卡上．考试时间为90分钟，试卷满分100分．

2．答卷前，务必用0.5毫米黑色墨水签字笔将自己的姓名、准考证号填写在答题卡的相应位置上．

3．答选择题必须用2B铅笔将答题卡上对应题目的正确选项涂黑；答主观题必须用0.5毫米黑色墨水签字笔作答，答案写在答题卡各题目指定区域内相应位置上．

一、选择题（本题共12小题，每小题2分，共24分．每小题给出的四个选项中只有一个正确）

1．如图所示，正在使用的简单机械中，一定费力的是

A．订书机           B．镊子	C．定滑轮         	D．动滑轮

2．下列图示中，不能让完好的小灯泡点亮的连接方法是

3．如图所示，一个玩具弹簧放在斜面(倾角约30°)上端，将弹簧弯曲一定程度后释放，我们会观察到弹簧不断向下翻滚.在弹簧向下运动的过程中，发生转化的机械能有

A．弹簧的弹性势能和重力势能

B．弹簧的弹性势能和动能

C．弹簧的重力势能和动能

D．弹簧的弹性势能、动能和重力势能

4．如图所示，在盛有冷水和热水的烧杯中各滴入一滴红墨水，观察到红墨水在热水杯中扩散的快.关于这一实验的目的，下列说法正确的是

A．比较烧杯内水的内能大小

B．比较两滴墨水的内能大小

C．说明分子无规则运动的剧烈程度与温度有关

D．说明热量可以从高温物体传递给低温物体

5．小明设计了如图所示的电路来探究“影响导体电阻大小的因素”，连接完电路后，他发现手边只有一根金属丝，则他只能够完成的探究是

A．导体的电阻与导体横截面积的关系

B．导体的电阻与导体长度的关系

C．导体的电阻与导体的长度和横截面积的关系

D．导体的电阻与导体的长度、横截面积和材料的关系

6. 为了比较小红和小华谁上楼时的功率大．同学们设计了如下的一些方案：

①测出二人的质量、爬楼用的时间和爬楼的高度．

②保证爬楼的时间相同，测出二人的质量、爬楼的高度．

③保证爬楼的高度相同，测出二人的质量、爬楼的时间．

其中可行的是

A．只有①     B．只有①②      C．只有②③     D．①②③都可以

7．医院里需要设计一个病房呼叫电路，要求：病人按下床头开关，值班室的电铃会响，对应床头灯亮，提醒护士哪位病人需要护理．下列电路设计最合理的是

8.小明将铁丝快速弯折十余次，铁丝弯折处的温度会升高．以下四个事例中能量转化与之相同的是

A．甲、丙           B．甲、丁            C．乙、丙        D．乙、丁

9．测电笔是电工必备的检测设备，其结构如图所示. 关于它的使用，

以下说法错误的是

A．测电笔内部的高电阻、氖管、弹簧及笔尾只能按照如图所示的次序顺次装入测电笔中

B．当笔尖接触导线时，绝不允许用手或身体的其他部位再去接触笔

尖

C．使用测电笔时，要保证导线、测电笔、人体与大地构成回路

D．一般来说，我们从氖管是否发光可以判断笔尖是否接触的是火线

10．如图所示的电路中，闭合开关S1、S2，下列对电路的

分析正确的是

A．L1与L2串联

B．电流表A1测通过L1的电流

C．当断开开关S2时，通过L1的电流变小

D．当断开开关S2时，电流表A2的示数变小

11.图乙是根据图甲的电路，由实验测得的数据绘制的灯泡L及滑动变阻器R＇的I—U关系图像，灯泡L的额定电压为2.5V．则关于此实验，下列说法正确的是

A．电源电压为5V

B. 小灯泡的额定功率为0.25W

C．灯泡正常发光时变阻器连入电路的电阻

为2Ω

D．当小灯泡的实际功率与滑动变阻器消耗的

功率相等时，电路的总功率最大

12．如图所示，电源电压恒为6V，定值电阻R的阻值为10Ω，闭合开关后，使变阻器的阻值减小5Ω，电流表的示数变化了0.1A，则下列说法正确的是

A. 电流表示数减小了0.1A

B. 电压表示数减小了0.5V

C. 变阻器的电功率减小了0.5W

D. 定值电阻的电功率增加了0.7W

二、填空题（本题共10小题，每空1分，共30分）

13．如图所示的甲、乙、丙三个电路中，器材均完好，且连接紧密．处于通路状态的是

▲  图，处于断路状态的是  ▲  图，处于短路状态的是  ▲  图．

14．某同学用如图所示的实验装置估测酒精热值．他在烧杯中加入300g的水，将酒精灯放在电子台秤上，调整好装置后，点燃酒精灯．装置中温度计的作用是  ▲  ，电子台秤的作用是  ▲  ．

15．当加在某导体两端的电压为5V时，通过该导体的电流为0.5A，则该导体的电阻为  ▲  Ω，若加在该导体两端的电压增大到12V，则该导体的电阻为  ▲  Ω，此时通过该导体的电流增加了  ▲  A．

16．如图所示的电路中，电源电压恒定．R1为定值电阻，R2为滑动

变阻器．闭合开关S后，在滑动变阻器的滑片P由b向a滑动

的过程中，电流表A的示数  ▲  （选填“变大”“变小”或“不

变”，下同），电压表V2的示数  ▲  ，电压表V1的示数与电

流表A的示数之比  ▲  .

17．用如图所示的装置，探究重力势能的大小与哪些因素有关时，为了更好地显示并比较重力势能的大小，甲同学想用橡皮泥代替沙子，乙同学想用海绵代替沙子，你认为更合适是  ▲  （选填“甲”或“乙”）的方法．为了探究重力势能与质量的关系，要让质量  ▲  （选填“相同”或“不同”，下同）的木块从  ▲  高度下落．

18．用如图所示的电路测量定值电阻的阻值。若被测电阻R0的阻值约为30Ω，实验桌上备有：可以提供3V、6V、9V、15V四种稳定直流电压的学生电源；电流表一只，有0~0.6A、0~3A两个量程；电压表一只，有0~3V、0~15V两个量程；滑动变阻器（50Ω 2A）一只、开关一个；导线若干．

（1）实验中，滑动变阻器的主要作用是：  ▲  ．

（2）为了减小测量过程中电表读数时的误差，要求在测量时，

电表指针的示数大于量程的，则实验时电压表应选用

▲  量程，电流表应选用  ▲  量程．

19．如图所示，某手机移动电源（俗称充电宝）有两个输出端，通过电源线可以单独或同时

为手机充电，这两个输出端的连接方式是  ▲   联；用移动

电源为手机充电时，手机在电路中相当于  ▲  ．该充电宝上

标有“电池能量74W·h”，若不计能量损失，则该充电宝可以为

“额定电压3.7V ，额定容量4000mA·h”的手机电池充满电  ▲

次．（电池容量=放电电流×放电时间，例如，1mA·h是指以1mA

的电流能连续工作1h）

20．在“设计和制作一个模拟调光灯”的活动中，提供的器材有：直流电源（电压恒为9V），小灯泡（2.5V  0.5A）、灯座、开关、铅笔芯、电阻箱（0～9999Ω  1A）各一，导线、金属回形针若干．

（1）小明设计并连接了如图甲所示的电路，小红认为在调节过程中为了避免烧坏小灯泡，可以用  ▲  替换铅笔芯接入电路，并调节其电阻至少为  ▲  Ω．

（2）小华觉得小红的设计还可以再改进，她设计了如图乙所示的电路．你认为该电路的优点是  ▲  ．

21．用如图所示的装置探究“影响电流热效应的因素”，甲、乙、丙三个相同的容器内装有等质量的煤油，三根玻璃管液面相平．

（1）电流产生的热量不易直接测量，在实验中可以

通过观察玻璃管中液面的  ▲  来比较甲、乙、

丙容器内液体温度 上升多少；

（2）在通电时间相同的情况下，通过对比观察

▲  容器中的玻璃管液面变化情况可以探

究电流产生的热量Q与电阻R的关系；

（3）在通电时间相同的情况下，乙容器中电阻丝产生

的热量与丙容器中电阻丝产生的热量之比为  ▲  ．

22．小红按照图甲所示的电路探究“通过导体的电流与电阻的关系”．电源电压恒为3V，电流表量程为“0～0.6A”，电压表量程为“0～3V”，滑动变阻器规格为“20Ω 1A”，可供选择的定值电阻若干．

（1）首先，她选择R=5Ω的定值

电阻接入电路，闭合开关后，

移动滑动变阻器的滑片至适

当位置，此时电流表的示数

如图乙所示，则通过定值电

阻R的电流为  ▲  A．

（2）接着，她断开开关，将5Ω的

定值电阻更换成10Ω的定值

电阻进行实验，闭合开关后，应将滑动变阻器的滑片向  ▲  （选填“左”或“右”）

移动，使电压表的示数保持不变，此时电压表的示数应为  ▲  V．

（3）为了使实验结论更可靠，在前述实验的基础上，她还需要再多测几组数据，则她能

够选择的定值电阻R的阻值范围是  ▲  Ω．（保留两位小数）

三、解答题（本题共7小题，共46分．其中第24、29小题应写出必要的解题过程）

23．（4分）按要求完成下列作图

（1）如图甲所示，a图是一种新型开瓶器，b图是它的结构简图。该开瓶器可看作一个杠杆，O为其支点．请在b图中画出它工作时作用在A点的最小动力F1的示意图和阻力F2的力臂l2．

（2）观察图乙中手电筒的结构，请在虚线框内画出它的电路图．

24.（8分）小红用图示装置探究滑轮组提升重物时的机械效率．下表是她设计的实验数据记

录表格及所测的数据：

| 实验 序号 | 物重 G/N | 物体上升 高度h/cm | 手的拉力 F/N | ▲ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 10 | 1.0 | 30 |
| 2 | 3 | 10 | 1.4 | 30 |
| 3 | 6 | 10 | 2.5 | 30 |

（1）请将表格中信息补充完整：  ▲  ；

（2）小红在实验中所用动滑轮的重量最有可能是  ▲

A.0.9N   B.1N    C.1.2N    D.1.5N

（3）请依据表格中数据，计算第3次实验时，滑轮组的机械效率；

（4）请分析小红的实验数据（写出分析过程），为提高该滑轮组提升重物时的机械效率，可以采取的措施是什么？

25．（7分）小明所在的小组正在实验室探究杠杆的平衡条件，器材有：铁架台、杠杆（带有长度刻度）、钩码、弹簧测力计

（1）同学们先将杠杆挂在铁架台上，发现杠杆左端下沉，此时他们的操作应该是：将杠杆的平衡螺母向  ▲  调节（选填“左”或“右”），直到杠杆在水平位置平衡；

（2）小明用弹簧测力计正确测出1个钩码的重为0.5N后，选取钩码挂在杠杆左侧，将弹簧测力计倒挂在杠杆右侧并竖直向下拉，保持杠杆水平静止，如图甲所示.小组同学读出了弹簧测力计的示数，并记录了图甲中的  ▲  作为力臂长度.

| 实验序号 | 动力F1/N | 动力臂L1/cm | 阻力F2/N | 阻力臂L2/cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.8 | 5 | 1.5 | 10 |
| 2 | 1.8 | 10 | 2 | 10 |
| 3 | 2.8 | 10 | 2 | 15 |

（3）同学们改变钩码的数量、钩码悬挂的位置、弹簧测力计的悬挂位置，按照图甲的方式进行了多次实验，将测得的部分数据填在表格中（F1为弹簧测力计示数，F2为钩码重）；

①比较实验序号2和3的数据，可以得到的结论是：  ▲  ；

②同学们分析数据后发现F1L1＜F2L2，原因是：  ▲  .

(4)实验结束得到正确结论后，小明想到了一个新的探究问题：“若杠杆受到的动力或阻力不止1个，杠杆的平衡条件是什么呢？”小明所在的小组采用图乙的方法，使得杠杆再次处于水平平衡状态，请采用乙图中给出的力和力臂的符号，写出此时杠杆的平衡条件：  ▲

26．（7分）如图甲所示是“探究不同物质吸热升温现象”的实验装置．小华将初温和质量均相等的煤油和水分别装在相同的易拉罐中．用酒精灯加热并用玻璃棒不断搅拌，每隔0.5min测量一次温度，数据记录在下表中．

| 加热时间/min | 0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 /℃ | 煤油 | 20.0 | 20.3 | 20.7 | 21.5 | 23.0 | 25.0 | 27.0 | 29.0 | 31.0 |
|  | 水 | 20.0 | 20.2 | 20.5 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 |

（1）实验中为了使单位时间内煤油和水吸热相同，应采用  ▲

（选填“同一”或“不同”）酒精灯加热，不断搅拌的目的

是使煤油和水  ▲  ．

（2）图乙中已经画出煤油温度随时间变化的图像，开始部分并不是直线，导致此现象的原因是除煤油外还有  ▲  吸收热量．为尽量减小这种影响，写出一种改进方法：  ▲  ．

（3）根据上表实验数据，在图乙中画出水的温度随时间变化的图像．分析图像可知：当煤油和水升高相同温度时，  ▲  需要吸收的热量更多；煤油和水的比热容之比大约为  ▲  ．

27.（4分）在学习“电压”内容时，小明做了如下的探究．

（1）为了“探究串联电路电压的特点”，小明设计了如图甲所示的电路，按照电路进行连接，闭合开关后，用电压表分别测出AC、AB、BC两点间的电压，并更换不同规格的灯泡，进行了多次测量，实验数据如下表：

| 实验序号 | UAC/V | UAB/V | UBC/V |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.00 | 1.35 | 0.65 |
| 2 | 1.95 | 1.55 | 0.40 |
| 3 | 1.91 | 1.20 | 0.70 |

实验中，小明更换不同规格的灯泡，进行多次测量的目的是  ▲  ，分析小明所得的实验数据，可以得出串联电路电压的特点是：  ▲  ．

（2）小明还对电池串、并联成电池组后，对用电器所能提供的电压做了进一步的探究，他利用若干相同的旧干电池和一只电压表、一只小灯泡、一只开关组成如图乙所示的电路．实验中改变电池的节数和连接方式，读出开关S断开和闭合两种情况下的电压表的示数，得到的数据如下表：

| 实验序号 | 电池连接方式 | S断开时， 电压表的示数/V | S闭合时， 电压表的示数/V |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单节旧电池 | 1.20 | 1.00 |
| 2 | 两节旧电池并联 | 1.20 | 1.11 |
| 3 | 三节旧电池并联 | 1.20 | 1.15 |
| 4 | 两节旧电池串联 | 2.40 | 1.90 |
| 5 | 三节旧电池串联 | 3.60 | 2.70 |

分析小明所得的实验数据，你认为下列说法错误的是  ▲

A. 电池节数越多，对用电器所能提供的电压不一定越大

B. 为了增加对用电器所能提供的电压，电池可采用串联的方式

C. 乙电路中，若将完全相同的4节旧干电池并联使用，灯泡L两端的电压可能为1.19V

D. 乙电路中，若将完全相同的4节旧干电池串联使用，灯泡L两端的电压可能为3.4V

28．（8分）图甲是小明在“测量小灯泡的电功率”时连接的电路．其中电源电压为6V，小灯泡上标有“2.5V”字样．

（1）闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片P移到  ▲  端（选填“A”或“B”）．

（2）开关闭合时，小明发现电压表指针迅速偏到最大值，小灯泡却没亮，则电路中出现的故障可能是:  ▲  ．

（3）排除故障后，小明再次闭合开关，发现电压表的示数如图乙所示，为了测量小灯泡的额定功率，应将滑片P向  ▲  移动（选填“A”或“B”）．

（4）小明依据所测数据，画出了小灯泡的电流随它两端电压变化的关系图像，如图丙所示，分析图像可知：

①小灯泡的额定功率是  ▲  W．

②小灯泡灯丝电阻是变化的，灯丝电阻变化的原因是  ▲  ．

（5）小明想设计另一种方案测量小灯泡的额定功率。用一只5Ω的定值电阻替换图甲中的电流表后，按照如下的步骤操作：

①闭合开关，调节滑动变阻器滑片P，使电压表的示数为小灯泡额定电压；

②保持滑片P位置不变，将电压表接在“a”接线柱的导线换接到“b”

按照小明的方案能否测出小灯泡的额定功率？请做出你的判断并简述理由．

你的判断是：  ▲  ；理由是：  ▲  ．

29．（8分）图甲是小红家买的一个家用电吹风，图乙是它的电路原理图．该电吹风工作时通过开关条的移动改变工作状态，开关处于图乙状态时吹热风．该电吹风铭牌的主要参数如下表．

| 型号 | HP4820 |
| --- | --- |
| 额定功率 | 最大功率：1265W |
|  | 最小功率：165W |
| 额定电压 | 220V～ |
| 频率 | 50Hz |

（1）仔细观察图甲，回答下列问题：

①该电吹风的外壳是否为金属导体？请做出判断并

说明理由．

②请给该电吹风写一条使用时的安全警示用语．

（2）该电吹风在额定电压下工作时：

①吹冷风时，通过电动机的电流是多大？

②吹热风时，电热丝工作时的电阻是多大？

（3）小红洗头后，用电吹风吹干头发时，先用热风挡吹了12min，再用冷风挡吹了20min．

则一共消耗了多少电能？

2018年秋学期无锡市初中学业水平抽测

九年级物理答题卡  2019.01

一、选择题（本题共12小题，每小题2分，共24分．每小题给出的四个选项中只有一个 正确）

二、填空题（本题共10小题，每空1分，共30分） 13． 14． 15． 16． 17． 18．（1） （2） 19． 20．（1） （2） 21．（1） （2） （3） 22．（1） （2） （3） 三、解答题（本题共7小题，共46分．其中第24、29小题应写出必要的解题过程） 23．（4分）（1） （2）

24．（8分） （1） （2） （3） （4）

25．（7分） （1） （2） （3）① ② （4）

26．（7分） （1）____________ （2） （3）

27．（4分） （1） （2）____________

28．（8分） （1） （2）________________________________ （3）_____________ （4）① ② （5）

29．（8分） （1）① ② （2）① ② （3）

# Text boxes

F

F

A．                B．                C．                 D．

冷水

热水

A．                  B．                  C．                  D．

丙

甲

乙

丁

迅速下压活塞，

棉花燃烧

按动电火花发生器按钮，盒盖飞出

汽油机压缩冲程

汽油机做功冲程

甲                    乙                    丙

沙子

R

S

V

A

P

R0

输出1

输出2

甲                              乙

甲                     乙

甲

乙

a                b

甲                        乙

甲

▲　▲　　▲

时间/min

温度/℃

## O

1

2

3

20.0

4

5

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

乙

甲

乙

a

b

甲                              乙                          丙

电热丝

M

热风

冷风

停

甲                                      乙

A

B

C

D

11

12

1

2

3

4

5

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

6

7

8

9

10

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

乙

甲

时间/min

温度/℃

## O

1

2

3

20.0

4

5

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

乙