## Slide 1
7.2 弹 力
四川广安浓溪初中陈晨曦制作

## Slide 2
1. 知道什么是弹力；
2. 了解弹簧测力计的原理；
3. 会正确使用弹簧测力计测量力的大小。
学习目标

## Slide 3
引 入
轻压一把直尺，使它发生形变，撤去压力，直尺会恢复原状，把橡皮筋拉长，松手后，橡皮筋会恢复原来的长度，撑竿跳高运动员将竿压弯，松手后，撑竿也会恢复原状。
撑杆跳高

## Slide 4
一、弹力
1. 弹性和塑性
有些物体，如橡皮泥，受力时发生形变，不受力时不能自动恢复到原来形状，这种特性叫塑性。
直尺、橡皮筋、撑竿等，在受力时会发生形变，不受力时，又恢复到原来的形状，物体的这种性质叫弹性。
撑
杆
跳
高
橡皮泥

## Slide 5
一、弹力
1. 弹性和塑性
有些物体，如橡皮泥，受力时发生形变，不受力时不能自动恢复到原来形状，这种特性叫塑性。
直尺、橡皮筋、撑竿等，在受力时会发生形变，不受力时，又恢复到原来的形状，物体的这种性质叫弹性。
2. 弹力
我们把尺子压弯、把橡皮筋拉长时，可以感受到它们对手有力的作用。物体由于发生弹性形变而产生的力叫弹力。
物体由于发生弹性形变而产生的力叫弹力 。
注意：任何物体只要发生弹性形变就一定会产生弹力。

## Slide 6
一、弹力
1. 弹性和塑性
2. 弹力
物体由于发生弹性形变而产生的力叫弹力 。
拉力
压力
支持力
放在桌面上的水杯受到桌面对它的支持力，支持力是弹力，桌面受到水杯对它的压力，压力也是弹力。
常见弹力有：拉力 压力 支持力

## Slide 7
一、弹力
1. 弹性和塑性
2. 弹力
物体由于发生弹性形变而产生的力叫弹力 。
想一想 水平桌面上的两个玩具小车没有靠在一起，它们之间有没有弹力？
产生弹力的条件:
因为没有靠在一起，也就没有挤压，自然不会发生弹性形变，因此没有弹力。

## Slide 8
一、弹力
1. 弹性和塑性
2. 弹力
物体由于发生弹性形变而产生的力叫弹力 。
想一想 水平桌面上的两个玩具小车没有靠在一起，它们之间有没有弹力？
产生弹力的条件:
如果将水平桌面上的两个玩具小车靠在一起但并不互相挤压，它们之间又有没有弹力呢？
虽然靠在一起但并不互相挤压，同样不会发生弹性形变，因此同样没有弹力。

## Slide 9
一、弹力
1. 弹性和塑性
2. 弹力
物体由于发生弹性形变而产生的力叫弹力 。
产生弹力的条件:
两物体之间要产生弹力，两个物体必须直接接触；
物体必须发生弹性形变。
思考：
用手挤压玻璃瓶时，我们并没有看到玻璃瓶发生形变，那么，手的挤压使玻璃瓶产生了弹力吗？
在上一节的所做演示实验中，我们看到，当我们用手挤压玻璃瓶，玻璃瓶发生了形变，因此，手的挤压使玻璃瓶产生了弹力。

## Slide 10
一、弹力
1. 弹性和塑性
2. 弹力
物体由于发生弹性形变而产生的力叫弹力 。
3. 弹性限度
物体的弹性有一定的限度，超过了这个限度物体就会损坏或不能完全复原。
找一支废弃圆珠笔，取出里面的小弹簧，先用较小的力拉，再用较大的力拉。观察后一种情况下出现的状况。

## Slide 11
二、弹簧测力计
1. 弹簧测力计的工作原理
你拉过橡皮筋吗？想一想，物体的形变大小与外力的大小有什么关系？
外力越大，物体的形变越大。
根据物体的形变与外力大小的对应关系，人们用弹簧制造出了用来测量力的大小的工具——弹簧测力计。
工作原理：
在弹性限度内，弹簧受到的拉力越大，弹簧的伸长量就越长。这个规律被称为弹性定律。
弹性定律

## Slide 12
二、弹簧测力计
1. 弹簧测力计的工作原理
你拉过橡皮筋吗？想一想，物体的形变大小与外力的大小有什么关系？
外力越大，物体的形变越大。
工作原理：
在弹性限度内，弹簧受到的拉力越大，弹簧的伸长量就越长。这个规律被称为弹性定律。
弹性定律也可以表述为：
弹性定律
在弹性限度内，弹簧的伸长量与外力的大小成正比。

## Slide 13
二、弹簧测力计
1. 弹簧测力计的工作原理
弹性定律
2. 弹簧测力计的结构
吊环
指针
刻度盘
挂钩
弹簧
在弹性限度内，弹簧的伸长量与外力的大小成正比。

## Slide 14
二、弹簧测力计
实 验
练习使用弹簧测力计
使用前：两看 一调 一试
一看量程 观察测量范围，选择量程合适的测力计；
练一练：指出右图中弹簧测力计的量程
二看最小分度值 它决定弹簧测力计的精确度；
练一练：指出右图中弹簧测力计的分度值
一调 若指针未在零刻度线，指针应调零；
一试 来回试拉几下弹簧，检查是否存在摩擦，避免
指针、弹簧和外壳之间卡壳而影响测量。
测量时：顺拉直看
拉力的方向要与弹簧轴的方向一致。读数时视线必须与刻度盘垂直，待指针稳定后才读数。
量程：0～5N
量程：0～2.5N
分度值：0.05N
分度值：0.1N
注意：所测的力的大小不得超过测力计的最大量程

## Slide 15
二、弹簧测力计
练习使用弹簧测力计
使用前：两看 一调 一试
测量时：顺拉直看
演 示
实 验

## Slide 16
二、弹簧测力计
实 验
练习使用弹簧测力计
使用前：两看 一调 一试
测量时：顺拉直看
练一练 指出下图中弹簧测力计在使用中的错误
图甲
图乙
图丙
弹簧测力计倒挂
拉力方向与弹簧轴线不在一直线上
指针未调零

## Slide 17
二、弹簧测力计
实 验
练习使用弹簧测力计
使用前：两看 一调 一试
测量时：顺拉直看
除了上面介绍的几种弹簧测力计，人们还制造出了其它形式的弹簧测力计。
握力计
称重测力计
电子秤

## Slide 18
课堂总结
一、弹力
1. 弹性和塑性
2. 弹力
物体由于发生弹性形变而产生的力。
3. 弹性限度
二、弹簧测力计
弹性定律
1. 原理
2. 结构
3. 弹簧测力计的使用
测量前两看一调一试
两看：
看量程、看最小分度值；
一调：
指针调零；
一试：
试一试能否正常使用；
测量时顺拉直看
在弹性限度内，弹簧的伸长量与外力的大小成正比。

## Slide 19
课堂练习
1. 下列情况中产生的力，不是弹力的是( )
A. 手轻压钢条，使钢条变弯一些
B. 脚踩饮料瓶，将它踩瘪
C. 手轻拉弹簧，弹簧伸长一些
D. 运动员拉弓射箭
B
2. 如图所示是拉弹弓的情景，橡皮筋拉得越长，同样的“弹丸”就可以射得越远，这说明橡皮筋的形变越大，其弹力也就________。
越大

## Slide 20
课堂练习
3. 某同学在实验中用弹簧测力计测物体重力，该同学手持挂钩，将物体挂在拉环上， 观察测力计的读数为5N，则物体的重力为( )
A. 大于5N B. 等于5N
C. 小于5N D. 以上都有可能
C
4. 关于弹力，下列叙述正确的是( )
A. 拉力不属于弹力
B. 物体发生形变时产生的力叫弹力
C. 不相互接触的物体间也可产生弹力
D. 压缩的弹簧能产生弹力
D
提示：此时测力计承担了自身重力，即示数为测力计自重＋物重

## Slide 21
课堂练习
5. 画出下图中木杆和斜面上的小球受到的弹力。
A
B
F1
F2
N
F
提示：常见弹力包括拉力、压力、支持力。

## Slide 22
再见
四川广安浓溪初中陈晨曦制作
所用图片、视频源自百度、优酷，特此感谢.