## Slide 1
愿你是一只追逐梦想的蝴蝶。
愿每一份精彩都源于这里
第一节 科学探究：杠杆的平衡条件
2019年3月20日

## Slide 2
生活中的杠杆
钓鱼
缝纫机脚踏板
有什么共同特点？
绕这点转动
绕这点转动

## Slide 3
生活中的杠杆
剪刀
前臂
有什么共同特点？
绕这点转动
绕这点转动

## Slide 4
生活中的杠杆
裁纸刀
瓶盖起子
有什么共同特点？
绕这点转动
绕这点转动

## Slide 5
生活中的杠杆
天平
独轮车
有什么共同特点？
绕这点转动
绕这点转动

## Slide 6
生活中的杠杆
园林剪
撬棒
有什么共同特点？
绕这点转动
绕这点转动

## Slide 7
F1
F2
l1
o
l2
支点
动力
阻力
动力臂
阻力臂
杠杆五要素

## Slide 8
在力的作用下能绕着固定点转动的硬棒，叫杠杆。
1、支点：杠杆绕着转动的点(O点)
2、动力：使杠杆转动的力(F1)
3、阻力：阻碍杠杆转动的力(F2)
4、动力臂：从支点到动力作用线的距离(L1)
5、阻力臂：从支点到阻力作用线的距离(L2)
知识点
二、杠杆五要素
一、杠杆的定义：

## Slide 9
如图所示，画出下图中各力和力臂
o
L1
F1
F2
L2
2、确定动力和阻力的作用点和方向，画出动力和阻力。
1、确定支点。
3、画出动力臂和阻力臂。（从支点向力的作用线画垂线）
画法：

## Slide 10
如图所示，画出下图中各力和力臂
o
L1
F1
F2
L2
2、确定动力和阻力的作用点和方向，画出动力和阻力。
1、确定支点。
3、画出动力臂和阻力臂。（从支点向力的作用线画垂线）
画法：

## Slide 11
探究杠杆平衡的条件
F1
F2
o
L1
L2
提出问题
杠杆平衡时，动力、动力臂和阻力、阻力臂之间存在着怎么样的关系？
设计实验与制定计划
如图所示的是一种用来研究杠杆平衡条件的实验装置。它是由一根中部悬挂在支架上，两边分别有一调节螺母、上面有刻度的硬杆以及若干钩码组成。
实验时，分别改变支点两边悬挂钩码的个数和悬挂位置，探究动力、动力臂和阻力、阻力臂之间的关系。

## Slide 12
实验序号 | 动力 F1 / N | 动力臂 L1/m | 动力动力臂 (N·m) | 阻力F2/N | 阻力臂L2 / m | 阻力阻力臂 (N·m)
1 |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  | 
动力×动力臂 ＝ 阻力×阻力臂
分析数据得出结论：
将数据填入表格中
进行实验
1、调节平衡螺母，使杠杆在水平位置平衡。
2、改变悬挂钩码的个数，移动其悬挂的位置，使杠杆仍在水平位置平衡。将数据填入表格中。

## Slide 13
知识点
三、杠杆的平衡条件
动力×动力臂 ＝ 阻力×阻力臂
即: F1 L1 = F2 L2
F：
N
L：
m

## Slide 14
o
L1
F1
F2
L2
等臂杠杆
杠杆的运用
由 F1L1 = F2L2
L1 = L2
F1 = F2
等臂杠杆
等臂杠杆不省力，也不省距离

## Slide 15
知识点
1、等臂杠杆的特点：
3）等臂杠杆不省力，也不省距离
四、杠杆的种类
1）L1 = L2
2）F1 = F2

## Slide 16
F1
F2
L1
o
L2
省力杠杆
杠杆的运用
省力杠杆
L1 ＞ L2
由 F1L1 = F2L2
F1 ＜ F2
省力杠杆省力，但费了距离。

## Slide 17
知识点
1、等臂杠杆的特点：
3）等臂杠杆不省力，也不省距离
四、杠杆的种类
1）L1 = L2
2）F1 = F2
2、省力杠杆的特点：
1）L1 〉L2
2）F1〈 F2
3）省力杠杆省力，但费了距离。

## Slide 18
生活中的杠杆
费力杠杆
费力杠杆
L1 ＜ L2
由 F1L1 = F2L2
F1 ＞ F2
费力杠杆费力，但省距离。
F1
F2
L1
o
L2

## Slide 19
知识点
3、费力杠杆的特点：
3）费力杠杆费力，但省距离。
1） L1 ＜ L2
2） F1 ＞ F2

## Slide 20
1、在“探究杠杆平衡条件”实验中：
(1)通常情况下调节两端平衡螺母使杠杆在水平位置平衡，其优点是________________。
(2)在调节杠杆之前，杠杆停在了如图所示的位置，为了使杠杆在水平位置平衡，应将平衡螺母向______(选填“左”或“右”)调节。
方便确定力臂
左

## Slide 21
2、杠杆平衡时，动力为10N，阻力为40N， 动力臂为0.4m 求阻力臂。
解：
由 F1L1 = F2L2得：
10N ×0.4m ＝ 40N × L2
L2＝ 0.1m
答：阻力臂为0.1m。

## Slide 22
3、一 条扁担长1.4m， 左端挂300N重的物体，右端挂400N重的物体，问人肩能挑距左端多远的地方，扁担才能处于水平平衡？
解：
设人肩挑距左端为L1，距右端为L2则有：
L1+L2＝ 1.4m
①
②
由 F1L1 = F2L2得：
300N × L1 = 400N × L2
由 ①、②得：
L1＝ 0.6m

## Slide 23
D、手沿F1方向用力比沿F2方向更省力
C
4、如图所示是一种切甘蔗用的铡刀示意图．下列有关说法正确的是 ( )
A、刀刃很薄可以增大压力
B、铡刀实质上是一种费力杠杆
C、甘蔗放在a点比b点更易被切断

## Slide 24
谢谢观赏！
您的点击对我来说是最好的回报！