## Slide 1
机
械
与
人
—科学探究：杠杆的平衡条件—

## Slide 2
01
认识杠杆
Part One
02
杠杆五个要素
Part Two
03
杠杆平衡条件
Part Three
04
小结
Part Four
mission
任务

## Slide 3
复杂机械

## Slide 4
CONTENTS
01
认识杠杆
Part One

## Slide 5: 这些杠杆在使用时，有什么共同特点？
使用过程中，
能绕一个固定点转动。

## Slide 6: 这些杠杆在使用时，有什么共同特点？
使用过程中，
能绕一个固定点转动。

## Slide 7
在力的作用下，能绕固定点转动的硬棒，叫做杠杆。
一、杠杆的概念：

## Slide 8
在力的作用下，能绕固定点转动的硬棒，叫做杠杆。
一、杠杆的概念：
解读：1、绕固定点转动
2、杠杆可直可弯曲

## Slide 9
在力的作用下，能绕固定点转动的硬棒，叫做杠杆。
一、杠杆的概念：

## Slide 11
动 力：使杠杆转动的力F1
F1
阻 力：阻碍杠杆转动的力F2 。
F2
支 点：杠杆可以绕其转动的点O
O
l2
l1
动力臂
阻力臂
02
杠杆五个要素
Part Two

## Slide 12
支 点：杠杆可以绕其转动的点O。
动 力：使杠杆转动的力F1（F动） 。
阻 力：阻碍杠杆转动的力F2 （F阻）。
动力臂：从支点O 到动力F1作用线的距离l1。
阻力臂：从支点O 到阻力F2作用线的距离l2
02
杠杆五个要素
Part Two

## Slide 13: 画出以下工具力臂
F1
L1
L
O
L1
口诀：一找点，二划线，三作垂线段，四标符号。

## Slide 14
练习册130页
如图所示，用杠杆提升一袋货物，请画出货物所受重力的示意图和拉力F的力臂l。
G
l

## Slide 15
在生产、生活实践中，人们常常利用杠杆的平衡解决问题，如利用杠杆的平衡制造称量物品的天平。那么，杠杆在什么时候才能平衡呢？
03
科学探究
Part Three

## Slide 16
科学探究问题：杠杆在满足什么条件时才会平衡？
测量的物理量：动/阻力、动/阻力臂
实验器材：带刻度的杠杆，钩码，铁架台（支架）
弹簧测力计

## Slide 17
科学探究问题：杠杆在满足什么条件时才会平衡？

## Slide 18
实验操作：
（1）调 平衡
（2）实验过程中记录动力、动力臂，阻力、阻力臂在表格中
（3）改变力和力臂的大小，再做几次实验
（4）改变力和力臂的大小，在杠杆的一侧挂上钩码作为阻力，通过在其他位置上用弹簧测力计拉住杠杆的办法使杠杆平衡，记录数据。
次数 | 动力F1/N | 动力臂l1/m | 阻力F2/N | 阻力臂l2/m
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
4 |  |  |  | 
水平位置

## Slide 19
次数 | 动力F1/N | 动力臂l1/m | 阻力F2/N | 阻力臂l2/m
1 | 10 | 0.1 | 2 | 0.05
2 | 1.5 | 0.2 | 3 | 0.1
3 | 3 | 0.1 | 2 | 0.15
杠杆平衡时，动力×动力臂=阻力×阻力臂。
F1L1=F2L2

## Slide 20
注意事项：
便于测量力臂。
问题：为什么要调节杠杆在水平位置平衡？
问题：为什么要多次测量？
问题：实验过程中能否为了杠杆平衡移动平衡螺母？
多次测量寻找普遍规律。
不能

## Slide 21
杠杆
要素
平衡
绕点转动的硬棒
支点、动力、动力臂、阻力、阻力臂
定义
五要素
条件
04
小结
Part Four
F1L1=F2L2

## Slide 22: 练一练
1、关于力臂，下列说法中正确的是（ ）
A．力臂一定在杠杆上
B．从支点到阻力作用点的距离叫阻力臂
C．力的作用线通过支点时，力臂为零
D．力越大，则力臂越小

## Slide 23
2、如图所示的是搬运泥土的独轮车，可以把独轮车看成杠杆．设车厢和泥土的总重G＝1000N，运泥土时从A点提起独轮车把手的力是F，F的力臂是________m，F的大小至少是________N.
1.6
FLA=GL
250

## Slide 24: 杠杆的运用
根据杠杆的平衡条件，可以知道杠杆的运用有三种情况。
（1）动力臂大于阻力臂：这种杠杆用较小的运动就可以克服较大的阻力。这种杠杆使用起来省力，常被称为省力杠杆
例如

## Slide 25
提问：在生活中，你还发现了哪些工具是省力杠杆？
我们在使用省力杠杆时，得到了省力的利益，同时我们又付出了怎样的代价呢？
总结：在生活中实例告诉我们：省力得费距离

## Slide 26
2．费力杠杆：
动力臂小于阻力臂，动力大于阻力。
特点：虽然费了力，但却省了动力作用点移动的距离。

## Slide 27
3．等臂杠杆：
动力臂等于阻力臂，动力等于阻力。
托盘天平

## Slide 28: 交流与讨论
人体中杠杆，并区分省力还是费力杠杆
自行车中杠杆，区别省力还是费力杠杆
厨房中杠杆，区分省力杠杆和费力杠杆
手臂、踮脚尖、俯卧撑、抬头
车头、脚踏……
菜刀切东西、食品夹……

## Slide 29
1．下列工具在正常使用中，属于费力杠杆的（ ）
[练一练]
A．启瓶器
B．切纸铡刀
C．食品夹
D．羊角锤

## Slide 30
2．小阳同学在做“探究杠杆平衡条件”的实验时，他把杠杆挂在支架上，发现左端向下倾斜。
（1）若使杠杆在 位置平衡，需把平衡螺母 端调节。
（2）如果在杠杆的A处挂三个相同的钩码，则在B处要挂 个同样的钩码，杠杆才能重新位置平衡。
（3）若在C处挂6 N的钩码，用弹簧测力计作用在B点，要使杠杆在水平位置平衡，最小拉力的方向应该 ，此时弹簧测力计的示数为 。
O
A
C
B
水平
右
2
竖直向上
2 N

## Slide 31
总小结
杠杆的概念
杠杆平衡的条件
杠杆的分类