## Slide 1
物 理
人教˙九年级（全一册）

## Slide 2
第十七章 欧姆定律
第4节 欧姆定律在串、
并联电路中的应用

## Slide 3
课前准备
教学分析
1．理解欧姆定律，能运用欧姆定律解决有关问题。
2．根据欧姆定律以及电路的特点，
得出串、并联电路中电阻的关系。
学习目标

## Slide 4
课前准备
教学分析
学习重点 运用欧姆定律解决有关问题。
学习难点 根据欧姆定律以及电路的特点，
得出串、并联电路中电阻的关系。

## Slide 5
课前准备
学习方法 1.能熟练掌握串、并联电路的电压和电流规律，结合欧姆定律推导
串、并联电路中的电阻关系。
2.在理论上有初步认识，再通过等效法，提出等效电阻可以结合
“合力与分力的关系”对照理解。
3.欧姆定律的引用，和串、并联电路中的电压、电流、电阻
之间的关系。
学具准备 变阻箱、定值电阻(5Ω)、电流表、电压表、电源、
开关、导线、电池组。

## Slide 6
教学内容
01
导入新课
03
课堂小结
02
04
课题练习
点我喔
讲授新课

## Slide 7
导入新课
子
串联和并联电路中的总电阻和各个电阻之间
会有什么关系呢？
结论：
串联电路串联电阻越多，总电阻越大。
并联电路并联电阻越多，总电阻越小。
原因：
串联相当于增加了导体的长度，
并联相当于增大了导体的横截面积。

## Slide 8
讲授新课
（串联电路中电阻的规律）
如图所示，电阻R1为10Ω，电源两端电压为6V.开关S闭合后，
例 1
1.当滑动变阻器R接入电路的电阻
R2为50Ω时，通过电阻R1的电流I；
2.当滑动变阻器接入电路的电阻
R3为20Ω时，通过电阻R1的电流I′。
求:

## Slide 9
讲授新课
（串联电路中电阻的规律）
1解：
1.根据串联电路电流的规律，通过电阻R2的电流和通过电阻R1的电流相等，都等于I。
电阻R1两端的电压U1＝IR1，R2两端的电压U2＝IR2。
1.求当滑动变阻器R接入电路的电阻,R2为50Ω时，通过电阻R1的电流I；
2.根据串联电路电压的规律U＝U1＋U2，有U＝IR1＋IR2＝I(R1＋R2)
可求得：
0.1A

## Slide 10
讲授新课
（串联电路中电阻的规律)
2解：
求当滑动变阻器接入电路的电阻R3为20Ω时，通过电阻R1的电流I′。
同1的分析一样，可求R1、R3串联时，电路中的电流
0.2A

## Slide 11
讲授新课
（串联电路中电阻的规律)
（当串联电路中的一个电阻改变时，电路中的电流及另一个电阻两端电压都会随之改变）。
（很多电路都利用了串联电路的这一特点）。
串联电路中通过某个电阻的电流
或串联电路的电流
=
电源两端电压
各分电阻之和

## Slide 12
讲授新课
（并联电路中电阻的规律）
例 2
如图所示，电阻R1为10Ω，
电源两端电压为12V。
开关S闭合后，
1.当滑动变阻器R接入电路的电阻
R2为40Ω时，通过电阻R1的电流I1
和电路的总电流I；
2.当滑动变阻器R接入电路的电阻
R3为20Ω时，通过电阻R1的电流I1′和电路的总电流I′。
求:

## Slide 13
讲授新课
（并联电路中电阻的规律）
1解：
当滑动变阻器R接入电路的电阻R2为40Ω时，求通过电阻R1的电流I1和电路的总电流I；
1.根据并联电路电压的特点，电阻R1和R2两端的电压均等于电源两端
电压U＝12V
2.由欧姆定律得
3.通过电阻R2的电流
I＝I1＋I2＝1.2A＋0.3A＝
4.所以总电流
1.5A

## Slide 14
讲授新课
（并联电路中电阻的规律）
1解：
2解：
当滑动变阻器R接入电路的电阻R3为20Ω时，求通过电阻R1的电流I1′和电路的总电流I′。
1.同理可求得
2.通过电阻R3的电流
I′
＝I1′＋I2′
＝1.2A＋0.6A
3.所以总电流
＝1.8A

## Slide 15
讲授新课
（并联电路中电阻的规律）
1解：
当并联电路中的一条支路的电阻改变时，
这条支路的电流会变化，干路中的电流也会变化，
但另一条支路电流和电压都不变。
家庭电路中，各个用电器采用并联形式连接到电源上，
就是利用了并联电路的这一特点。
实 验 总 结

## Slide 16
课堂小结
串、并联电路中的电阻规律。
 | 串联电路 | 并联电路
电流 | I＝I1＝I2 | I＝I1＋I2
电压 | U＝U1＋U2 | U＝U1＝U2
电阻 | R＝R1＋R2 | 
串联电路的总电阻比任何一个分电阻都____。
并联电路中，总电阻比任何一个分电阻都____。
大
小

## Slide 17
课题练习
如图所示的电路中，如果变阻器的滑片由a 向b 移动，
两表的示数将( )。
A. 的示数变大， 的示数不变
B. 的示数不变， 的示数变小
C. 的示数变小， 的示数不变
D. 的示数不变， 的示数变大
C

## Slide 18
课题练习
如图所示，电源电压为10V，
R1＝20Ω，R2的最大阻值为30Ω，
闭合开关后，当滑片P由a端移向b端时，
电压表V的示数变化范围是___________。
4~10V

## Slide 19
谢谢观看