## Slide 1
物 理
人教˙九年级（全一册）

## Slide 2
第十九章 生活用电
家庭电路中
电流过大的原因
第2节

## Slide 3
课前准备
教学分析
1.通过演示实验和电路分析，使学生理解家庭电路中总电流
随家用电器功率的增大而增大。
2.通过演示实验，使学生理解家庭电路中短路是造成电路中电流
过大的原因之一。
3.通过演示保险丝被烧断的实验，加深学生对保险丝作用的理解。
学习目标

## Slide 4
课前准备
教学分析
学习重点 分析家庭电路电流过大的原因。
学习难点 理论推导验证实验结论。

## Slide 5
课前准备
教学分析
学习方法 组织学生讨论在家庭电路中那些情况容易造成短路或
用电器的总功率过大，并举出实例，然后讨论如何
  可以避免短路或总功率过大。
学具准备 家庭电路示教板1块、交流电流表1只、60W和100W
台灯各1盏、500W电热器1台、不同规格的保险丝几根、
滑动变阻器、铜丝、学生电源。

## Slide 6
教学内容
01
导入新课
03
课堂小结
02
04
课题练习
点我喔
讲授新课

## Slide 7
导入新课
子
电器故障或电线短路可能是火灾原因，
如何避免类似悲剧的发生？
下一页

## Slide 8
讲授新课
（家用电器的总功率对家庭电路的影响）
P＝UI
1.根据电功率公式：
2.家庭电路的电压是220V是一定的。
3.所以 电功率P越大，电路中的电流I 越大。

## Slide 9
讲授新课
（家用电器的总功率对家庭电路的影响）
家庭用电器都是并联。
家里用电线路上的总电流
会随着用电器的增加而变大。
如果很多用电器同时使用，
电路中的总电流也可能超过安全值。
用电器的总功率过大
是家庭电路中电流过大的原因之一

## Slide 10
讲授新课
（家用电器的总功率对家庭电路的影响）
例1
炎炎夏日即将来临，明明家新购置了一台1kW的空调。已知他家原有用电器的总功率是5600W，电能表上标有“220V 10A”的字样。请你通过计算说明：
(1)使用这台空调时，通过它的电流是多少？
解
1.据电功率和电流、电压的
关系式P＝UI，可以得到
2.家庭电路的电压是220V，
所以通过这台空调的电流
4.5A

## Slide 11
讲授新课
（家用电器的总功率对家庭电路的影响）
例1
例1
(2)从安全用电的角度考虑，明明家的电路是否允许安装这样一台空调？
解
1.增加这台空调后，明明家的用电器总功率变为6600W，
总电流为
答
所以，从电能表使用的角度考虑，可以安装这一样一台空调。

## Slide 12
讲授新课
（短路对家庭电路的影响）
绝缘皮破损
1.改装电路时，使火线和零线直接连通；
2.电线和用电器使用年限过长，绝缘片破损或老化，
会使火线和零线直接连通或电器进水造成短路。
家庭电路中的短路现象：
家庭电路中的总功率过大和短路都会造成电路中的电流过大，
产生大量的热，导线的温度会急剧增高，很容易造成火灾。

## Slide 13
讲授新课
（保险丝的作用）
图中是几种常见的保险丝，保险丝是如何“保险”的呢?

## Slide 14
讲授新课
（保险丝的作用）
1.保险丝的材料是铅锑合金。
2.保险丝电阻比较大，熔点比较低。
3.当通过它的电流过大时，
它由于温度升高而熔断，切断电路。
4.当通过的电流大于额定电流，达到
或超过它的熔断电流时，保险丝熔断。
实验结论：

## Slide 15
讲授新课
（保险丝的作用）
空 气 开 关

## Slide 16
课堂小结
1.家用电器的总功率
对家庭电路的影响
材料：___________。
特点：__________________。
作用：通过保险丝的电流_____额定电流，
________________________，保险丝熔断，切断电路。
2.短路对家庭电路的影响
家庭电路中电流过大
容易造成火灾
3.保险丝
铅锑合金
电阻大，熔点低
大于
达到或超过熔断电流时

## Slide 17
课题练习
根据表中所提供的数据，可以确定适宜制作保险丝的是( )。
金属 | 铅 | 铜 | 铁 | 钨
长1m，横切面积1mm2的导线在20℃时的电阻Ω | 0.206 | 0.017 | 0.096 | 0.053
在标准大气压的熔点/℃ | 328 | 1083 | 1535 | 3410
A．铅 B．铜 C．铁 D．钨
A

## Slide 18
课题练习
如图所示的电路中，保险丝AB和铜丝CD的长短和粗细均相同，
接通电源后，调节滑动变阻器，发现保险丝先熔断。
原因是保险丝的熔点较______，相同时间内产生的电热较_____。
低
多

## Slide 19
谢谢观看