## Slide 1
第14章 第5节
测量电压(第1课时)
沪科版 物理

## Slide 2
电 源 电压 电流
提供
形成
抽水机 水压 水流
提供
形成

## Slide 3
学习目标
1.知道电源是提供电压的设备，电压是电路中形成电流的原因，知道电压用字母U表示。
2.知道电压的单位及其换算。
3.通过对实物的观察认识电压表，掌握正确使用电压表的方法。

## Slide 4
1
电压
两次实验小灯泡的亮度相同吗？
你认为是什么原因引起的？

## Slide 5: 电压
要让一段电路中有电流，它的两端就要有电压。
电源的作用就是给用电器两端提供电压。
通常用字母U表示电压。
国际单位：伏特（volt） ，简称伏（ V ）。
常用单位：千伏（kV）；毫伏（mV）。
换算：1 kV =1 000 V= 103 V 1 mV =0.001 V= 10-3 V
定义
单位

## Slide 6: 电压

## Slide 7: 电压
常见的电压：
一节干电池的电压是1.5 V；
一节铅蓄电池的电压是2 V；
手机电池的电压是3.6 V；
家庭电路的电压是220 V；
对人体安全的电压是不高于36 V。

## Slide 8
2
电压表及其使用
水压有大小，电压也有大小，那么怎
么知道电压的大小呢？
用电压表来测
量电流大小

## Slide 9: 电压表及其使用
外观
接线柱
量程
分度值
3个
3V和15A
量程为3V时，每一大格为1V，每一小格为0.1V；
量程为15V时，每一大格为5V，每一小格为0.5V。
1.观察电压表

## Slide 10: 电压表及其使用
2、观察电压表的连接是否正确。

## Slide 11: 电压表及其使用
3.电压表使用规则
一个不能：不能超过电压表的测量范围。
两个必须：必须将电压表并联在所测量的部分电路两端；
电流必须从电压表的“+”接线柱进，“-”接线柱出。
三先三后：先调零后使用；
先看清分度值后读数；
先画图后连接。

## Slide 12: 电压表及其使用
读数时：
(1)看：先看接线柱，确定所选量程；
(2)认：明确分度值；
(3)读：根据指针读数，读数时视线应与表盘垂直。

## Slide 13: 电压表及其使用
拓展：
(1)在被测电压不超过其量程的前提下，应尽可能选择小量程，这样使电压表指针偏转角度尽可能大些，便于精确读数，从而能减小误差。在不能预先估计被测电压大小的情况下，连好电路后要先用电压表的大量程进行试触，以选择合适的量程。
(2)电压表对电流的阻碍作用非常大，如果将电压表串联使用，电路中的电流会很小，会使用电器无法正常工作，即当电压表与被测电路串联时，可把此部分电路当成开路处理。

## Slide 14: 典例分析
关于电压，下列说法中错误的是( )
A．电压是电路中形成电流的原因
B．只要电路两端有电压，电路中就一定有电流
C．电路中有电流时，电路两端就一定有电压
D．电源是提供电压的装置
【例1】
B

## Slide 15: 典例分析
【例2】
如图所示，开关S闭合时，能用电压表测量L2两端电压的是( )
D
【解析】
A中，电压表与L2串联了，A错误；
B中电压表与L1并联了，B错误；
C中电压表的正、负接线柱接反了，C错误；
D中电压表并联在了L2的两端，电流“正进负出”， D正确。

## Slide 16: 典例分析
【例3】
电压的表示符号 ,国际单位是 ,用字母 表示。
（1）对人体的安全电压是 伏
（2）一节干电池的电压是 伏= 毫伏
（3）我国家庭电路的电压是 伏= 千伏
U
伏特
V
≤36
1.5
1500
0.22
220

## Slide 17: 典例分析
【例4】
在图示电路中，开关闭合后，会出现的后果是（ ）
A.电流表与电压表被烧坏
B.电流表与电压表都不会被烧坏
C.只有电压表会被烧坏
D.只有电流表会被烧坏
D

## Slide 19
1. 研究方法：类比法。
2. 记住几个重要的电压值：
每个干电池电压为1.5 V；每个蓄电池电压为2 V；家庭照明电路电压为220 V。
3. 电流表和电压表的特点：
分析电路的结构时，电流表处可当成导线看待，而电压表处可当成断路看待。同时注意电流表与电压表使用的异同。