## Slide 1
第14章 第5节
测量电压(第2课时)
沪科版 物理

## Slide 2
2．串联电路电压会有什么关系？
1．为什么两灯的发光情况会不一样？
不同规格的两灯泡串联。
闭合开关，两灯都能发光吗？发光亮度一样吗？
L1
L2

## Slide 3
学习目标
1.通过实验探究，总结出串联电路中的电压关系。
2.通过实验探究，总结出并联电路中的电压关系。

## Slide 4
1
串联电路中的电压规律
L2
A
B
C
L1
设计实验电路并画出电路图。
猜想假设
设计实验

## Slide 5: 串联电路中的电压规律
实验步骤
1．调节电压表指针指零，检查器材；
2．按照电路图连接电路。断开开关，检查电路；
3．用电压表测量灯L1两端的电压，记为U1；
4．用电压表测量灯L2两端的电压，记为U2，测量灯L1、L2两端的总电压为U，记入表格；
5．更换灯泡，重复步骤3、4；
6．总结总电压和分电压关系。

## Slide 6: 串联电路中的电压规律

## Slide 7: 串联电路中的电压规律
L1 两端的电压 U1/ V | L2 两端的电压 U2/ V | 两灯串联部分两端的总电压 U / V | 电源两端的电压U'/ V
记录数据
分析数据得出结论

## Slide 8: 串联电路中的电压规律
归 纳
串联电路总电压等于各部分两端电压之和。
L2
L1
U=U1+U2
U
U1
U2

## Slide 9
2
并联电路中的电压规律
L1
L2
设计实验
电路图
主要步骤
注意：
电压表要选择合适的量程

## Slide 10: 并联电路中的电压规律

## Slide 11: 并联电路中的电压规律

## Slide 12: 并联电路中的电压规律
L1 两端的电压 U1/ V | L2 两端的电压 U2/ V | 电源两端的电压U'/ V
数据表格
分析数据得出结论

## Slide 13: 并联电路中的电压规律
并联电路中各支路两端的电压都相等，
即U＝U1＋U2＋…＋Un。

## Slide 14: 并联电路中的电压规律
讨论与交流
讨论交流如果两个用电器两端的电压相等，则这两个用电器一定是并联连接吗？

## Slide 15: 并联电路中的电压规律

## Slide 16: 典例分析
小希用如图所示电路来探究串联电路的电压特点。
(1)在拆接电路时，开关必须____。
(2)实验中最好选择规格________
(填“相同”或“不同”)的小灯泡。
【例1】
实验次数 | UAB/V | UBC/V | UAC/V
1 | 0.8 | 2.2 | 3.0
2 | 1.0 | 2.0 | 3.0
3 | 1.2 | 1.8 | 3.0
断开
不同

## Slide 17: 典例分析
【例2】
某同学在探究串联电路电压的特点时，按照如图所示的电路图连好电路后，闭合开关S时，发现两灯均不亮，而电压表的指针却有明显的偏转，则造成这种现象的原因可能是( )
A．电压表坏了
B．L1的灯丝烧断或灯座处接触不良
C．L2的灯丝烧断或灯座处接触不良
D．两灯的灯丝都烧断了
C

## Slide 18: 典例分析
【例3】
如图所示，在“研究串联电路中电压的规律”时，小雨同学用电压表测出ab、bc、ac两端的电压分别为Uab=3V，Ubc=3V，Uac=6 V，在表中记录数据后，下步应该做的是 ( )
A.整理器材，分析数据，得出结论
B.对换L1和L2的位置，再测出一组电压值
C.改变电源电压，再测出几组电压值
D.换用不同规格的小灯泡，再测出几组电
压值
D

## Slide 19: 典例分析
【例4】
在如图所示的电路中，闭合开关S时，电压表的示数为6V；若开关S断开时，电压表的示数为4V，则此时灯L1及L2两端的电压分别为( )
A.4 V，2 V B.2 V，4 V
C.6 V，4 V D.6 V，2 V
A

## Slide 21
1. 理解电压的规律：
并联电路各支路两端的电压一定相等。串联电路中各部分电路两端的电压有可能相等，也有可能不相等，但总电压一定等于各部分电路电压之和。
2. 由电压的关系判断电路的连接方式：
若已知两用电器电压不相等，则可判定为串联；若仅知两用电器两端的电压相等，则不能判断它们的连接方式。

## Slide 22
串联和并联电路中电压的规律
电路 | 电路图 | 电压规律 | 
 |  | 文字表达 | 公式表达
串联 电路 |  | 串联电路中，总电压等于各用电器两端电压之和。 | U＝U1＋U2
并联 电路 |  | 并联电路中，各支路两端电压相等，且等于电源电压。 | U＝U1＝U2