## Slide 1
中物理
第二章 第二节
北师大版物理（初中）
物体的质量及其测量
同步精品课堂
（八年级）

## Slide 2
1
课堂导入
观察与思考
木材 | 铁 | 玻璃
A. 杯子
B. 椅子
C. 玻璃门
D. 木质沙发
E. 图钉
F. 铅球
分析图中物体，给它们分类，并把类别相同的物体编号填入下表中
B
D
E
F
A
C

## Slide 3
1
课堂导入
提出问题
一、以上物体有哪些不同呢？
1.物体所含物质不同
2.同一类型物体，所含物质的多少不同
二、如何区别物体所含物质的多少呢？
用物体的质量来描述物体所含物质的多少

## Slide 4
2
学习目标
1. 理解质量的概念；
2. 了解质量单位及其换算；
3. 掌握天平的使用方法；
4. 会使用天平测量物体质量；

## Slide 5
3
课堂活动（一）—质量
质量
质量（m）
换算关系
物体所含物质的多少叫物体质量，符号是“m”
质量单位
国际单位制中，质量单位是“千克”，符号是“kg”。常用单位还有：吨（t）、克（g）、毫克（mg）、微克（μm）
1t=103kg，1kg=103g=106mg=109μg

## Slide 6
3
课堂活动（一）—质量
认识物体质量
对物体质量的认识
物体质量是物体本身所固有的属性。和物体的形状、状态和所在地理位置的变化无关
弹簧变形
冰块熔化
太空中宇航员
物体质量
不变

## Slide 7
3
课堂活动（一）—质量
认识物体质量
对物体质量的认识
了解生活中常见物体的质量
质量估测
① 一个初中生的质量约为50kg；
② 一个鸡蛋的质量约50g；
③ 物理教科书的质量约200g；
④ 铅笔的质量约5g；
⑤ 大象的质量约5t
⑥ 一个篮球的质量约为500g
⑦ 一个苹果的质量约150～200g

## Slide 8
3
课堂活动（二）—质量测量
师生互动
如何知道物体的质量呢？
质量的测量
测量工具：天平、台秤等
天平与使用
天平
台秤
电子秤

## Slide 9
3
课堂活动（二）—质量测量
天平的使用与质量测量
天平的构造
托盘天平的构造
天平的调节
1. 把天平放置在水平桌面上；
2. 用镊子把游码拨至标尺左侧“零”位；
3. 调节平衡螺母是衡量处于平衡状态（指针停在分度 盘中间位置）。

## Slide 10
3
课堂活动（二）—质量测量
天平的使用与质量测量
测量方法
1. 把待测物体轻放入左盘中；
2. 估测被测物体质量，用镊子夹取接近的砝码放入右盘；
3. 用镊子轻拨游码直至横梁平衡；
4. 把右盘中砝码质量总和和游码在标尺上的读数相加即为物体质量；
5. 测量结束，用镊子把砝码放回砝码盒中，切忌用手直接拿砝码。

## Slide 11
3
课堂活动（三）—质量测量
动手、实践与思考
认识天平
右图是托盘天平的构造平面图，请同学们按序号分别说出其名称
① 是 ；
② 是 ；
③ 是 ；
④ 是 ；
⑤ 是 ；
横梁
指针
分度盘
平衡螺母
游码

## Slide 12
3
课堂活动（三）—质量测量
动手、实践与思考
读 数
右盘（砝码盘）中砝码的质量是：
100g+50g+10g=160g；
游码的读数是： g;
石块的质量是： 。
1.4g
160g+1.4g=161.4g

## Slide 13
3
课堂活动（三）—质量测量
动手、实践与思考
想一想
1. 图（1）中，指出在调平衡前的明显错误；
2. 图（2）甲，是调平衡前指针位置，平衡螺母应向 旋？
3. 图（2）乙是正确操作天平显示的质量，此时物体质量为 。
图（1）
图（2）

## Slide 14
3
课堂活动（三）—质量测量
动手、实践与思考
想一想
1. 图（1）中，指出在调平衡前的明显错误：___________________________________________________________；
2. 图（2）甲，是调平衡前指针位置，平衡螺母应向 旋？
3. 图（2）乙是正确操作天平显示的质量，此时物体质量为 。
图（1）
图（2）
左
83.2g
在调平衡前没有把游码置于左侧“0”位

## Slide 15
3
课堂活动（四）—质量及其测量
课堂练习
1. 指出下列示例，物体质量未发生变化的是 ；发生了变化的是 。
a.衣服晾干后衣服的总质量
b.铁水浇注成工件后铁的质量
c.坐高铁从广州到北京人的质量
d.锯木头剩下的木料质量
b、c
a、d

## Slide 16
3
课堂活动（四）—质量及其测量
课堂练习
2. 一枚鸡蛋的质量大约是50g，合 kg；中学生的平均质量为50 （单位）。
5×10-2
kg
3. 天平在使用前首先要调平衡，调平衡时应移动 ；正确操作后天平显示的结果如图所示，此时物体质量为： g。
平衡螺母
54.4

## Slide 17
4
课堂小结

## Slide 18
5
典例分析
考点一 质量的概念与估测
典型例题 1
（2019·吉林）下列数据中与实际相符的是（ ）。
A.中考考场内的温度约为50℃
B.学生课桌的高度约为2m
C.正常人的心跳每分钟约为5次
D.两个鸡蛋的质量约为100g
D
Notes: 【解析】常用温度计是根据液体热胀冷缩的原理制成的。 用温度计测量液体温度时，先要弄清楚温度计的分度值，读数时视线与液柱最高处所对刻度相垂直，并注意区分温度是零上还是零下。
解答：在温度计上，10℃之间有10个小格，一个小格代表1℃，所以此温度计的分度值为1℃；“40”在“30”以上，说明温度高于0℃，为36℃。故答案为36。

## Slide 19
5
典例分析
迁移训练1
（2019·金华）国际千克原器作为质量计量标准，由铂铱合金制成，科学家发现其质量有极微小变化，2019年5月20日，服役129年的国际千克原器退役，今后将使用普朗克常量来定义千克，以提高千克定义的精确性，下列关于国际千克原器的说法不正确的是（ ）。
A. 铂铱原子不做热运动，不具有内能；
B. 用铂依合金制作的原因之一是其耐磨损；
C. 保存在双层玻璃钟罩内有助于防氧化、防腐蚀；
D. 质量变化过程中，所含铂铱合金的多少发生变化
A
Notes: 【解析】体温计的分度值是0.1℃，根据分度值和液面位置可以读出温度值，由于体温计液泡上方有缩口，所以可以离开被测物体读数，温度计都是利用液体热胀冷缩的规律制成的；同时体温计在使用前要用力甩一下，将水银甩回玻璃泡中。
解：A、体温计1℃之间有10个小格，每个小格为0.1℃，体温计的分度值是0.1℃，故A错误。
B、体温计的工作原理就是液体热胀冷缩的规律，故B错误。
C、由于体温计的特殊结构（有缩口），它是能离开被测物体读数，故C正确。
D、根据体温计的特点，使用前用力甩一下玻璃泡上方的水银才能回到玻璃泡中，不能进行连续测量，故D错误。
故选C。

## Slide 20
5
典例分析
考点二 天平使用与质量测量
典型例题 2
（2019·龙东）小明用天平测量苹果质量，在调节天平平衡的过程中，发现指针如图甲所示，他应将平衡螺母向 （填“左”或“右”）移动，直到指针指在分度盘中央，然后将苹果放到天平的左盘，向右盘加减砝码并移动游码，使天平再次平衡时，砝码质量和游码对应的刻度值如图乙所示，则苹果质量为 g。
右
156.4
Notes: 【解析】因为先测量甲，甲的体温一定为39.5℃，在不甩回的情况下，乙、丙温度即使低于或等于39.5℃也显示39.5℃，故只能确定甲的体温为39.5℃，而乙、丙有可能达到39.5℃，也可能低于39.5℃。故选A。

## Slide 21
5
典例分析
迁移训练2
(2019·衢州)托盘天平是一种精密测量仪器，某实验室天平的配套砝码及横梁标尺如图。
（1）小科发现砝码盒中的砝码已磨损，
用这样的砝码称量物体质量，测量结果将 。
（2）小科观察铭牌时，发现该天平的最大测量值为200g，但他认为应为210g。你认为小科产生这种错误想法的原因是 。
（3）小江认为铭牌上最大测量值没有标错，但砝码盒中10g的砝码是多余的，而小明认为砝码盒中所有的砝码都是不可缺少的。你认为谁的观点是正确的，并说明理由： 。
偏大
小科认为砝码的总质量是205g，标尺的最大刻度是5g
小明正确。因为少了10g砝码，运用其他砝码及游码无法完成200g以内的质量称量
Notes: 【解析】本题考查体温计的构造。体温计和常用温度计相比,前者内径很细,而下端的玻璃泡则很大,使得有微小的温度变化,即吸收很少的热量,管中水银上升的高度会非常明显,所以可以测量得更为精密。
【答案】A。
【考点】体温计。