## Slide 1: 第十八章 家庭电路与安全用电

## Slide 2: 18.1 家庭电路

## Slide 3
知识点1 了解家庭电路
1.下列关于家庭电路的组成顺序正确的是( A )
A.进户线、电能表、总开关、保险装置、用电器
B.进户线、总开关、保险装置、电能表、用电器
C.进户线、总开关、保险装置、用电器、电能表
D.进户线、用电器、电能表、总开关、保险装置
2.家庭电路中,空气开关的主要作用是( D )
A.保证电路的电压不变
B.保证电路的电流不变
C.保证用电器的功率不变
D.电路中电流过大时自动切断电路

## Slide 4
知识点2 火线与零线
3.家庭电路中,火线和零线之间的电压是 220 V,零线和地线之间电压是 0 V,火线和地线之间的电压为 220 V。
4.用测电笔检测插座时,发现氖管发光,说明接触的是 火 线,使用测电笔时,手必须和 笔尾 ( 选填“笔尖”或“笔尾” )金属电极接触。
5.如图所示是四位同学使用钢笔式和螺丝刀式测电笔时的握法,其中握法正确的是( B )
A.( 1 )( 2 ) B.( 2 )( 3 ) C.( 3 )( 4 ) D.( 2 )( 4 )

## Slide 5
知识点3 白炽电灯
6.家庭中最普通的照明光源是 白炽电灯 ,它有 螺口 灯泡和 卡口 灯泡两种。当电流通过灯丝时,灯丝温度高达 2000 ℃以上,呈白炽状态,发出的光呈白色。
7.如图所示是家庭电路中常见的螺口灯泡和拉线开关,要求开关控制灯泡,则符合连接要求的是( B )

## Slide 6
8.通常情况下,家庭电路中各个用电器的通断,不应该影响其他用电器的通断,所以各用电器应该 并联 ( 选填“串联”或“并联” )接在电路中,控制用电器的开关要连接在 火线 ( 选填“火线”或“零线” )和用电器之间。
9.如图所示是部分家庭电路示意图,电线接头B应接在 火 线上,两孔插座的插孔 a ( 选填“a”或“b” )应与零线相连。

## Slide 7
10.白炽灯是日常生活中重要的光源,小明对如图甲所示的白炽灯和灯口进行了仔细观察后,明白了许多道理:灯口外壳和灯口上盖都是由塑料或橡胶制成的,是由于塑料和橡胶都是 绝缘 体;将此白炽灯接入如图乙所示的电路中,开关S闭合,若白炽灯的灯丝突然断了,当正确使用试电笔接触A点时,试电笔氖管 发光 ,接触B点时,试电笔氖管 不发光 ( 均选填“发光”或“不发光” )。

## Slide 8
11.小张同学根据家庭电路画出了如图所示的电路图,其中有开关S、电灯L和一个插座M。如果小张同学真的按电路图连接家庭电路,则不能正常使用的电路元件是 M ;能正常使用,但不符合常规的电路元件是 S ( 填与图中电路元件对应的字母 )。
12.测电笔是用来辨别火线和零线的电工仪器,关于测电笔的结构及使用说法正确的是( A )
A.测电笔内有一个阻值很大的电阻,人使用时,通过人体的电流很小
B.由于人体的电阻非常大,即使测电笔内没有电阻,人也不会触电
C.测电笔笔尾金属电阻极大,手虽然接触,也不会触电
D.人在使用测电笔检查火线时,氖管虽然发光,但人体中无电流通过

## Slide 9
13.小明家的电路简化后如图所示,观察该电路,下列说法中正确的是( B )
A.开关和电灯是并联的
B.电灯、电视和台灯是并联的
C.各个小彩灯之间是并联的
D.插座中的火线和零线是连通的

## Slide 10
14.小科在学习了“家庭电路”后设计了如图所示的电路,下列相关说法正确的是( B )
A.电路中甲、丁串联
B.电路中丙连接方式不正确
C.闭合开关K1、K2,甲灯亮、乙灯不亮,说明乙灯被短路
D.用测电笔检测丙插座的两孔时,测电笔氖管都能发光

## Slide 11
15.( 菏泽中考 )如图所示,关于家用插座说法中,正确的是( A )
A.开关串联在干路中,指示灯与各组插孔并联在电路中
B.开关、指示灯和各组插孔并联在电路中
C.开关、指示灯和各组插孔串联在电路中
D.各组插孔串联在一起与指示灯并联在电路中

## Slide 12
16.将图中两盏电灯和一个三孔插座正确连接到家庭电路中,要求开关只控制两盏电灯且都能正常发光。

## Slide 13
17.( 1 )测电笔中有一个高阻值的电阻,这样可使测电笔测家庭电路( 家庭电路的电压为220 V )的火线时,加在人体身上的电压在安全电压( 36 V )以内。测电笔中的高阻值电阻与氖管 串联 ( 选填“串联”或“并联” )。如图所示的照明电路中,闭合开关S,电灯发光,此时某人拿测电笔测试B点,测电笔使用方法正确,人体电阻约为3600 Ω,测电笔的氖管 不会 ( 选填“会”或“不会” )发光,此时通过人体的电流是 0 A;
( 2 )为了保证此人在使用测电笔测家庭电路的火线时能安全使用,请计算出测电笔的内部电阻最小应为多少?