## Slide 1: 18.2 怎样用电才安全

## Slide 2
知识点1 过载与短路
1.当家中同时使用的用电器的总功率过大时,电路的总电流就会过 大 ( 选填“大”或“小” ),家庭电路中的 空气开关 会自动断开,切断电路,起到保护电路的作用。
2.引起电路中的电流超过规定值的原因,可能是电路连接用电器总功率过大,也可能发生了 短路 ;避免电流超过电线规定值引起火灾的一种好方法,是在电路中串接
保险丝 。
3.在家庭电路中若发生以下三种情况:①灯座里的两个线头相碰;②开关里的两线头相碰;③两孔插座中的两线头相碰,其中会引起电路中熔丝熔断的是( B )
A.①② B.①③
C.②③ D.①②③

## Slide 3
知识点2 避免触电
4.为了确保用电的安全,日常生活中更换灯泡、搬动电器前应 断开 电源开关;电饭锅、电热水器使用的是 三脚 ( 选填“两脚”或“三脚” )电源插头。
5.如图所示,小明无意间接触到了电动机的金属外壳,发生了触电事故,原因是金属外壳带电并且电动机的金属外壳 没有接地 。在发生触电事故的现场,不要用手去拉触电的人,而是要立即 切断电源 。

## Slide 4
6.下列情况容易发生触电事故的是( D )
A.火线断路
B.不使用绝缘层破损的导线
C.使用大功率家用电器
D.发现高压输电线掉落地面时,快步赶去用木棍挑开

## Slide 5
7.小军姐弟俩为妈妈庆祝母亲节,他们已使用了电饭锅蒸饭、电磁炉蒸鱼,开着油烟机炒菜,刚启动烤箱烤鸡时,家里的空气开关“跳闸”了,原因可能是 用电器的总功率过大 ;小军暂不使用烤箱,在手湿的情况下重新合上空气开关,继续炒菜,这个做法
不符合 ( 选填“符合”或“不符合” )安全用电原则。
8.如图所示是家庭电路中造成电线燃烧的两种常见情况,其中 甲 图所示的情况是过载, 乙 ( 均选填“甲”或“乙” )图所示的情况是短路。

## Slide 6
9.图中A、B两点均是灯头连接导线的螺丝,当电路中的开关都断开时,站在地上的人用手接触电路中的A点,他 会 触电;用手接触电路中的B点,他 不会 ( 均选填“会”或“不会” )触电。
10.关于家庭用电及安全常识,下列说法正确的是( C )
A.低于220 V的电压对人体是安全的
B.家庭电路中,各用电器都是串联在电路中的
C.不能用铜丝替代保险丝
D.控制用电器的开关应该接在该用电器和零线之间

## Slide 7
11.关于家庭电路及安全用电的理解,正确的是( B )
A.电能表的转盘转得越快,说明用电器消耗的电能越多
B.看完电视要切断电源,避免待机耗电
C.保险盒内的熔丝安装在零线上
D.空气开关跳闸,立即合上恢复供电
12.某同学家的电灯均正常工作,当他把“220 V 16 W”的台灯插入插座后,闭合台灯开关,室内电灯全部熄灭。发生这一现象的原因可能是( B )
A.插座处短路 B.台灯灯头处短路
C.插座处断路 D.台灯灯头处断路

## Slide 8
13.如图所示的做法中,符合安全用电原则的是( A )

## Slide 9
14.“以人为本,创建平安和谐校园”是构建和谐社会的重要组成部分,同学们在日常生活中必须注意安全,珍惜生命。下列有关安全方面的说法,正确的是( D )
A.雷雨天,人在高处打伞行走,一定不会被雷击中
B.在两线插头的插排上,使用三线插头的用电器同样安全
C.学校新增了两个微机室,只更换额定电流较大的保险丝即可
D.家庭电路安装漏电保护器是防止漏电而采取的安全措施

## Slide 10
15.下列生活中的做法不符合用电器安装规则和安全用电原则的是( D )
①利用停电机会用湿抹布和洗洁剂清洗教室内的插座 ②原来的保险丝经常熔断,不查原因就换上一根铜导线 ③在学校的学生寝室内使用电吹风、“热得快”等大功率家用电器 ④早晨上学前在家里使用电熨斗熨衣服时突然停电,放下电熨斗后就背着书包上学
A.只有①② B.只有②③
C.只有①②④ D.①②③④
16.据报道“某市地铁三号线存在安全事故隐患,整条线路所用电缆偷工减料,各项生产指标都不符合地铁施工标准,电缆线径的实际横截面积小于标称的横截面积,会造成电缆电线发热过大,可能发生火灾。”请你用学过的物理知识解释存在安全隐患的原因。
电缆线径的实际横截面积小于标称的横截面积,导线的横截面积小,电阻大,根据焦耳定律Q=I2Rt可知,在电流和时间一定时,它产生的热量就比较多,电缆的温度就升得较高,容易引发火灾。

## Slide 11
17.现代家庭中家用电器日益增多,安全用电是一个十分突出的问题。下表提供了一组人体电阻数据。如图所示,用电器R接在电压为220 V的家庭电路上时,消耗的电功率为1100 W,电路中接有额定电流为10 A的保险丝。则:
( 1 )只有用电器R接入电路时,通过保险丝的电流为 5 A;
( 2 )一个全身潮湿的人,赤脚站在地上,由于不小心,手接触到了火线,发生触电事故,则通过人体的电流为 0.025 A( 上表电阻数据适用于此人 );
( 3 )保险丝不能救人命的原因是
人触电时,通过人体的电流远小于保险丝的熔断电流 。