## Slide 1: 18.3 电能与社会发展

## Slide 2
知识点1 我国的电力工业
1.我国主要利用 火 力和 水 力来发电,在主要煤炭产区和沿海地区,要建设一批 火电 站,在黄河上游和长江中下游干支流地区,要建设一批大型 水电 站。
知识点2 节约用电
2.据中国电力网报告,我国仍然处于 电力不足 的状态,因此,在不断提高用电效率、改进技术和设备的同时,必须提倡 节约用电 。
3.为了响应中央关于“全民动员共建节能型社会”的号召,小明提出了节约用电的如下建议,其中不科学的是( D )
A.离开房间时随手关灯
B.用太阳能热水器代替家中的电热水器
C.使用电子高效节能灯
D.关闭空调,打开工作中的冰箱门来降低室温

## Slide 3
4.如图是四根高压输电线上的一个装置,根据你的思考该装置应该属于 导体 ( 选填“导体”或“绝缘体” ),利用这个装置把四根导线固定起来,相当于 增大 ( 选填“增大”或“减小” )输电导线的 横截面积 ,从而减少输电线上电能的损失。
5.电能是通过输电线输送给用电器的。某直流电路输电线的总电阻为0.4 Ω,提供给用电器的总功率为40 kW,电压为800 V,电路中的总电流为 50 A。如果用临界温度以下的超导电缆( 电阻为零 )替代原来的输电线,可实现无损耗输电,在保持供给用电器的功率和电压不变的条件下,平均每天节约的电能是 24 kW·h。

## Slide 4
6.对于我国的电力情况的说法,不科学的是( C )
A.我国的电力供应比新中国成立初期有了大幅度的提高
B.我国已经建立了较完整的电网系统
C.我国现在的电力供应很充足,不必节约用电
D.我国的电力供应仍以火力发电为主
7.“每天‘吃’进750 t生活垃圾,每年‘吐’出1亿度电”是对一家垃圾发电综合处理厂为社会创造巨大效益的形象说明。该厂还把焚烧后剩下的残渣加工成建筑材料。下列关于垃圾发电综合处理厂的说法中,错误的是( B )
A.环保节能 B.浪费资源高污染
C.变废为宝 D.合理地利用能量的转化
8.平时输送电能中,为了减少电能在线路中的损耗,通常采取的办法是( B )
A.加大输送电流 B.用高压输电
C.用超导体输电 D.减少输送功率

## Slide 5
9.某课外活动小组在社会实践活动中获得信息如下:
( 1 )某工厂用电电压U=380 V,电流I=500 A,则该工程1 h可消耗多少电能?
( 2 )某水力发电站( 如图甲 )的部分信息:
①发电站供电功率P1=2×106 kW,而用户用电功率为P2=1.2×106 kW,出现了多余的电能被全部浪费掉的现象,若平均每天供电、用电时间均为5 h,则平均每天浪费多少电能?
②该发电站经过改进,能回收原来每天浪费的全部电能,并经转化可再次发电,再次发电的电能与回收的电能之间的关系如图乙所示,如果6×103 kg的水从该电站上游落下可发电1 kW·h,则改进后的发电站每天回收后再发电的电能相当于多少质量的水所发的电?