## Slide 1: 章末小结与提升

## Slide 2
家庭电路与
安全用电

## Slide 3
类型1 家庭电路的连接
1.我国家庭电路的电压是 220 V,现在新建居民楼电路中的保险装置一般采用空气开关,空气开关安装在电能表的 后面 ( 选填“前面”“后面”或“前后都可以” )。
2.对家庭电路的安装过程,下列要求正确的是( A )
A.电视机与电饭锅并联连接到家庭电路
B.控制各灯具的开关都应装在零线上
C.所有家用电器和插座都要串联,并且用电器与控制它的开关也要串联
D.三孔插座有时不需要接地

## Slide 4
3.在使用如图所示的插线板时发现:只有在开关闭合时,指示灯才能发光,插孔才可以提供工作电压;即使指示灯损坏,开关闭合时插孔也能提供工作电压。图中插线板电路连接符合上述现象及安全用电要求的是( A )

## Slide 5
4.如图,教室的讲台旁边装有一盏白炽灯和白炽灯的控制开关,老师需要在讲台上安装一个插座,下列是几位同学的安装方案,其中正确的是( C )
A.从白炽灯控制开关的两个接线柱上分别引出两根线将插座接入
B.从白炽灯灯头接线盒内的两个接线柱上分别引出两根线将插座接入
C.剥开a、b分别引出两根线将插座接入
D.剥开a、c分别引出两根线将插座接入

## Slide 6
5.图甲是某宾馆床头柜上的开关示意图,图乙是其控制的电路,其中S1为旋钮开关,单独控制台灯的通断和亮度;S2为单独控制电视插座的开关。请在图乙中将电路图连接完整,要求符合安全用电原则。

## Slide 7
类型2 测电笔的原理及使用
6.如图所示为试电笔的结构及使用方法。下列说法正确的是( B )
A.试电笔可以判断物体是带正电还是带负电
B.若氖管发光,说明人体成了电流的通路
C.笔尖、电阻和氖管是导体,外壳、弹簧和笔卡是绝缘体
D.在两种使用试电笔的方法中,甲是正确的,乙是错误的

## Slide 8
7.电工在断开开关时,取下灯泡,用测电笔测试灯头里面的两根导线,发现其中有一根导线使氖管发光,则( D )
A.此现象正常,因为两根线一根是火线,另一根是零线
B.此现象正常,因为开关断开的那根线不能使氖管发光
C.此现象不正常,因为没接灯泡时,两根线都应使氖管发光
D.此现象不正常,因为没接灯泡时,两根线都不应使氖管发光

## Slide 9
类型3 安全用电
8.如图所示是安装了漏电保护器的家庭电路。当漏电保护器检测到通过图中A、B两处的电流不相等( 即发生漏电 )时,会迅速切断电路,从而起到保护作用。当家电维修人员在图中C处不慎触电时,漏电保护器 会 ( 选填“会”或“不会” )切断电路。若人体电阻为10 kΩ,触电时通过人体的电流为 2.2×104 μA。

## Slide 10
9.下列情况符合安全用电原则的是( A )
A.不弄湿用电器,不损坏绝缘层
B.保险盒的熔丝安装在零线上
C.将电风扇三线插头最长的脚折弯后,插在两孔插座上使用
D.在同一个插排上连接多个大功率用电器
10.安全教育已越来越引起学校和社会各界的高度重视,并开展了一系列丰富多彩的教育活动。在某校一次安全用电知识的“对”“错”抢答比赛中,以下选项应叫答“对”的是( D )
A.有时可在电线上晾晒衣服
B.熔丝烧断后,可用铁丝代替接上
C.手机充电器能永久地插在插座上
D.发现有人触电,应立即断开电源开关,切断电路

## Slide 11
11.如图所示,甲站在干燥的木桌上一只手接触到火线;乙站在地上一只手接触到零线;丙站在干燥的木桌上一只手接触到火线。此时,丁站在地面上用手去拉丙。则( D )
A.甲、乙都会触电 B.甲、丙都会触电
C.乙、丁都会触电 D.丙、丁都会触电
12.下列关于生活用电的说法中错误的是( B )
A.使用测电笔时,人体要接触笔尾金属体,但绝不能接触笔尖金属体
B.随意搬动亮着的台灯和电脑
C.控制用电器的开关要连接在火线和用电器之间
D.安全用电要做到不接触低压带电体,不靠近高压带电体

## Slide 12
13.生活中我们要时刻注意安全,下列行为符合安全常识的是( C )

## Slide 13
14.下列说法正确的是( A )
A.制作电热器发热体的电阻丝的材料要求是电阻率大,熔点高
B.家庭电路中空调突然停止工作,一定是发生了短路
C.漏电保护器和空气开关的作用相同,可以相互替代
D.三孔插座中的接地线E不与大地相连接也符合安全用电

## Slide 14
类型4 家庭电路故障分析
15.在家庭电路中,各用电器之间是 并联 ( 选填“串联”或“并联” )连接的。星期天小天在家里正开着空调上网查资料,妈妈做饭把电热水壶插头插进插座时,空气开关立刻“跳闸”,小天分析其原因可能是电热水壶插头内部 短路 ,也可能是家里电路中用电器总功率 过大 。
16.小明将电水壶插头连接在如图所示的三孔插座上,电水壶正常工作,同时电水壶金属外壳与 大地 相连,此时将台灯连接在图中两孔插座上,闭合开关后灯不亮,原因是 台灯所在的支路开路 ,之后,小明成功地排除了故障。

## Slide 15
17.在生活中,我们有时会遇到以下几种情况:
( 1 )电路中增加大功率的用电器;
( 2 )插座中的两个线头相碰;
( 3 )进户火线绝缘层破损;
( 4 )关闭正在使用的电烤箱。
则这几种情况中可能引起家庭电路中空气开关跳闸的是( A )
A.( 1 )和( 2 ) B.( 2 )和( 3 )
C.( 1 )和( 3 ) D.( 2 )和( 4 )

## Slide 16
18.如图所示的家庭电路中,当开关都闭合时,灯L不亮,用试电笔测试插座的左、右孔,氖管都发光,电路中只有一处故障,下面有关电路图及故障的说法中错误的是( D )
A.电能表的单位是千瓦时
B.三孔插座是为了防止用电器外壳带电发生触电事故
C.若在导线a和b之间接一个灯泡L1,则它和L是并联
D.根据测试结果,应该是m与j之间断路

## Slide 17
19.小明在家学习时遇到这样的情况:刚把台灯的插头插入插座中,就听到“啪”的一声,家里的所有用电器都停止了工作。经检查是保险丝烧断了。请你用所学的物理知识解释保险丝烧断的原因。