## Slide 1
第24讲 家庭电路 安全用电
回归教材
北京10年中考真题精讲练
栏目导航

## Slide 2
知识点 | 分项细目 | 考试目标 | 
 |  | 了解 | 理解
家庭电路和安全用电 | 1. 家庭电路的组成、电压和频率 | √ | 
 | 2. 家庭电路的总电流过大的原因 | √ | 
 | 3. 保险丝和空气开关的作用 | √ | 
 | 4. 安全电压和安全用电常识 | √ | 
考试内容和要求

## Slide 3
家庭电路
安全用电
安全用电
家庭电路
家庭电路的组成
电压和频率
保险丝
空气开关
总电流过大原因
总功率过大
发生短路
安全用电原则
触电应急措施

## Slide 4
一、家庭电路
家庭电路的组成：如图所示是家庭电路
的电路图，它由进户线、________、总
开关、保护设备、用电器、插座和导线
等组成。
家庭电路的电压和频率：我国家庭中使用的电压都是_________，频率都是50 Hz。(电能表上有参数)
保险丝：保险丝会在电流过大时，自身熔断切断电路，从而
起到保护电路安全运行的作用。
电能表
返回思维导图
220V
考点清单
回归教材

## Slide 5
空气开关：在电路中的电流过大时，空气开关会跳闸，当电源电压或电路恢复正常时，必须重新合闸后才能工作。
家庭电路中总电流过大的原因
1.用电器的________过大
(1)大功率用电器的使用。
(2)多个用电器同时使用。
2.发生__________
(1)改装电路时不小心使火线和零线直接连通造成短路。
(2)电线绝缘皮破损或老化，造成短路。
总功率
短路
返回思维导图

## Slide 6
二、安全用电
安全用电原则：安全用电必须做到“四不”，即不______ 低压带电体，不_________高压带电体(室外高压、变压器)，不弄湿用电器，不损坏绝缘层。
注：人体的电阻并不是一个固定值，即便加在人体上的电压不大，电流也可能会较大，甚至超出人体能承受的限度。
触电应急措施：一旦发生触电事故，应立即_______电源开关，切断电路，或用绝缘体将电线挑开，使触电者与电源脱离，并进行现场抢救。
接触
返回思维导图
靠近
切断

## Slide 7
命题点 1
家庭电路(10年5考)
1. (北京中考真题组合)判断下列说法的正误
(1)(2019北京4B)我国家庭电路的电压为36 V( )
(2)(2014北京7A)家庭电路中必须安装保险丝或空气开关( )
×
北京10年中考真题精讲练
√
(3)电灯开关应接在火线与电灯之间( )
(4)家庭电路中的冰箱和电视机是并联的( )
(5)电能表测量的是家庭用电的总功率( )
√
√
×
补充设问

## Slide 8
2. (2012北京16题2分)(多选)关于家庭电路，下列说法正确的是( )
A. 在家庭电路中，同时工作的用电器越多，总电阻越小
B. 家庭电路中总电流过大，是由于电路中用电器的实际功率过大引起的
C. 如果家庭电路中不安装保险丝，那么发生短路时，会因为通过用电器的电流过大而烧毁用电器
D. 电炉子工作时，电炉丝热得发红，而连接电炉子的导线并不太热，是因为导线的电阻比电炉丝的电阻小
AD

## Slide 9
3. (2017丰台区二模)(多选)如图是某同学家的家庭电路的部分电路图，
下列说法中正确的是( )
第3题图
A. 家庭电路中使用的是交流电，电压是220 V，频率是50 Hz
B. 丁灯的安装及开关的连接是正确的
C. 两孔插座和三孔插座的连接都是正确的
D. 用试电笔正确接触M和N点时，试电笔的氖管均不发光
AB
拓展训练

## Slide 10
4. (北京中考真题组合)下列说法中符合安全用电要求的是________。
(1)(2019北京4A)在未断开电源的情况下更换灯泡
(2)(2019北京4C)在触电事故现场，要立即切断电源
(3)(2019北京4D)用潮湿的手拨动电器设备的开关
(4)(2018北京5A)用电器电线绝缘皮破损了仍可以继续使用
(2)(6)
命题点 2
安全用电(10年7考)

## Slide 11
(5)(2018北京5D)在高压线附近放风筝
(6)(2017北京10B)及时更换家庭电路中绝缘皮老化、破损的导线
(7)(2017北京10C)在未断开电源开关的情况下，用湿布擦拭电视机
(8)(2017北京10D)把用电器的三脚插头改成两脚插头接在两孔插座上使用
(9)(2013北京6D)在输电线上晾衣服

## Slide 12
5. 我们的学习和生活都离不开电，在日常生活中树立安全用电意识十分重要。如图所示的各种做法中，符合安全用电原则的是( )
第5题图
D
拓展训练