## Slide 1
物理八年级下册 HK
第十章 机械与人
第2节 滑轮及其应用

## Slide 2
这个故事中起到关键作用的是哪个部件? 你在哪里见到过吗？
情境引入

## Slide 3
滑 轮
周边有槽，
能绕轴转动的小轮叫做滑轮。
一、认识滑轮

## Slide 4
尝试采用绳，一个滑轮，铁架台将勾码提到高处，你有什么方法？
细线
滑轮
钩码
铁架台

## Slide 5
如何使用滑轮
活动1：组装滑轮，提升重物
把一个滑轮、一根细线、一个钩码、在铁架台上组装好，用该装置将钩码提升一定的高度。
请设计两种不同的组装方法，比较两种情况下在提升
重物的过程中，滑轮的运动情况有什么不同？

## Slide 6
如何使用滑轮
使用时，滑轮的轴固定不动
定滑轮
动滑轮
使用时，滑轮的轴随物体一起运动

## Slide 7
思考
这两种方案有什么共同点和区别
共同点 区别
都使物体向上运动

## Slide 8
（2017温州）下列各图中利用了动滑轮的是（ ）
D

## Slide 9
通过实验科学探究
提出问题：研究使用定，动滑轮将物体竖直向上提升过程中，用力大小、方向，移动距离与物重、物体上升距离之间的关系。
猜想与假设
制定计划设计实验
弹簧测力计测量物重和力的大小
尺子测量力移动的距离和物体移动的距离

## Slide 10
二、探究使用定滑轮的特点
实验次数 | 钩码所受的 重力G/N | 绳子末端 拉动的方向 | 弹簧测力计 的示数F/N
1 |  |  | 
2 |  |  | 
3 |  |  | 
4 |  |  | 
2 | 水平 | 
2 | 斜向下 | 
2 | 竖直向下 | 
3 | 竖直向下 | 
结论：
使用定滑轮不省力，但可以改变施力的方向

## Slide 11
使用定滑轮提升物体 （匀速）
进行实验收集数据
物重G | 拉力F |  | 物体上升距离h （cm) | 绳端（拉力作用点）移动距离s (cm)
 | 大小 | 方向 |  | 
实验结论：定滑轮不省力、不省距离，但能改变力的方向。
定滑轮
F拉=G物
S=h
绳子端移
动的距离
物体上升的距离

## Slide 12
使用动滑轮提升物体 （匀速）
物重 | 拉力F |  | 物体上升距离h （cm) | 绳端（拉力作用点）移动距离s (cm)
 | 大小 | 方向 |  | 
实验结论：动滑轮可以省一半力，但费一倍距离，不能改变力的方向。
经行实验收集数据
动滑轮
F拉=1／2 G物
S=2h
绳子端移
动的距离
物体上升的距离
忽略动滑轮的重力和绳子与动滑轮，定滑轮之间的摩擦力

## Slide 13
实验结论
1，使用定滑轮不省力，不省距离，但可以改变力的方向
F拉=G 物 S绳=h物
2，使用动滑轮可以省一半的力，但浪费一倍的距离，不可以改变力的方向
F= G物 S绳=2h物

## Slide 14
杠杆知识回顾
1、定义：一根硬棒，在力的作用下如果能绕着固定点转动，这根硬棒就叫做杠杆。
2、杠杆的种类：省力杠杆、费力杠杆、等臂杠杆。
应用
杠杆缺点
杠杆优点
杠杆特点
杠杆类型
等臂杠杆
费力杠杆
省力杠杆
L1>L2，F1<F2
(动力<阻力)
L1<L2，F1>F2
(动力>阻力)
L1=L2，F1=F2
(动力=阻力)
省力
省距离
既不省力也不省距离
费距离
费 力

## Slide 15
可 见 ，滑轮 也 是 杠 杆
根据杠杆的种类的特征，和动、定滑轮的特点，动、定滑轮分别属于哪一类型的杠杆，为什么？分别找出动、定滑轮的五要素。

## Slide 16
O
r
r
F
F
G
定滑轮实质
是一个等臂杠杆
（ l1=l2 ）
使用定滑轮为什么不省力？

## Slide 17
2r
r
F
G
O
动滑轮实质：
动力臂是阻力臂2倍的杠杆
使用动滑轮为什么可以省力？

## Slide 18
滑轮
１．定滑轮：
（1）使用特点：可以改变力的方向，不省力也不费力；不省距离也不费距离．
（2）实质：是一个等臂杠杆．
２．动滑轮：
（1）使用特点：能省一半力，但不改变力的方向；要多移动一倍距离．
（2）实质：动力臂是阻力臂二倍的杠杆．
课堂小结

## Slide 19
胖子和 瘦子

## Slide 20
定滑轮虽然能改变力的方向，使我们工作方便，但不能省力；
于是人们就把定滑轮和动滑轮组合起来使用，把它们各自的优点结合起来，这样就组成了滑轮组．
而动滑轮虽然能省一半力，但不能改变力的方向，使用时经常感觉不便．

## Slide 21
由一个定滑轮和一个动滑轮绕成滑轮组有几种绕法?
G
小组讨论

## Slide 22
四、滑轮组
定滑轮与动滑轮组合在一起的装置
F
F
G
G
实验结果：
拉力F的大小与吊起动滑轮的绳子股数n有关。动滑轮被几股绳子吊起，所用力就是物重和动滑轮重的几分之一
n=2
n=3
1
2
F＝
G
1
3
F＝
G

## Slide 23
n=5
n=4
n=2
n=3

## Slide 24
判断依据：
看是否直接与动滑轮相连
一条规律：
当股数n为奇数时，绳子的一端从动滑轮开始连；
当股数n为偶数时，绳子的一端从定滑轮开始连
奇动、偶定法
缠绕时
省力情况
从里 向外

## Slide 25: 滑轮组的应用
健身器械中的滑轮组
电梯中的滑轮组
起重机中的滑轮组

## Slide 26
通过这节课的学习，你有什么收获？
本课小结
本课小结
一、定滑轮
二、动滑轮
使用滑轮时，其轴固定不动的滑轮叫做定滑轮。（不省力，但能改变用力方向）
三、滑轮组
使用滑轮时，滑轮的轴随物体一起运动的滑轮叫做动滑轮。（省力，但不能改变用力方向）
定滑轮和动滑轮组合在一起的装置叫做滑轮组。（既能省力，又能改变用力方向）

## Slide 27: 练习：
1、 如图9所示中，通过定滑轮匀速提起重物G时，向三个方向拉动的力分别为F1、F2、F3，则三个力大小关系是（ ）
A．F1最大 B．F2最大
C．F3最大 D．一样大
D
2、图1中A是____滑轮。利用这样的装置把物体举高，用力的方向应向____（选填“上”、“下”）。如果用26牛的拉力，匀速提起50牛的物体，不计绳重和摩擦，滑轮 A重 牛。若要使物体上升2米，应将绳的自由端拉动____米。
动
上
2
4

## Slide 28
3、如图5所示甲、乙两个装置，已知： A 重100牛，A在地面上滑动时所受的摩擦力为40牛（不考虑绳与滑轮的摩擦）。要使A向右匀速滑动，拉力F甲= 牛，F乙= 牛
40
20

## Slide 29
3:如图所示的四个滑轮组中，图＿＿可省一半力，图＿＿最费力，图＿＿＿和图＿＿用力大小一样。
(a)
(b)
(c)
(d)
(b)
(c)
(a)
(d)