## Slide 1
知 识 回 顾
二功 ：1、什么是功？
2、功的计算式是什么？
一：杠杆的分类及其的特点
1、省力费距离的机械；
2、费力省距离的机械；
3、等臂杠杆。
4、指出下列各属于那种杠杆

## Slide 2
“率”=有用量/总量，表示事物某一方面的优劣.
你知道生活中的“率”一词吗？
观察与思考
种子的发芽率
树的成活率
油烟净化率
工作效率

## Slide 3
第五节
机械效率

## Slide 4: 学习目标：
1、了解有用功、额外功和总功的概念，知道它们之间的关系。
2、理解机械效率及公式。
3、知道影响机械效率大小的因素。

## Slide 5
一、再探动滑轮
W机械=60J
用手直接对木料做功与手对机械做功相等吗？
议一议：为什么使用动滑轮后手要多做功？
F=10N
F=6N
H=5m
H=5m
w直接=50J

## Slide 6
机械的三种功
要提升G，同时必须将本滑轮也提升。这时要克服滑轮重力和摩擦而额外做功，否则你不能完成任务。本功无利用价值而又不得不做，是额外功。
提升重物G是目的，有利用价是有用功
要实现目的，完成有用功,必须施加动力F对滑轮做功，是总功

## Slide 7
有用功 ：使用机械时对人们有用的功
W有=Gh
额外功 ：人们不需要但又不 得不做的功
总功 ：有用功与额外功的总和 （人对
一、有用功、额外功、总功
W额= W总- W有
W总
机械而做的功）W总=FS
、三者关系： W总＝ W有＋ W额

## Slide 8
请你判断
★用水桶从井中提水时，所做的有用功是
，额外功是 ，总
功是 ；
如果桶掉到井里，从井里捞桶时，捞上来
的桶里带了一些水，有用功是 ，
额外功是 ，总功是 。
克服水的重力做功
克服桶的重力做功
拉力所做的功
克服桶的重力做功
克服水的重力做功
拉力所做的功

## Slide 9
机械效率
有用功跟总功的比值叫机械效率
有用功总小于总功，所以机械效率总小于1
看看刚才的数据，思考机械效率会大于１吗？为什么？
公式：
机械效率一般用百分数表示，没有单位
●理解：a:η常用百分数表示；
b: η小于100%；
c: η没有单位。

## Slide 10
使用起重机提升重物时所做的有用功跟总功的比值是60%，也可以说有用功在总功中占有60%，另外的40％是额外功．
起重机的机械效率是60%，它表示什么意思？
一些机械的机械效率：

## Slide 11
1、下面说法中是否正确？
（1）有用功越多，机械效率越高 （ ）
（2）做相同的有用功，额外功越少，机械效率越高 （ ）
（3）总功相同时，有用功越多，机械效率越高 （ ）
（4）物体做功越慢，机械效率越低 （ ）
（5）机械效率越高，越省力 （ ）
6.做相同的有用功，额外功越少，机械效率越高
7．做相同的总功时，有用功越多，机械效率越高
8．用不同的滑轮组，做的有用功相同时，机械效率一定相同
9．因为有用功总小于总功，所以机械效率总小于1
当堂检测

## Slide 12
例1: 用一动滑轮将重200N的砂子提到9m高的脚手架上，所用力是120N，求有用功、总功机械效率各是多少？
解：

## Slide 13
例2、某同学发现若用如图装置也能将30N的重物匀速提高1m，而且绳子自由端拉力为9N，每个滑轮仍重2N，求：此时的有用功、总功和额外功的大小。
为什么不一样呢？
W有=Gh=30J
W总=Fs=36J
W额=W总-W有=6J
W有=Gh=30J
W总=W有+W额=34J
W额=G动h=4J

## Slide 14
实验探究
滑轮组的机械效率总是一定的吗？
按右图所示方式组装滑轮组，并使用该滑轮组分别将甲、乙两组钩码提起，再将两次实验数据填入下表中。
甲
乙
拉力 F/N | 弹簧测力计上升的距离 S/m | 总功 W总/J | 钩码重 G/N | 钩码上升高度 h/m | 有用功 W有/J | 机械效率 η
滑轮组的机械效率跟被提起物体的重力有关。
视频

## Slide 15
如何提高机械效率
1：减小机械自重
例如：动滑轮太重，使二动二定滑轮组效率很低，换用较轻滑轮就可提高其机械效率。
3：减小机械间的摩擦力。
2：增加物体的重力
例如：上一个探究：
Notes: 本资料来自于资源最齐全的２１世纪教育网www.21cnjy.com

## Slide 16
思考问题
1、例题中总功、有用功、额外功中哪些功一点都不能省？
2、哪些功可以省一些？
3、这“省功”与前面所说的“使用任何机械都不能省功”是否矛盾？为什么？
（有用功一点不能省，否则达不到目的。）
额外功可以想办法省一些，如减轻动滑轮重力减少动滑轮个数，其额外功可以省一些，有用功不能省，而总功=有用功+额外功，这样总功也就可省一些。
不矛盾。因为动力对滑轮组做的功，还是等于滑轮组克服重物的重力和本身重力及摩擦所做的功，仍然是：总功=有用功+额外功。

## Slide 17
F
G
1、如图所示，拉力F = 80N，物体重G = 120N，若绳子自由端匀速拉动的距离s = 4m，物体被提高的距离h = 2m，求：
（1）拉力所做的有用功；
（2）拉力所做的总功W总；
（3）该滑轮组的机械效率η。
⑶
=75%
解：
⑵
练一练
=120N×2m
=240J
W有= Gh
⑴
W总= FＳ
=320J
=８0N×４m
η =
W有
W总
=
240J
320J

## Slide 18
Ｄ、增加提升重物重力，增大有用功。
练一练
2、机械效率越大的机械必定是：（ ）
A、越省力
B、越省功
Ｃ、有用功越多
Ｄ、有用功与总功比值越大
Ｄ
3、下列各项措施中能提高滑轮组机械效率的是（ ）
Ａ、增加动滑轮，减小拉力。
Ｂ、减小提升重物重力。
Ｃ、减小提升高度，减小有用功。
Ｄ

## Slide 19
D.额外功占总功的3/4倍
4、某机械的机械效率是75%，这说明使用这一装置做功（ ）
A.总功是额外功的3倍
B.有用功是额外功的3倍
C.总功是有用功的3倍
练一练
B
D.把滑轮做得更轻巧，减小滑轮在转动过程中的摩擦
5、为了提高滑轮组的机械效率，以下做法中正确的是（ ）
A.以较快的速度匀速提升重物
B.以较慢的速度匀速提升重物
C.增加承担物重的绳子股数
D

## Slide 20
（3）有用功，总功，机械效率。
6、如图，忽略绳重和摩擦，用拉力F拉着10 N的重物匀速上升，绳子自由端移动1 m，动滑轮重力2 N，求：
（1）拉力F；
（2）物体上升的距离；