## Slide 1
课后作业本
第十六章 电压 电阻

## Slide 2
  基础巩固
1. （2016·广安）现代人的生活已经离不开电了，为了安全用电，我们对生活中一些“电”常识的了解必不可少． 下列有关常见电压值的表述，错误的是（ ）
A． 一节干电池的电压是1.5V
B． 家庭电路的电压是220V
C． 手机电池电压是3.7V
D． 对人体安全的电压是36V
D

## Slide 3
2． （2019·邵阳）现代生产生活中需要各种各样的材料，下列说法正确的是（ ）
A．超导体是一种电阻超级大的材料
B．橡胶、铝、塑料都是很好的绝缘材料
C．用半导体材料可以制成性能优良的输电导线
D．有些半导体材料对光比较敏感，可以用来制造光敏电阻
D

## Slide 4
3. （2019·湖南武冈联考）一根长1m的导线，电阻为R，先把它剪去一半，再将剩下的一半均匀拉长为1m，此时它的电阻是（ ）
A. R B. 2R
C. 1/2R D. 无法判断
B

## Slide 5
4. （2019·邵阳）在如图中，要使L1与L2串联，在“ ”处接入电流表或电压表，测量电路中的电流、L1两端的电压. 以下做法正确的是
（ ）
A． a为电流表，b为电流表
B． a为电压表，b为电流表
C． a为电流表，b为电压表
D． a为电压表，b为电压表
B

## Slide 6
5.（2019·江苏）如图所示，电源电压为3V保持不变，闭合开关，电压表示数为2V． 下列选项符合题意的是（ ）
A. 电压表测R2两端电压
B. R1、R2组成并联电路
C. 若开关断开，电压表示数为0
D. R1、R2电阻之比为2：1
D

## Slide 7
6. （2019·连云港）如图所示，电源电压恒定，闭合开关，L1、L2两灯均正常发光，电流表和电压表均有示数. 过一会儿，其中一只灯泡突然熄灭，两个电表示数均不变，假设故障是由其中某只灯泡引起的，则造成此现象的原因可能是（ ）
A. L1短路 B. L2短路
C. L1断路 D. L2断路
D

## Slide 8
7. 在如图所示的电路中，当开关S闭合后，电压表示数为6V；当开关S断开时，电压表示数为4V，则此时灯L1和L2两端的电压分别为
（ ）
A．6V 4V B. 4V 6V
C. 2V 4V D. 4V 2V
D

## Slide 9
8.（2018·潍坊）如图是实验电路连接完毕后，滑动变阻器接入电路的四种情形，已经可以闭合开关进行实验的是（ ）
A

## Slide 10
9.（2019·广东）如图所示，图甲中电流表的读数为 A，图乙中电压表的读数为
V.
1.4
1.5

## Slide 11
10. 如图所示的电阻箱的示数是 Ω.
2098

## Slide 12
11.（2019·达州）如图所示，甲、乙均为理想电表，当开关S闭合后灯L1、L2都能发光.下列说法正确的是（ ）
A． 灯L1、L2是串联在电路中的
B． 甲一定是电流表，乙一定是电压表
C． 当L2短路时，L1仍能发光
D． 乙、甲两电表示数的比值
与L1的阻值相等
B
  能力提升

## Slide 13
12.（2019·常德）如图，是某实验小组的同学连接的电路，则（ ）

## Slide 14
A.在连接此电路时，开关应该断开；开关闭合前，滑片应处于最左端
B.S1、S2都闭合时，L1、L2并联，电流表测干路的电流
C.先闭合S1、S2，再断开S1时，电流表示数变小，电压表示数变小
D.S1、S2都闭合，将滑片右移时，电流表示数变小，电压表示数变小
C

## Slide 15
13. （2019·乐山）小华设计了一种输液提示器，能在护士站观察到药液量的变化. 当袋中药液量减少时，为使电压表示数随之减小，符合要求的电路图是（ ）
C

## Slide 16
14.在图中用笔画线表示导线把各元件连接起来，并画出对应的电路图．
要求：
①电动机与电灯并联；
②开关S控制整个电路；
③滑动变阻器控制灯泡中的电流，滑片P向右移动时灯泡变亮；
④电压表测电动机两端的电压；
⑤电流表测总电流（大于0.6A）.

## Slide 17
如图所示

## Slide 18
15．（2018·长沙模拟）小亮同学在做“研究串联电路电压特点”的实验中，实验所用的器材如图所示，电源为两节新干电池. 请你根据要求完成下列任务.
（1）请在虚线框内画出如图所示的电路图.
电路图如图所示

## Slide 19
（2）如图，闭合开关S，发现电压表示数接近3V，则故障可能是小灯泡L1 或小灯泡L2 . （均选填“短路”或“断路”）
（3）为了防止偶然因素对实验的影响，他采用更换不同规格的小灯泡重复实验，完成了第二次和第三次测量，请设计出实验记录表格.
断路
短路
记录表格如下表所示