## Slide 1: 专项突破(八) 电路故障分析

## Slide 2
电路故障分析问题都是给出电路产生的故障,让学生判断产生的原因或造成的电路变化。
电路出现故障,一般有两种情况:(1)发生短路;(2)发生断路。而在每种情况下,主要体现为电表示数和用电器是否正常工作。具体分析如下表:

## Slide 4
例题(2019·安徽芜湖模拟)如图所示的电路,闭合开关,观察发现灯泡L1亮、L2不亮,调节滑动变阻器滑片P,灯泡L1的亮度发生变化,但灯泡L2始终不亮,出现这一现象的原因可能是( )
A.灯泡L2的灯丝断了
B.滑动变阻器短路了
C.滑动变阻器接触不良
D.灯泡L2短路了
D
解析:若灯泡L2灯丝断了,则L1也不能发光,故A错误;若滑动变阻器短路了,则滑动变阻器不会引起L1亮度的变化,故B错误;若滑动变阻器接触不良,则整个电路断路,两灯都不亮,故C错误;若灯L2短路了,则L2不亮,L1照常发光,故D正确。

## Slide 5
方法归纳在串联电路中,若只有一个用电器工作,则电路中不可能发生断路,可能是另一个用电器发生了短路而造成的。知道接触不良也是断路的一种。若发生断路,则整个电路都不会有电流,所有的用电器都不会工作。

## Slide 6
1.(2019·江苏盐城中考)小芳用铅笔芯制作如图所示的“模拟调光灯”。闭合开关后,左右移动回形针,小灯泡始终不亮,为检查电路故障,小芳将电压表接到A、B两点,测得电压为3.0 V,则A、B间断路 (选填“短路”或“断路”),这种故障可能的情况是小灯泡灯丝断了 、AB间接触不良 。
解析:闭合开关后,左右移动回形针,小灯泡始终不亮,为检查电路故障,小芳将电压表接到A、B两点,测得电压为3.0 V,电压表有示数则说明有微弱电流从电源正极经过滑动变阻器再经过电压表回到电源负极,说明A、B间断路;这种故障可能的情况是小灯泡灯丝断了或者AB间接触不良。

## Slide 7
2.(2019·四川成都中考)如图所示电路,开关S闭合后,两灯均发光,电压表测的是灯 L1 (选填“L1”或“L2”)两端电压。一段时间后,两灯均熄灭,但电压表有读数且示数较大,电流表无读数,则故障可能是 L1断路 (选填“L1短路”“L1断路”或“L2断路”)。
解析:电压表测量对象可以用“短路法”或“去源法”进行初步判断,故障分析中,由电流表无示数可以初步判定电路肯定发生断路,再由电压表示数很大可以判定此时电压表串联进入电路,L2无故障,则发生断路的为L1灯泡。

## Slide 8
3.(2019·吉林中考)如图所示,开关闭合后,发现电压表的示数接近电源电压,电流表几乎无示数。如果电路中只有一处故障,则故障是( )
A.变阻器断路 B.小灯泡短路
C.电流表短路 D.小灯泡断路
A
解析:开关闭合后,电流表几乎无示数,说明电路是断路,发现电压表的示数接近电源电压,说明电压表和电源连接的部分是连通的,可以判断与电压表并联的部分是断路,即变阻器断路。

## Slide 9
4.(2019·天津中考)如图所示的电路中,两个小灯泡的规格相同。闭合开关后,只有一个小灯泡发光,电压表指针偏转明显。则故障原因可能是( )
A.L1短路 B.L1断路
C.L2短路 D.L2断路
A
解析:由电路图可知,两灯泡串联,电压表测灯L2两端电压;当开关闭合时,其中一个灯亮,说明电路是通路,则另一个灯泡不亮的原因可能是灯泡短路。而电压表有示数,说明L2没有短路,则故障原因可能是L1短路,故A正确,B、C、D错误。

## Slide 10
5.(2019·湖南郴州中考)如图所示,闭合开关S后,灯泡L没有发光,电流表和电压表的示数均为0。若电路中只有一处故障,则可能的故障是( )
A.灯泡L断路 B.电阻R断路
C.灯泡L短路 D.电阻R短路
A
解析:电路连接正确无误,闭合开关S,发现灯不发光,且电压表示数、电流表示数均为零。电路中一定有断路,故C、D错误,可能是电流表断路,小灯泡断路,开关断路,若电阻R断路电压表有示数,故B错误,A正确。

## Slide 11
6.(2019·四川攀枝花中考)如图所示,闭合开关,甲、乙、丙三灯泡均正常发光,两电表均有示数。一段时间后,三灯泡突然熄灭,两电表示数均变为零。若将甲、乙两灯泡互换,一电表示数仍为零,另一电表有示数。造成此现象的原因可能是( )
A.甲灯短路 B.甲灯断路
C.乙灯断路 D.丙灯断路
B

## Slide 12
解析:由图知,闭合开关,三只灯泡串联,电压表测量乙两端电压,电流表测量电路电流。如果甲灯短路,其他灯泡能够发光,故A不符合题意;如果甲灯断路,整个电路断路,所以三只灯泡都不能发光,电流表、电压表都无示数;将甲、乙两灯泡互换,电压表串联在电源两端有示数,电流表仍然断路无示数,故B符合题意;如果乙灯断路,电压表串联在电源两端有示数,故C不符合题意;如果丙灯断路,整个电路断路,所以三只灯泡都不能发光,电流表、电压表都无示数;将甲、乙两灯泡互换,整个电路仍然断路,电流表、电压表都无示数,故D不符合题意。

## Slide 13
7.(2019·湖南株洲中考)在如图所示电路中,开关闭合后,无论怎样移动滑片,小灯泡都不亮,电流表示数为零,电压表有示数且不变。图中除标有序号的四根导线外其他元件正常,则出现断路的导线一定是( )
A.① B.② C.③ D.④
B
解析:若①导线断了,电路断路,灯泡不亮,电流表和电压表无法测量,电压表和电流表都无示数,不符合题意。若②导线断了,电流表无示数,电压表串联在电路中,电压表测电源电压有示数,符合题意。若③④导线断了,电流表有示数,电压表示数为零,不符合题意。

## Slide 14
8.(2019·四川巴中中考)如图所示电路中,电源电压保持不变,闭合开关S。电路正常工作,一段时间后,发现两个电表示数都变大,则出现这种故障的原因可能是( )
A.L1断路 B.L1短路
C.L2断路 D.L2短路
D
解析:由电路图可知,灯泡L1与灯泡L2串联,电压表测L1两端的电压,电流表测电路中的电流。由电流表的示数变大可知,电路是通路,且电路的总电阻变小,则电路故障应为短路,故A、C错误;由电压表的示数变大可知,L1不能短路,短路的为L2,故B错误、D正确。

## Slide 15
9.(2019·四川广安中考)下列情况会造成家庭电路中的“空气开关”自动“跳闸”的是( )
A.开关中的两个线头相碰
B.双孔插座中的两个线头相碰
C.灯泡灯丝断了
D.插头和插座接触不良
B
解析:开关中两线相碰,只是开关不起作用,用电器总是工作,并不是短路,不会引起电流过大,“空气开关”不会自动“跳闸”,故A不符合题意;双孔插座一孔接火线,一孔接零线,两线相碰相当于直接把火线和零线接通,这是短路,会引起电流过大,“空气开关”会自动“跳闸”,故B符合题意;灯丝断了,是断路,电路中没有电流,“空气开关”不会自动“跳闸”,故C不符合题意;插头插座接触不良,是断路,电路中没有电流,“空气开关”不会自动“跳闸”,故D不符合题意。

## Slide 16
10.如图所示,闭合开关S时,小电灯L1、L2都不亮,用一段导线的两端接触a、b两点时,两灯都不亮;接触b、c两点时,两灯也不亮;接触c、d两点时,两灯都亮。对此,下列判断中可能的是( )
A.灯L1断路 B.灯L2断路
C.开关S断路 D.灯L2短路
C
解析:如果灯L1断路,用一段导线的两端接触a、b两点时,L2会发光,故A不符合题意;如果灯L2断路,导线接触b、c两点时,L1会发光,故B不符合题意;如果开关断路,导线接触c、d两点时,电路是通路,两灯都发光,故C符合题意;如果灯L2短路,L1会发光,故D不符合题意。

## Slide 17
11.(2018·安徽合肥模拟)如图所示的电路中,各元件都完好,但闭合S1、S2后,只有L2发光,故障可能是( )
A.干路部分电线断了
B.L1被短路了
C.S1被短路了
D.L1与灯座接触不良
D
解析:如果干路部分电线断了,L2和电源不能构成通路,L2不亮,A项不符合题意;L1和L2并联,如果L1短路,L2也短路,L2也不亮,B项不符合题意;S1被短路了,L1能和电源构成通路,L1亮,C项不符合题意;L1与灯座接触不良,L1支路断路,L1和电源不能构成通路,L1不亮,L1支路不影响L2支路的工作,L2亮,D项符合题意。

## Slide 18
12.(2019·广东中考)如图为家庭部分电路示意图,正常发光的电灯突然熄灭,检查保险丝发现完好,再用试电笔先后检测插座的两孔,氖管均发光。由此判断电路故障的原因可能是( )
A.插座短路 B.进户的火线断路
C.进户的零线断路 D.电灯的灯丝断路
C

## Slide 19
解析:保险丝完好说明电路不是短路或总功率过大;用试电笔先后检测插座的两孔,氖管均发光,说明插座的两孔直接或间接地与火线相连;试电笔检测插座的右孔时,氖管发光说明和火线接通;试电笔检测插座的左孔时,氖管发光说明和火线接通;正常发光的电灯突然熄灭,说明是断路,综合分析可知,断路在A点左侧的零线部分,即进户的零线断路,C正确。

## Slide 20
13.(2019·广东湖州中考)如图所示家庭电路中的某一部分,电工师傅按下面的顺序进行检测:①闭合S1,灯L1亮;②断开S1,闭合S2,灯L2不亮;③再用测电笔测a、b、c、d四个接线点,发现只有在c点氖管不发光。若电路中只有一处故障,则是( )
A.灯L2短路
B.灯L2所在支路开路
C.c、d两点间开路
D.c点左侧的零线开路
C

## Slide 21
解析:闭合S1,灯L1亮,电路中有电流,说明电路为通路,从保险丝→a→S1→L1→c以及c点左侧的零线都没有断路,故D错误;断开S1,闭合S2,灯L2不亮,灯L2不亮的原因有两个:一个是断路、另一个是短路,若灯L2短路时,电路的电流会很大,将保险丝烧断,灯泡L1也不会发光,a、b两个接线点上,试电笔的氖管都不会发光,故A错误;若灯L2所在支路开路,d点氖管不发光,故B错误;若c、d两点间开路,灯泡L2与零线不能构成闭合电路,电路中没有电流,灯泡不会发光,但d点会通过灯泡L2与火线间接相连,试电笔的氖管会发光,故C正确。