## Slide 1
第十八章 生活用电

## Slide 2
目
录
面对面“过”考点
1
山西6年真题精讲练
2

## Slide 3
生活
用电
漏电保护器
家庭电路
电流过大
安全用电
家庭电路
总功率过大
短路
组成
连接
保险丝
位置
作用
材料
试电笔
作用
使用方法
三线插头
连接方法
地线的作用
作用
安全用电原则
触电急救措施
注意防雷
触电类型
开关位置
用电器并联

## Slide 4
家庭电路
考点
1
面对面“过”考点
考点梳理
1．家庭电路 (1)组成：由两根进户线、____________、总开关、__________、用电器、导线等组成．
电能表
保险盒
返回思维导图

## Slide 5
(2)电路示意图
返回思维导图

## Slide 6
2．保险丝 (1)安装位置：安装在总开关的后面．熔丝(俗称________)是简易保险装置，装在保险盒内．
(2)材料：保险丝是用铅锑合金制作的，电阻比较________，熔点比较______．保险丝越粗熔断电流越________．为了用电安全，禁止用铜丝、铁丝等导线代替保险丝，不能随意更换更粗的保险丝． (3)作用：当通过保险丝的电流大于额定电流，达到或超过它的熔断电流时，保险丝由于温度______而熔断，从而切断电路，起到___________的作用．
大
低
大
过高
保护电路
保险丝
返回思维导图

## Slide 7
3. 空气开关：既有总开关的作用，又有保护电路的作用，当电路中的电流过大时，空气开关自动断开，俗称“跳闸”．空气开关的作用和保险丝一样．新建楼房的供电线路已不再使用保险丝，而用空气开关来代替．
4．火线和零线 (1)火线和零线：进户的两条输电线中，一条叫做端线，俗称________；另一条叫做________，它在入户之前已经和________相连． (2)试电笔(2017.15C，2016.33) 作用：用来辨别__________________． 构造：笔尖金属体、大阻值电阻(约一百万欧)、氖管、弹簧、金属笔卡(或笔尾金属体)．
火线
零线
大地
火线和零线
返回思维导图

## Slide 8
使用：在正常连接的电路中，手指按住______________________，使笔尖接触被测的导线，如果氖管发光，则接触的是________，否则接触的是______．(手指千万不能碰到笔尖金属体)
原理：如果被测导线是火线，电流经过
笔尖、电阻、氖管、弹簧，再经过人体、
经过大地，流到零线，与电源构成闭合
电路，由于大阻值电阻对电流的阻碍作
用，闭合电路中电流________，所以人体不会触电，氖管却会发光.
金属笔卡(或笔尾金属体)
火线
零线
很小
返回思维导图

## Slide 9
5．三线插头和漏电保护器(2014.16B) (1)三线插头：如图乙所示：标有“L”字样的插头接________，标有“N”字样的接________，标有“E”字样的接________，插头上标着“E”的导线和用电器的____________相连，插座上相应的导线和室外的大地相连．带有金属外壳的家用电器其金属外壳必须接地．
(2)漏电保护器：控制插座的总开关上大多还装有漏电保护器，如果站在地上的人不小心接触了火线，电流经过人体流入大地，这时，总开关上的“漏电保护器”会迅速________电流，对人体起到保护作用．
甲：三孔插座
乙：三脚插头
火线
零线
地线
金属外壳
切断
返回思维导图

## Slide 10
家庭电路中电流过大的原因
考点
2
1. 总功率过大：大功率用电器的使用；多个用电器同时使用． 2. 短路：火线和零线直接连通导致短路；电线绝缘皮破损或老化，导致短路．
返回思维导图

## Slide 11
安全用电(必考，安全用电原则考查4次且 近4年连续考查，简答题考查2次)
考点
3
1. 安全用电 (1)电压越高越危险：加在人体两端的电压越高，流过人体的电流就越大，到一定程度就会有危险．
(2)常见的电压：我国家庭电路的电压是________V；工厂用的动力电路的电压是________V；高压输电线路的电压高达10～500 kV.都超出了安全电压．
220
380
返回思维导图

## Slide 12
2．常见的触电事故 (1)触电事故：当人体成为________电路的一部分时，就会有电流通过．如果电流大到一定程度，就会发生触电事故． (2)常见触电类型：a.人体接触零线与________触电；b.人体接触火线与________触电；c.电弧触电；d.跨步电压触电． (3)触电急救措施：在发生触电事故的现场，千万不要用手去拉触电的人，应立即________电源，必要时应对触电者进行急救，尽快通知医护人员．
闭合
火线
大地
切断
返回思维导图

## Slide 13
3. 安全用电原则 (1)________低压带电体，________高压带电体． (2)更换灯泡、搬动电器前应________电源开关． (3)不弄湿用电器，不损坏绝缘层． (4)保险装置、插座、导线、家用电器等达到使用寿命应及时________． (5)连接或检修电路时一定要断开总开关． (6)空气开关跳闸后应该先检修电路，再闭合空气开关． 4. 注意防雷：高大建筑的顶端都有针状的金属物——避雷针，通过很粗的金属线与大地相连，可以防雷． 高压输电线最上面的两条导线也是用来防雷的
不接触
不靠近
断开
更换
返回思维导图

## Slide 14
山西6年真题精讲练
命题点
1
安全用电原则(6年8考)
1. (2019山西13题3分)“创新”小组的同学们在一次综合实践活动中，进行安全用电知识的抢答比赛，以下选项应抢答“对”的是( ) A. 用湿毛巾擦拭正在发光的台灯 B. 开关连接在零线和用电器之间 C. 保险丝烧断后最好用铜丝替代 D. 家用电器金属外壳一定要接地
D

## Slide 15
2. (2018山西14题3分)关于安全用电，下列说法正确的是( ) A. 更换灯泡前应断开电源开关 B. 使用绝缘皮破损的电线供电 C. 在高压输电线附近放风筝 D. 用湿抹布擦发光的灯泡
A

## Slide 16
3. (2017山西15题3分)关于家庭电路和安全用电，下列说法正确的是( ) A. 所有家用电器的外壳都需要接地 B. 家庭电路中各个用电器都是串联的 C. 使用试电笔判断哪条导线是火线时，手要按住笔尾金属体 D. 若空气开关“跳闸”，一定是电路中出现了短路
C

## Slide 17
4. (2016山西15题3分)“注意安全，珍惜生命”是大家的共同心愿．下列一些做法符合安全用电的是( )
C

## Slide 18
5. (2018山西41题4分)小明在家学习时遇到这样的情况：刚把台灯的插头插入插座中，就听到“啪”的一声，家里的所有用电器都停止了工作．经检查保险丝烧断了．请你用所学的物理知识解释保险丝烧断的原因．
答：电路发生了短路，电路中电阻很小，家庭电路的电压220 V一定，根据
可知，电路中的电流很大．根据Q＝I2Rt可知，通电时间和保险丝的电阻一定时，通过电路电流越大，保险丝产生的热量越多，温度急剧升高，达到保险丝的熔点，保险丝烧断．

## Slide 19
6. (2016山西33题4分) 试电笔的结构如图所示，它由两个金属电极、氖管、弹簧和一个阻值约为一百万欧姆的电阻——高电阻等组成． 使用试电笔时，手要接触试电笔尾部的金属电极，使火线、
试电笔、人体与大地构成一个回路，这时有微弱电流通过试电
笔，因此氖管会发光． 使用试电笔时，人体通过试电笔与火线相连，为什么没有触
电事故发生呢？阅读以上资料，请你在小组合作交流时给有疑惑的同学讲解其中的道理．

## Slide 20
答：使用试电笔时，人体与试电笔串联接入家庭电路中，电路的总电阻R＝R高电阻＋R人体，由于试电笔内部电阻阻值高约一百万欧，所以电路中总电阻很大．家庭电路的电压是220 V，根据 可知，通过人体和试电笔的电流很小，不会有触电事故发生．(利用图示和计算进行说明亦可)

## Slide 21
7. (2014山西35题4分) 家庭电路中有时会发生短路现象．例如，改装电路时不小心，使火线和零线直接连通造成短路；电线绝缘皮被刮破或烤焦，电线和用电器使用年限过长，绝缘皮破损或老化，也会使火线和零线直接连通或电器进水造成短路． 根据前面学过的知识可知，由于导线的电阻很小，短路时电路中的电流非常大，会产生大量的热，使导线的温度急剧升高，很容易造成火灾． 这是某物理课本中关于“安全用电”的一部分内容．阅读后，请你根据所学的物理知识解释：短路时“电路中的电流非常大”和“很容易造成火灾”的原因

## Slide 22
答：根据 可知，因为短路时，火线与零线直接接通，电路中只有导线，导线的电阻很小，电源电压不变，所以电路中的电流非常大．由Q＝I2Rt可知，在电阻R和通电时间t一定时，导线上的电流越大，产生的电热越多，使导线的温度急剧升高，很容易造成火灾．

## Slide 23
拓展训练
8. 北方夏季经常出现持续的“桑拿天”，居民家的空调、电扇都闲不住，很多用电器同时使用，很容易使线路因为超负荷工作而引发火灾．请你给家人解释其中的道理
答：当电流通过导体时，通常导体会发热，居民家的用电器是并联的，当空调、电扇等都开启时，并联的支路越多，干路中的电流会越大，根据焦耳定律Q＝I2Rt，产生的热量会越多，导线的温度会急剧升高．所以很容易引发火灾．

## Slide 24
第9题图
9. 下面是某物理课本中关于“安全用电”部分内容的截图，请你在小组合作学习中，应用所学的物理知识，为小组同学解释家庭电路中“同时接入多个大功率用电器，时间长了容易烧坏电线引起火灾”的原因．
答：同时接入多个大功率用电器，电路中的总功率过大，而电路两端的电压不变，根据公式P＝UI可知，通过电路中的电流过大．又根据Q＝I2Rt可知，在导线电阻一定时，会使通过导线的电流变大，又由于长时间通电，在导线上产生大量热量，使得导线的温度会急剧升高，很容易引起火灾．

## Slide 25
家庭电路连接(6年2考)
命题点
2
方法指导
家庭电路的连接
类型 | 连接注意事项
开关 | 必须接在火线和用电器之间
灯泡(用电器) | 必须接在开关和零线之间
两孔插座 | 左零右火
三孔插座 | 左零右火上接地
带保险丝的插座 | 保险丝先接到火线上然后再接到插座的右孔
螺丝口灯泡 | 螺旋套接零线，灯尾金属(经过开关)接火线

## Slide 26
10. (2014山西16题3分)如图是某家庭电路的一部分，下列说法正确的是( )
A. 电冰箱接入三孔插座后电灯与电冰箱是串联 B. 电冰箱接入三孔插座能使电冰箱金属
外壳接地 C. 若在图中甲、乙两处分别装电灯或开关，
甲处应装电灯，乙处应装开关 D. 断开开关S时，站在地上的人接触A点或B点都
不会触电
第10题图
B

## Slide 27
拓展训练
11. 如图所示为小明家的电路简化后的示意图，对于这个家庭电路，下列说法中正确的是( ) A. 电能表是测量家庭电路中用电器总功率的仪表 B. 各个小彩灯之间是并联的 C. 插座中的相线(火线)和中性线(零线)间
的电压是380 V D. 洗衣机工作时其金属外壳需要接地
第11题图
D

## Slide 28
方法指导
家庭电路常见故障有四种：断路、短路、过载和漏电． (1)断路：电灯不亮，用电器不工作，表明电路中出现断路．断路时电路中无电流通过，该故障可用测电笔查出，以下为常见的几种断路．
①保险丝熔断：a.电路短路；b.电路中总功率过大．
②火线断路：断点与火线间能使试电笔的氖管发光，断点与零线间不能使氖管发光．
家庭电路故障分析
3
命题点

## Slide 29
③进户零线断路：若电路中有正常的用电器的开关处于闭合状态，则断点与火线之间能使氖管发光，从现象看，插座中的两孔都能使试电笔的氖管发光．实际上是因为零线断了以后，电流从火线通过其他用电器的开关，再经过用电器到达零线，使插座的零线孔带电．

## Slide 30
(2)短路：短路就是指电流没有经过用电器而直接构成通路，用电器不工作．发生短路时，电路中的电阻很小，电流很大，保险丝自动熔断．若保险丝不合适，导线会因发热，温度迅速升高，而引发火灾．
(3)过载：电路中用电器过多或总功率过大，导致通过导线的总电流大于导线规定的安全电流值．出现这种情况轻者导致用电器实际功率下降；重者导线会因温度过高而引发火灾． (4)漏电：如果导线外层或用电器的绝缘性能下降，则有电流不经用电器而直接“漏”入地下，漏电会造成用电器实际功率下降，也会造成人体触电．使用漏电保护器能预防漏电的发生．

## Slide 31
拓展训练
第12题图
12. (2019陕西)如图是小轩家的部分电路．下列说法正确的是( ) A. 若熔断器熔丝熔断了，可以用铜丝代替 B. 若导线cd间断路，仍然可以安全使用三线插座 C. 若闭合开关S，灯泡L不发光．用测电笔
检测e点，氖管不发光，则说明灯丝一定断了 D. 若ab间断路，灯泡L仍能正常工作
D

## Slide 32
第13题图
13. (2018聊城)如图是常用的带有多插孔的插排．小明家插排的指示灯已经损坏，但闭合开关后插孔上连接的用电器仍可以正常工作．某一天小明家装修时将切割机插入插排，切割机工作时，家中的空气开关出现了“跳闸”现象．则下列说法中正确的是( ) A. 插排上的插孔与指示灯是串联关系 B. “跳闸”的原因一定是电路发生了断路 C. “跳闸”的原因一定是电路发生了短路 D. “跳闸”的原因可能是电路总功率过大
D