## Slide 1
命题点1 电学基础知识
第14讲 了解电路

## Slide 2
目
录
面对面“过”考点
1
福建近3年中考真题精讲练
2
实验突破
3
考点梳理
教材图片分点练
实验一
实验二

## Slide 3
电学基
础知识
电阻
电路
电流表与电压表
定向移动
电流
电荷
定义
单位及换算
三种
状态
定义
摩擦起电
电荷间的
相互作用
验电器
方向
串、并
联电路
电荷量
单位及换算
测量
电压
单位及换算
影响因素
滑动变阻器
通路
断路
短路
特点
电流、电压规律
使用
读数
导体与绝缘体

## Slide 4
面对面“过”考点
考点梳理
电荷
考点
1
1. 摩擦起电(2019.19第2空，2018.20第2空，2017.5C) (1)定义：一些物体被摩擦后，能够吸引__________．就说这些摩擦后的物体带了“电”，或者说带了电荷． (2)实质：________在物体之间的转移．
轻小物体
电子
返回思维导图

## Slide 5
2. 两种电荷 (1)用丝绸摩擦过的玻璃棒所带的电荷规定为________，用毛皮摩擦过的橡胶棒所带的电荷规定为________． (2)电荷间相互作用：同种电荷相互________，异种电荷相互________．(2018.20第1空) (3)验电器 a．作用：检验物体__________． b．原理：__________________．
正电荷
负电荷
排斥
吸引
是否带电
同种电荷相互排斥
返回思维导图

## Slide 6
电流和电压
考点
2
电 流 | 方向 | 把________定向移动的方向规定为电流的方向
 | 单位及其换算 | 国际单位：安培，简称安，符号________其他单位：毫安(mA)、微安(μA)单位换算： 1 A＝________mA＝106 μA
 | 常见电流 | a.手电筒中的电流约200 mA b.家用的20 W节能灯中的电流约0.1 A c.家用电冰箱的电流约1 A
正电荷
A
103
返回思维导图

## Slide 7
电 压 | 单位 及其 换算 | 国际单位：伏特，简称伏，符号________ 其他单位：千伏(kV)、毫伏(mV) 单位换算：1 kV＝________V 1 mV＝________V
 | 常见 电压 | a.一节新干电池的电压是________V； b．一节新蓄电池的电压是________V； c．人体的安全电压是不高于________V； d．我国家庭电路的电压是________V
V
103
10－3
1.5
2
36
220
返回思维导图

## Slide 8
电流表、电压表的使用及读数
考点
3
1. 电流表、电压表及其使用和读数方法
实验视频见超值配赠
元件 | 电流表 | 电压表
使用规则 | 首先应进行“校零”，选量程时要进行“试触” | 
 | 与被测电路________ | 与被测用电器________
 | 必须让电流____进____出，被测电流与电压不能超过电流表或电压表的______ | 
串联
并联
正
负
量程
返回思维导图

## Slide 9
元件 |  | 电流表 |  | 电压表 | 
表盘 |  |  |  |  | 
读 数 | 方法 | 明确所选量程及分度值．电表示数＝指针偏过的小格数×分度值 |  |  | 
 | 量程 | 0～0.6 A | 0～3 A | 0～3 V | 0～15 V
 | 分度值 | ____A | ____A | ____V | ____V
 | 示数 | ____A | ____A | ____V | ____V
0.02
0.1
0.1
0.5
0.28
1.4
0.5
2.5
返回思维导图

## Slide 10
电路
考点
4
1. 电路的组成：电源、开关、用电器、导线等． 2. 电路的三种状态
名称 | 定义 | 特点
通路 | 处处______的电路 | 电路中有______通过
断路 | 在某处______的电路 | 电路中无______通过
短路 | 不经过用电器而直接将________两极用导线连通的电路 | ________很大，会烧坏电源和导线(被短路的用电器中几乎无电流通过)
连通
电流
断开
电流
电源
电流
返回思维导图

## Slide 11
类型 | 串联 | 并联
定义 | 用电器逐个顺次连接的电路 | 用电器的两端并列连接起来的电路
电路图 |  | 
电流 路径 | 电路中只有______电流的路径，无分支 | 电路中有两条或多条电流的路径，有干路和支路之分
3. 串联电路和并联电路(2018.10，2017.15，均考查电路设计)
实验视频见超值配赠
一条
返回思维导图

## Slide 12
类型 | 串联 | 并联
用电器工作情况 | 各用电器的工作________影响． 当L1断路时，L2________工作 | 各支路用电器的工作______影响．当L1断路或损坏时，L2______正常工作
开关的 作用 | 控制整个电路的通断，开关的位置改变，控制作用________ | ______上的开关控制整个电路的通断，支路上的开关只控制该支路上的用电器
实例 | 开关和被控用电器之间 | 家庭电路中各用电器、教室里的照明灯、路灯等
互相
不能
互不
能
不变
干路
返回思维导图

## Slide 13
类型 | 串联 | 并联
电流规律 | 串联电路中各处的电流都________，即I＝I1＝I2 | 干路中的电流等于_____________ (并联分流)，即I＝I1＋I2
电压规律 | 各用电器两端的电压之和________电源电压(串联分压)，即U＝U1＋U2 | 各支路用电器两端的电压_______，即U＝U1＝U2
相等
各支路电流之和
等于
相等
返回思维导图

## Slide 14
教材图片分点练
(HK九年级P57图14－1)
考向：摩擦起电、带电体的性质
1. 如图甲，用塑料梳子在干燥的头发上梳几下，塑料梳子就会因带电而________纸屑等轻小物体，这种使梳子带电的方式叫__________．如图乙，将与毛皮摩擦过的塑料棒靠近细水流，细水流将会____________．
吸引
摩擦起电
靠近塑料棒

## Slide 15
[HK九年级P59图14－3(c)]
考向：摩擦起电、电荷间的相互作用
2. 用毛皮摩擦过的橡胶棒带____电，如图所示，将橡胶棒靠近丝绸摩擦过的玻璃棒时，观察到的现象是它们相互________.
负
吸引

## Slide 16
福建近3年中考真题精讲练
摩擦起电、电荷间的相互作用(2019.19第2空，2018.20，2017.5)
类型
1
1. (2017福建5题2分)如图所示的“吸引现象”由静电引起的是( )
C

## Slide 17
第2题图
2. (2018福建20题2分)如图，悬挂在一起的两个气球，被毛织品擦过后彼此排斥分开，此时两个气球带________(选填“同种”或“异种”)电荷，气球是因为________而带电．
同种
摩擦

## Slide 18
拓展训练
3. (2019福州5月质检)东汉时期的哲学家王充在《论衡·乱龙》中记录了“顿牟掇芥(dùn móu duō ɡài)”．这个词的意思是经过摩擦的琥珀或玳瑁的甲壳(顿牟)能吸引(掇)芥菜子、干草等的微小屑末(芥)．这一记述说明( )
A. 摩擦起电的实质是创造了电荷 B. 同种电荷相互吸引 C. 自然界存在正、负两种电荷 D. 带电物体能吸引轻小物体
D

## Slide 19
4. (2019厦门5月质检)四个轻质小球A、B、C、D之间的相互作用情况如图所示．已知A球带正电，则对D球的带电情况判断正确的是( ) A. 一定带正电 B. 一定带负电 C. 一定不带电 D. 可能带电也可能不带电
第4题图
D

## Slide 20
5. (2019郴州)如图所示，一根支在支架上的塑料吸管，能在水平面内自由转动．用餐巾纸摩擦吸管使其带电，将丝绸摩擦过的玻璃棒靠近带电吸管的一端，吸管被吸引，说明吸管在与餐巾纸摩擦的过程中( ) A. 失去电子带正电
B. 失去电子带负电 C. 得到电子带正电
D. 得到电子带负电
第5题图
D

## Slide 21
6. (2019北京)如图所示，用毛皮摩擦过的橡胶棒接触验电器的金属球，就有一部分电荷转移到验电器的两片金属箔上，这两片金属箔带________(选填“同种”或“异种”)电荷，由于互相________(选填“吸引”或“排斥”)而张开．
第6题图
同种
排斥

## Slide 22
电压表、电流表的读数
类型
2
拓展训练
7. (2019广东省卷)如图所示，图甲中电流表的读数为________A，图乙中电压表的读数为________V.
第7题图
1.4
1.5

## Slide 23
电路的识别
类型
3
拓展训练
8. (2019广安)如图所示，开关S闭合时，灯泡L1，L2组成并联电路的是( )
C

## Slide 24
9. (2019河池)如图所示的电路中，如果闭合S1、S2, 则下列判断正确的是( ) A. 灯L1、L2都亮
B. 灯L1、L2都不亮 C. 灯L2不亮，灯L1亮
D. 灯L1不亮，灯L2亮
第9题图
D

## Slide 25
10. (2019泉州九上期末质检)如图所示，闭合开关S后，下列说法正确的是( ) A. 开关S只能控制灯泡L1 B. 灯泡L1和L2并联在电路中 C. 电流表可以测量灯泡L1的电流 D. 电压表测量灯泡L1两端的电压
第10题图
C

## Slide 26
电路的设计(2018.10，2017.15)
类型
4
11. (2018福建10题2分)小明为养鸡场设计报警电路．养鸡场的前、后门分别装有开关S1、S2，动物闯入时开关会自动闭合．要求：只要动物闯入任意一个门，电铃都能响起报警．图中符合设计要求的是( )
A

## Slide 27
12. (2017福建15题2分)为了提高行车的安全性，有的汽车装有日间行车灯，如图所示．当汽车启动时，S1闭合，日间行车灯L1立即亮起，再闭合S2，车前大灯L2也亮起，下图所示的电路图中符合这一情况的是( )
D

## Slide 28
拓展训练
13. (2019达州)下图是物理兴趣小组设计的四个测量身高的电路图，身高仪都由电压表改装而成，能实现身高越高身高仪示数越大且刻度均匀的电路是( )
A

## Slide 29
电学实验作图(必考)
类型
5
方法指导
1. 滑动变阻器的连接： (1)两根导线必须按照“一上一下”的原则连接；
(2)遵循“远大近小”的规律(滑片与下接线柱的距离越远阻值越大，距离越近阻值越小)．

## Slide 30
2. 电表连接及量程选取： (1)电流表：a.串联接入电路；b.按“正进负出”原则连接；c.根据电压、电阻值，由欧姆定律求得电流，或根据小灯泡额定电压和额定功率由I＝ 求出额定电流，确定电流表量程．如小灯泡额定电压为2.5 V，电阻为10 Ω，则I＝ ＝ ＝0.25 A，电流表选0～0.6 A量程. (2)电压表：a.并联接入电路；b.按“正进负出”原则连接；c.根据电源电压、灯泡的额定电压或实物图中电池的节数确定电压表量程．如小灯泡额定电压为3.8 V，电压表选0～15 V量程；电源为两节干电池，则电压表选0～3 V量程．

## Slide 31
考向1 根据要求连接实物图[2019.30(1)]
拓展训练
14. 在“测量小灯泡正常发光时的电阻”
的实验中，小灯泡标有“3.8 V”字样．请
你用笔画线代替导线，将图中的实物电
路连接完整(要求：导线不能交叉，滑动
变阻器的滑片P向A端移动时小灯泡变暗)．
第14题图

## Slide 32
考向2 根据电路图连接实物图[2018.30(1)，2017.28(1)]
15. 小明和同学们在探究“通过导体的电流与导体两端电压的关系”时，准备了两节新干电池、定值电阻R、 滑动变阻器、电流表、电压表、开关各一个，导线若干，请根据电路图将实物图连接完整．
第15题图

## Slide 33
考向3 电路图改错
16. 小高为了测定标有“2.5 V”字样的小灯
泡的额定功率，连接了如图所示的电路图．
其中有一根导线连接错误，请你在图中应
改动的导线上打“×”，并用笔画线代替
导线画出正确的接法．
第16题图
×

## Slide 34
串、并联电路的电流和电压规律
类型
6
拓展训练
17. (2018北京)如图所示的电路中，电阻阻值R1＜R2.闭合开关S后，电阻R1、R2两端的电压分别为U1、U2，通过两个电阻的电流分别为I1、I2.下列判断中正确的是( ) A. I1＝I2 B. I1＞I2 C. U1＝U2 D. U1＞U2
第17题图
A

## Slide 35
18. (2019广西北部湾经济区)如图所示，在探究“并联电路的电流规律”时，闭合开关S后，电流表 的示数是0.1 A，电流表 的示数是0.3 A，则电流表 的示数是( )
A. 0.1 A B. 0.2 A C. 0.3 A D. 0.4 A
第18题图
D

## Slide 36
19. (2019自贡)图(a)所示电路，当闭合开关S后，两个电压表指针偏转均为图(b)所示，则电阻R1和R2两端的电压分别为( ) A. 8 V 2 V B. 10 V 2 V C. 2 V 8 V D. 2 V 10 V
第19题图
A

## Slide 37
实验突破
实验视频见超值配赠
探究串联和并联电路的电流
实验
一
命题点 【设计与进行实验】 1. 主要实验器材的选取及作用(电表的使用和读数) 2. 画电路图或连接实物图(连接时开关要________；电表要“正进负出”) 3. 开关闭合后电表指针异常偏转的原因(a.偏转幅度过小，说明量程选择过______；b.偏转幅度过大，说明量程选择过______；c.反向偏转，说明电表正负接线柱接反)
断开
大
小

## Slide 38
4. 实验表格的设计和数据的记录 5. 电路故障分析 6. 根据实验数据，分析总结结论
【交流与反思】 7. 换用______规格的灯泡(或电阻)多次测量的目的(保证结论具有普遍性) 8. 实验电路改进(仅添加一个开关，不需要更换电流表位置就可以分别测出干路和支路的电流，如图所示) 实验结论：①串联电路中各处的电流都相等；②并联电路中，干路中的电流等于各支路电流的总和．
不同

## Slide 39
一题练透一实验
例1 小明在“探究并联电路电流规律”的实验中． (1)图甲是小明同学设计的实验电路图．他在测
量C点干路电流时连接的实物图如图乙所示，
其中有一根导线连接错误，请用“×”在错误
导线上标出，并用笔画线代替导线在图中画出
正确的连线．
例1题图
×

## Slide 40
(2)小明同学在测量中发现电流表的指针偏转如图丙所示，
可能的原因是_________________________．
(3)进行多次实验后小明得到三组如下表所示
的实验数据，表格中存在的问题是
__________________；同组的小刚发现小明记录
的数据中0.80 A是错误的，可能的原因是小明
在读数时__________________．
(4)小刚仔细观察小明的实验数据，发现小明
的实验设计有一不足之处，你认为改进方法是：_________________________________________________________．
电流表正负接线柱接反了
测量数据没有单位
按0～3 A量程读数
换用不同规格小灯泡再次进行实验，避免电流取值的特殊性
A点电流IA | B点电流IB | C点电流IC
0.12 | 0.12 | 0.24
0.14 | 0.14 | 0.28
0.16 | 0.80 | 0.32

## Slide 41
补充设问
(5)同组的小红认为实验过程中需要多次拆、接电流表很不方便，请你提出一项改进措施：___________________________________________________________． (6)小明在完成实验后又把两个不同规格的小灯泡连接在如图丁所示的电路中来“探究串联电路的电流特点”，闭合开关后，发现两灯均发光，但L1较暗，L2较亮. 这是为什么呢？他猜想是：由于L2靠近电源正极，所以
流过L2的电流比流过L1的电流大．请设计实验验证猜想是否
正确：__________________________________________.
补充设问题图丁
同时使用三个电流表分别测量通过两灯和干路的电流
用电流表分别测出不同位置的电流大小进行比较

## Slide 42
探究串联和并联电路的电压
实验
二
命题点 命题点1－7见实验一命题点 【交流与反思】 8. 如图所示，测量完R2两端电压时不能将电压表与C点接线
柱相连的导线直接换到A点接线柱(会导致电压表正负接线柱
接反)
实验视频见超值配赠

## Slide 43
实验结论：
①串联电路两端的电压等于各部分电路两端电压的总和；
②并联电路中各并联支路两端的电压都相等．

## Slide 44
一题练透一实验
例2 (2019邵阳)小芳在“探究串联电路电压特点”的实验中，连接好了的实物电路图如图甲所示，请你协助完成：
例2题图
(1)在方框内画出与图甲对应的电路图，并在电路图中标上L1、L2.

## Slide 45
(2)在某次测量时，电压表的示数如图乙所示，
此时灯L1两端的电压为______V. (3)闭合开关后，小芳发现L1、L2均不发光，
电压表有示数且大小接近3 V，则电路中出现的
故障可能是L1发生了________(选填“短路”或“断路”)． (4)排除故障后，小芳在测量了灯L1两端的电压后，断开开关，然后将导线AE的A端松开，接到D接线柱上，测量灯L2两端的电压，这一做法会造成__________
______．
1.9
断路
电压表指针反偏

## Slide 46
补充设问
(5)正确连接电路，小芳将得到的数据记录在下表中．分析实验数据得出两个实验结论：a.串联电路两端的电压________各部分电路两端电压之和；b.串联电路中，各部分电路两端电压相等．老师指出结论b是错误的，造成结论错误的原因是______________________．小芳在设计方案上还存在的一个不足之处是______________________________________．
UAB/V | UCD/V | UAD/V
1.5 | 1.5 | 3.0
等于
所选的小灯泡规格相同
只做了一次实验，得出的结论具有偶然性

## Slide 47
(6)小芳完成实验后又设计了如图丙所示的电路对并联电路的电压关系进行探究，其中电源电压为2节干电池串联．
①按照图丙连接实物图时，当连接上最后一根导线，发现两灯泡立即发光，小芳连接电路时存在的问题是________________________.
补充设问题图丙
连接电路时没有断开开关

## Slide 48
②改正后换用不同规格的灯泡进行实验，记录实验数据如下表．分析表中数据得出的结论是：_____________________________．
L1两端电压U1/V | L2两端电压U2/V
2.8 | 2.8
2.8 | 2.8
2.8 | 2.8
并联电路各支路两端的电压相等
③小芳进一步分析实验数据后提出疑问：电源为2节干电池串联，电源电压为________V，而两个灯泡两端的电压仅为2.8 V，还有部分的电压哪里去了呢？请您分析电压的减少原因可能是_____________．(写出一条即可)
3
电池存在内阻