## Slide 1
命题点2 电路故障分析
第14讲 了解电路

## Slide 2
福建近3年中考真题精讲练
方法指导
解决电路故障类问题的思路
电流表示数 | 存在故障 | 电压表示数 | 具体故障位置
无示数 | 断路 | 无示数 | 与电压表并联以外的电路断路
 |  | 有示数 | 与电压表并联的电路断路
有示数 | 短路 | 无示数 | 与电压表并联的电路短路
 |  | 有示数 | 与电压表并联以外的电路短路
Flash动画见超值配赠

## Slide 3
拓展训练
1. (2019青海省卷)如图所示，闭合开关后两灯不亮，用电压表先后测得UAD＝UAC＝UAB＝4.5 V，则故障可能是( )
A. 灯L1断路
B. 灯L2断路 C. 灯L1短路
D. 灯L2短路
第1题图
A

## Slide 4
2. (2019常州)如图所示的电路中，电源电压恒定，闭合开关S，灯L1、L2都发光．一段时间后，有一盏灯突然熄灭，电流表无示数、电压表有示数，电路故障可能是( ) A. L1短路
B. L1断路
C. L2短路
D. L2断路
第2题图
D

## Slide 5
3. (2019福州5月质检)如图所示电路，电源电压不变，闭合开关后电路正常工作．一段时间后，电压表示数突然变大，若电路中只有一处故障且只发生在R1或R2处． (1)电路中出现的故障可能是________． (2)为进一步确定故障情况，断开开关后，
用完好的灯泡替换电阻R2，再闭合开关，
若电压表示数变小，则故障一定是_______．
第3题图
R2断路
R2断路

## Slide 6
4. 小明在实验室做测量小灯泡正常发光时的电阻的实验，实验电路图如图所示，在多次做实验的过程中小明遇到以下问题，请你帮他一起分析、解决： (1)实验时，闭合开关，如果小灯泡与灯座接触不良，则会看到电压表______示数，电流表______示数(均选填“有”或“无”)． (2)闭合开关，过了一段时间，灯突然变亮，电流表、电压表示数均增大，则产生的故障可能是________________． (3)闭合开关，电流表有示数，电压表示数几乎
为0，则产生的故障可能是_____________．
第4题图
有
无
滑动变阻器短路
小灯泡短路

## Slide 7
(4)闭合开关，过了一段时间，灯突然熄灭，电流表、电压表示数均变为0，则产生的故障可能是________________． (5)闭合开关，电流表示数为零，电压表的示数接近电源电压，电路中出现的故障可能____________． (6)小明在连接电路时，不小心将电压表和电流表位置互换，请你想象一下，闭合开关后， 将会有什么结果_______________________________________________
__________． (7)闭合开关后灯泡较亮，移动滑动变阻器的滑片，发现电流表和电压表的示数均不变．产生原因_______________________________________________________.
滑动变阻器断路
小灯泡断路
小灯泡不亮，电流表无示数，电压表有示数且接近于
电源电压
滑动变阻器接入的是上面两个接线柱

## Slide 8
(8)闭合开关后灯泡发光，移动滑动变阻器的滑片，发现电流表的示数变大，而电压表的示数变小．产生原因___________________________． (9)闭合开关后灯泡发光，无论怎样移动滑动变阻器的滑片，发现电压表和电流表的示数变化均很小，产生原因______________________________．
电压表接在了滑动变阻器两端
选用的滑动变阻器最大阻值太小