## Slide 1
第10讲 简单机械
命题点2 滑轮、滑轮组及机械效率

## Slide 2
目
录
面对面“过”考点
1
江西6年真题“面对面”
2
考点梳理
图片解读

## Slide 3
面对面“过”考点
考点梳理
滑轮(6年2考)
考点
1
1. 定滑轮和动滑轮
 | 定滑轮 | 动滑轮
图示 |  | 

## Slide 4
 | 定滑轮 | 动滑轮
实质 | ________杠杆 | 动力臂是阻力臂______倍的省力杠杆
力的关系(不计动滑轮重及摩擦) | ________ | F1＝ G(2019.14)
距离的关系 | s＝h | ________
作用 | 改变________ | ________
等臂
2
F＝G
s＝2h
力的方向
省力
(注：s为绳端移动的距离，h为物体上升的高度)

## Slide 5
2. 滑轮组 (1)把________和________组合在一起构成滑轮组．滑轮组的省力情况与绕线情况有关，绳子段数n由________上的绳子段数决定． a．动滑轮上有n段绳子承担物重，提起物体的力就是物重的 ，即拉力F＝_____(不考虑动滑轮重和摩擦)；
b．绳子自由端移动的距离s与物体上升高度h的关系是s＝nh； c．绳子自由端移动的速度v与物体移动的速度v物的关系是
v＝________； d．滑轮组既可以________，又可以___________________. (2)滑轮组绳子段数判断(2019.14BC，2016.15)
在动滑轮和定滑轮之间(或动滑轮上方)画一条虚线，与动滑轮相连接的绳子的段数即承担物重的绳子段数，如图所示，n＝5.
nv物
省力
改变力的方向
定滑轮
动滑轮
动滑轮
G物

## Slide 6
其他简单机械
考点
2
1. 斜面 (1)实质：省力机械，省力费距离，高度相同的斜面，斜面越长越省力． (2)应用：盘山公路． 2. 轮轴 (1)特点：如图所示，R 为轮半径，r为轴半径，根据杠杆平衡条件 F1R＝ F2r知，轮轴省力、但费距离.
(2)应用：汽车方向盘、扳手、门把手等．

## Slide 7
1. 功的类型
(1)有用功：无论是否使用机械，必须要做的功，用W有表示． (2)额外功：使用简单机械时，并非我们需要又不得不做的功，即额外功，用W额表示．如：对机械本身做功和克服摩擦做功． (3)总功：有用功与额外功之和叫做总功，用W总表示，即：W总＝________．
W有＋W额
机械效率(2016.15)
考点
3

## Slide 8
2. 机械效率(2016.15D) (1)定义：把________跟________的比值叫做机械效率，用η表示． (2)公式：η＝ ×100% (3)规律：利用机械对物体做功时，总存在额外功，有用功总是________总功，故机械效率总小于1. (4)提高方法：增大物重、减小________的自重、减小摩擦(滑轮组)；增大倾角、减小摩擦(斜面)．
有用功
总功
小于
动滑轮

## Slide 9
3. 常考装置的机械效率计算方法
简单机械 | 有用功 | 总功 | 机械效率/%
 | W有＝Gh | W总＝Fs s＝h | 
 | W有＝Gh | W总＝Fs＝F·nh(n 为承载重物绳子的 段数) | η=
η＝
＝
＝
=
=

## Slide 10
简单机械 | 有用功 | 总功 | 机械效率/%
 | W有＝fs物 | W总＝Fs＝ F·ns物 | 
 | W有＝Gh | W总＝Fs | 
η＝
＝
＝
＝
η＝
＝

## Slide 11
命题点：滑轮的特点及应用 1.大人利用滑轮将重物吊到二楼，孩子想帮忙，却把自己提了上去，该滑轮是________滑轮，使用它可以________________，孩子受到的重力________重物受到的重力．
(RJ八下P81图12.1－1)
定
改变力的方向
小于
图片解读

## Slide 12
命题点：滑轮的特点及应用 2. 两位大力士在比力气，一位聪明的孩子说：我一个人可以拉动你们两个. 如图所示，他用一根结实的绳子在两根光滑木棒上绕几圈，用力一拉，两位大力士竟撞在一起了．这里面的奥秘是绳子在两根木棒上绕了几圈，就组成了一个________，该装置对于小孩来说可以省________，对于其中一位大力士来说可以省________.
滑轮组
力
距离

## Slide 13
滑轮、滑轮组的特点(2019.14，2016.15AB)
类型
1
1. (2019江西14题3分)如图所示，物重为G的物体在不同简单机械中处于平衡状态(不计机械自重和摩擦)，拉力F1、F2、F3、F4的大小关系是( )
A. F2<F3＝F4<F1 B. F2<F4<F1<F3 C. F4＝F2<F1<F3 D. F4<F2<F3<F1
第1题图
B
江西6年真题“面对面”

## Slide 14
拓展训练
2. 如图所示，用四个滑轮组分别匀速提升重力均为G的物体，若不计滑轮重、绳重及轴摩擦，下列关系式正确的是( )
A. 3F1＝G B. 3F2＝G
C. F3＝2G D. F4＝2G
B
第2题图

## Slide 15
类型
2
机械效率的理解及相关计算(2016.15CD)
3. (2016江西15题4分)(不定项)在测“滑轮组机械效率”的活动中，瑞瑞同学在与动滑轮相切的细绳上作一标记A(如图甲所示)，然后用大小为F的拉力匀速竖直向上提升总重为G的钩码．当钩码上升的高度为H时，瑞瑞同学在与动滑轮相切的细绳上作另一标记B，并测得AB两点间的距离为2H(如图乙所示)，则以下所求物理量正确的是( ) A. 拉力所做的功W＝2FH B. 拉力所做的有用功W有用＝GH C. 该滑轮组的机械效率η<1 D. 该滑轮组的机械效率η＝
第3题图
BCD

## Slide 16
拓展训练
4. (不定项)小刚利用如图所示的滑轮组使重物升高相同的高度，拉力所做的总功为W，滑轮组的机械效率为η.不计绳重及轮与轴的摩擦，下图中关于物重G及对应的W和η的关系图像，其中正确的是( )
BD

## Slide 17
5. 如图所示，拉力F＝100 N，物体重G＝180 N，物体被匀速提升的距离h＝4 m，不计绳重和摩擦，求： (1)拉力所做的总功； (2)当物体重G＝180 N时，该滑轮组的机械效率η； (3)当物体重增加到200 N时，10 s内物体被匀速提高，
绳子移动距离为10 m，拉力做功的功率．
第5题图

## Slide 18
解：(1)由题图可知，滑轮组由2段绳子吊着物体，物体升高4 m，则拉力通过的距离s＝2×4 m＝8 m，所以拉力做的总功为W总＝Fs＝100 N×8 m＝800 J (2)有用功为W有＝Gh＝180 N×4 m＝720 J，所以滑轮组的机械效率η＝ ×100%＝ ×100%＝90% (3)所做的额外功为W额＝W总－W有＝800 J－720 J＝80 J，所以可知动滑轮重为G动＝ ＝ ＝20 N，当物体重增加到200 N时，拉力F′＝ ＝ ＝110 N 拉力此时做的功W′＝F′s′＝110 N×10 m＝1 100 J 拉力的功率为P＝ ＝ ＝110 W

## Slide 19
实验突破
实验
测量滑轮组的机械效率(近6年未考)
命题点
【设计与进行实验】
1. 实验原理：η＝ ×100%＝________×100% 2. 实验主要仪器及作用 (1)弹簧测力计的使用与读数(用弹簧测力计沿竖直方向________拉动绳子，此时拉力等于弹簧测力计的示数) (2)刻度尺的使用和读数(测量钩码上升的距离和弹簧测力计移动的距离)
匀速
实验视频见超值配赠

## Slide 20
3. 控制变量法的应用
(1)探究滑轮组的机械效率与物重的关系(同一滑轮组，改变滑轮组所吊钩码的数量，计算机械效率的大小) (2)探究滑轮组的机械效率与动滑轮的重力大小的关系(控制滑轮组提升钩码的数量相同，改变动滑轮的重力，计算机械效率的大小) (3)探究滑轮组的机械效率与所提重物高度的关系(控制同一滑轮组提升钩码的数量相同，改变提升钩码的高度，计算机械效率的大小) 4. 承担物重绳子段数的判断(在动滑轮和定滑轮之间画一条虚线，有几段绳子与动滑轮相连，就有几段绳子承担物重)
5. 绳子自由端移动的距离s与物体上升高度h的关系(s＝____，n指动滑轮上绕线段数) 6. 滑轮组的绕线作图 7. 实验表格设计及数据记录
nh

## Slide 21
【分析数据，总结结论】
8. 表格数据错误分析(常见错误有：①长度、拉力测量错误；②滑轮组承担重物的段数看错，导致距离算错) 9. 有用功、总功及机械效率的相关计算

## Slide 22
【交流与反思】
10. 可以省略的工具(刻度尺，省略后用η＝ ×100%计算，反而能够提高精度)
11. 滑轮组机械效率的影响因素(物体的重力、绳子与滑轮间的摩擦力、动滑轮的重力) 12. 拉动时，弹簧测力计示数不稳定，改为使测力计静止时读数错误原因(没有考虑摩擦力对滑轮组机械效率的影响) 13. 随着物重增大，额外功变大的原因(随着物重的增大，滑轮与轴之间的摩擦力增大，克服摩擦力做的额外功增加) 14. 提高滑轮组机械效率的方法 (1)用同一滑轮组，提升物体的重力越大，滑轮组的机械效率越________； (2)所挂重物相同时，动滑轮重力越________，滑轮组的机械效率越高； (3)减小机械摩擦
高
小

## Slide 23
一题练透一实验
例 【实验名称】测量滑轮组的机械效率． 【实验装置】如图所示是某小组设计的实验装置图．除了如图甲所示器材和弹簧测力计外，还需要的器材是__________．
例题图
刻度尺

## Slide 24
【进行实验与收集证据】 (1)实验中应沿竖直方向________缓慢拉动弹簧测力计． (2)用如图甲、乙、丙、丁四个装置测出了对应的机械效率．分析表中数据可知第2次实验是用______图所示装置做的实验，请将表中的数据填写完整．(结果保留整数)
实验 次数 | 钩码重 G/N | 钩码上升 高度h/m | 绳端拉 力F/N | 绳端移动 距离s/m | 机械效 率η
1 | 2 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 67%
2 | 2 | 0.1 | 1.0 | 0.3 | 67%
3 | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 74%
4 | 4 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | ______
匀速
乙
71%

## Slide 25
【分析与论证】 (1)通过比较________(填实验次数的序号)两次实验数据可得出结论：使用同一滑轮组提升同一重物时，滑轮组的机械效率与绳子段数无关. (2)通过比较2、3两次实验数据可得出结论：同一滑轮组提升重物时，物重越大，滑轮组的机械效率越________． (3)通过比较3、4两次实验数据可得出结论：__________________________________
______________________.
【交流反思】 小组同学发现实验过程中边拉动边读数，弹簧测力计示数不稳定，应该静止读数．
你认为他的想法________(选填“正确”或“不正确”)，因为他没有考虑到__________
_________对滑轮组机械效率的影响．
1、2
高
不同滑轮组提升相同重物时，动滑轮越轻，滑轮组机械效率越高
不正确
摩擦力
(或摩擦)

## Slide 26
补充设问
(1)第1次实验所用动滑轮的重力至少小于________N；第3次实验中，拉力F做的额外功为__________J，若第4次实验中，钩码上升的速度是0.1 m/s，则拉力F的功率为________W. (2)根据表格中的数据分析可知：随着钩码重力的增大，额外功________(选填“变小”“变大”或“不变”)，原因是_____________________________________________
_______________________． (3)小明分析实验数据时，发现通过比较第2、4次实验数据，也能得出滑轮组机械效率与重物重力的关系．请你对小明同学的观点进行评估：__________________
__________________．
1
0.14
0.56
变大
随着物重的增加，滑轮与轴之间的摩擦力增大，克服摩擦力做的额外功增加
没有控制动滑轮重力不变，结论不可靠

## Slide 27
(4)汽车作为一种“机械”，提高效率对节能减排有重要意义．以下三种提高效率的方法中，方法______与滑轮组机械效率与重物重力的关系是同理的． A. 鼓励人们“拼车”出行，使汽车尽量满载人员 B. 汽车制造厂用新材料减轻汽车重量 C. 经常给汽车做保养，保持良好润滑
A