## Slide 1
电流的测量

## Slide 2
电力机车和手机工作时的电流有什么不同？
电机车的电流强
手机的电流弱

## Slide 3
水流有强弱之分
电流看不见摸不着，是否也和水流一样分强弱呢？
那你怎么能判断电流有强弱呢？

## Slide 4
实验：两节干电池、一个小灯泡、一个开关和一些导线
分别用一节电池和两节电池做电源，比较小灯泡的亮度

## Slide 5
分别用一节电池和两节电池做电源，比较小灯泡的亮度
较亮
较暗
为什么？

## Slide 6
分别用一节电池和两节电池做电源，比较小灯泡的亮度
较暗
较亮
分析：
现象：
结论：
同一个灯泡的明暗不同，说明通过它的电流不同
电池越多，电流越强，灯泡越亮
电流也分强弱

## Slide 7
电流的大小
电流（I ）：表示电流强弱的物理量。
单位：安培，简称安，符号是A。
毫安（mA） 1mA= A
微安（ ） 1mA= A
电流的常用单位：
1．
2．

## Slide 8
法国物理学家 安培 电磁学的奠基人之一， 他生于里昂一个富商家 庭，从小博览群书，具 有惊人的记忆力和非凡 的数学才能。

## Slide 9
0.5Ａ= mＡ = µＡ
µＡ= Ａ= mＡ
500
10
1、
2、

## Slide 10
用电器
普通石英钟
手机（待机时）/手机（工作时）
12英寸笔记本电脑
100瓦灯泡
40英寸高清液晶电视机
700瓦电饭煲
1.5匹空调
微波炉（工作状态）
表4-2 常见用电器的电流值（安）
工作电流值（安）
0.4
0.45
0.68
3.2
5.0
5~6
（0.01~0.05）/（0.15~0.25）

## Slide 11
电子表 1.5~2μA
手机：待机15~50mA开机60~300mA发射 150~250mA
电冰箱 1A
柜式空调 10A
高压输电 200A

## Slide 12
测质量用天平
测力用弹簧测力计
测温度用温度计
测电流用什么呢？

## Slide 13
测量电流的仪器叫电流表
电流表的电路符号：
单位
指针
负接线柱
正接线柱
调零螺母
刻度盘
认识电流表

## Slide 14
使用前应先检查指针是否指零
如果指针初始状态不是指向零刻度，需要调节调零螺母，使指针指在零刻度处。
电流表的使用规则
调零螺母
1、

## Slide 15
被测电流不要超过电流表的量程
为了避免电流过大损坏电流表，在不能事先估计电流的情况下，可以先闭合开关然后迅速断开（叫做 “试触”），看看在开关闭合的瞬间指针的偏转是否在最大测量值之内。
2、
电流表的使用规则

## Slide 16
若大于量程，则换用更大量程的电流表；
被测电流不要超过电流表的量程
电流表的使用规则
试 触

## Slide 17
试 触
若小于0.6A，则换用0.6的接线柱。
被测电流不要超过电流表的量程
2、
电流表的使用规则

## Slide 18
试触后 ，如果所测电流值在小量程范围内，我们为什么要改接小量程？
答：小量程分度值小，读数更为准确
被测电流不要超过电流表的量程
电流表的使用规则
2、

## Slide 19
必须将电流表和被测的用电器串联
A图I流经电流表和灯泡
电流表在电路中相当于一根导线
B图灯泡不亮
注：B图只能试触
电流表的使用规则
3、

## Slide 20
电流“+”入“-”出
否则，电流表指针反向偏转。
注：此方法只能试触，否则 会损坏电流表。
电流表的使用规则

## Slide 21
绝对不允许把电流表直接接到电源的两极上。
电流表将很快烧坏
电流表的使用规则
5、

## Slide 22
两要两不
使用前应先检查指针是否指零；
必须____把电流表串联在电路中；
____使电流从标有“+” 接线柱流入电流表,从标有“—”的接线柱流出电流表；
绝对____允许把电流表直接接到电源的两极；
被测电流的大小____能超过电流表的量程。
要
要
不
不
电流表的使用规则
1、
2、
3、
4、
5、

## Slide 23
下面电流表的接法有无错误?
电流表的指针反转了。
导线与电流表的正负接线柱接反了。
把两根导线与电流表连接的线头调换。
现象：
原因：
处理：

## Slide 24
电流表的指针超出最右端刻度。
被测电流超过了电流表的量程。（所选电流表的量程太小或所测电流太大）。
把与“0.6 ”接线柱连接的导线线头改接至“3 ”接线柱。
现象：
原因：
处理：
下面电流表的接法有无错误?

## Slide 25
连接电路

## Slide 26
下面图中都有那些不合理的地方：
正负接线柱接反

## Slide 27
直接接电池
下面图中都有那些不合理的地方：

## Slide 28
电流表并联
下面图中都有那些不合理的地方：

## Slide 29
某同学估计小灯泡的电流约为0.34安培，则应选择电流表的______和______接线柱。
0.6
-

## Slide 30
小明同学用电流表测试小灯泡的电流时，发现电流表的指针出现如图所示的甲或乙的情况，从中你发现了什么问题？并有什么建议？
乙：量程选小了，换大量程。
乙：短路/电流表与待测用电器并联。
甲：接线柱接反，将导线位置对调。

## Slide 31
电流表测量通过灯____的电流

## Slide 32
以下电路中，电流表连接方法正确的是（ ）
A
A
B
C
D

## Slide 33
连0.6接线柱：按下刻度读取
连3接线柱：按上刻度读取
接线柱
量程
分度值
“-” “0.6”
“-” “3”
0～0.6A
0～3A
0.02A
0.1A
电流表的读数

## Slide 34
2.6A
快问快答：读表

## Slide 35
快问快答：读表
0.52A

## Slide 36
快问快答：读表
0.3A

## Slide 37
快问快答：读表
1.5A

## Slide 38
快问快答：读表
0.4A

## Slide 39
快问快答：读表
0.08A

## Slide 40
快问快答：读表
指针偏转程度相同，大量程读数是小量程读数的____倍。
5
1.5A
0.3A

## Slide 41
流过某手电筒小灯泡的电流大约是0.25A，等于多少毫安？某半导体收音机电池的供电电流最大可达120mA，等于多少安？

## Slide 42
画线连接下面的实物图，使小灯泡能够发光并且电流表能够测出流过小灯泡的电流（估计为0.1—0.3A）。

## Slide 43
图中电流表的读数各是多少安？
甲
乙
丙

## Slide 44
在图中，能直接测量通过 灯电流的电路是（ ）
甲
乙
丙
丁

## Slide 45
法国物理学家、化学家和数学家
发现安培定则
发现电流的相互作用规律
提出分子电流假说
发明电流计
主要成就： 推导出了电动力学的基本公式 建立了电动力学的基本理论
安德烈·玛丽·安培
André-Marie Ampère
1775年1月20日 — 1836年6月10日

## Slide 46
怀表变卵石
安培思考科学问题专心致志，据说有一次，安培正慢慢地向他任教的学校走去，边走边思索着一个电学问题。经过塞纳河的时候，他随手拣起一块鹅卵石装进口袋。过一会儿，又从口袋里掏出来扔到河里。到学校后，他走进教室，习惯地掏怀表看时间，拿出来的却是一块鹅卵石。原来，怀表已被扔进了塞纳河。

## Slide 47
成 功 不 是 偶 然 的
会走路的“黑板” 传说有一天傍晚，安培在街上一边散步，一边思考问题。他发现前面有一块“黑板”，就向“黑板”走去，随手从口袋里掏出粉笔，在“黑板”上演算起来。可是，“黑板”一下子挪动了，而安培的演算题还没有算完，他不知不觉地追在“黑板”后面计算。“黑板”越走越快，安培觉得追不上了，这时他看见街上的人都朝他哈哈大笑，他才发现，那块会走动的“黑板”原来是一辆黑色马车车厢的后背。

## Slide 48
安培将他的研究综合在《电动力学现象的数学理论一书中，成为电磁学史上一部重要的经典论著。麦克斯韦称赞安培的工作是“科学上最光辉的成就之一”，还把安培誉为“电学中的牛顿”。安培还是发展测电技术的第一人，他用自动转动的磁针制成测量电流的仪器，以后经过改进称电流计。安培在他的一生中，只有很短的时期从事物理工作，可是他却能以独特的、透彻的分析，论述带电导线的磁效应，因此我们称他是电动力学的先创者，他是当之无愧的。
人物评价

## Slide 49
如图所示电路中，如果要测量灯L1中的电流，电流表应接在何处？如果要把电流表连接在开关旁边，则电流表测得的是什么电流？在电路中画出电流表，并标明电流表的正负极。
干路电流
-
+
+
-

## Slide 50
开关控制______，电流表 测_____的电流，电流表 测_____的电流。再画出电路图。
干路
干路

## Slide 51
如何测量通过灯 的电流

## Slide 52
总结
电流
概念
测量
定义：
单位：
仪器：
连接方法
表示电流强弱的物理量，用I表示。
国际：
常用：
安培，简称安，用A表示
毫安（mA）和微安（μA）
电流表
符号
使用
串联在电路中
电流正入负出
不超量程
不能与电源直接相连

## Slide 53
实验：改变电流表在电路中的位置，比较电流表两次示数。
两次电流表的示数相同说明什么？

## Slide 54
甲乙两同学在学习了电流的知识后进行讨论, 甲同学认为：电流从正极出来后在a点时最大、b点时变小、 c点时更小、到负极时变为零。 乙同学认为：电流在a、b、c三点是相等的。你能帮帮他们吗？