## Slide 1
电 阻

## Slide 2
大街上车太多就会发生堵塞

## Slide 3
那么电流在导体中会不会受到阻碍呢？

## Slide 4
为什么导线要用铝或铜做材料？
选材

## Slide 5
银导线
银触点
为什么有些导线和触点要用价格昂贵的银做呢？
选材

## Slide 6
铁也是导体，为什么不用既多又便宜的铁做呢？
选材

## Slide 7
把长短、粗细相同的铜丝和镍铬合金丝分别接入电路，闭合开关，观察电路中小灯泡的亮度。
演示实验1
实验电路
实验现象
小灯泡的亮度不同。

## Slide 8
在上述实验中，接入电流表，观察电流表的示数变化，并继续观察小灯泡的亮度。
演示实验2
把铜丝接入电路时，电流较大，小灯泡较明亮； 把镍铬合金丝接入电路时，电流较小，小灯泡较暗。
导体确实对电流有阻碍作用。
实验电路
实验现象

## Slide 9
在相同的电压下，通过铜丝的电流比镍铬合金丝的大，为什么会有这种差别呢？
实验现象:
导体虽然容易导电，但对电流也有一定的阻碍作用。
在相同的电压下，通过铜丝的电流比较大，表明铜丝对电流的阻碍作用比较小；
通过镍铬合金丝的电流比较小，表明镍铬合金丝对电流的阻碍作用比较大。
不同导体对电流的阻碍作用不同

## Slide 10
1．在物理学中，用电阻来表示导体对电流阻碍作用的大小。导体的电阻越大，表示导体对电流的阻碍作用就越大。导体的电阻通常用字母R表示。
电阻
换算关系是：

## Slide 11
欧姆 (1789-1854)
乔治·西蒙·欧姆，德国物理学家。1787年3月16日出生于德国埃尔兰根。欧姆是家里七个孩子中的长子，他的父亲是一位熟练的锁匠，爱好哲学和数学。欧姆从小就在父亲的教育下学习数学，这对欧姆以后的发展起了一定的作用。 欧姆在物理学中的主要贡献是发现了欧姆定律。另外，欧姆还发现了电阻与导线的长度及横截面的关系 为纪念他，电阻的单位“欧姆”，以他的姓氏命名。

## Slide 12
电阻器
在电子技术中，我们常用到有一定电阻值的元件——电阻器，也叫做定值电阻，简称电阻。电路图中用符号 表示。

## Slide 13
人的双手间（干燥） 人的双手间（潮湿） 照明灯泡（工作时） 实验用小灯泡 实验室用的导线（每根）
1 000~5 000 Ω 200~800 Ω 100~2 000 Ω 5~50 Ω 0.01~0.1 Ω
常见的电阻值

## Slide 14
请注意：在初中阶段
1、导线、开关、电流表（电阻很小），可以看做没有电阻，即：R=0Ω
2、电压表（电阻很大），可以看做断路（开路），即：R=∞Ω
电流表和电压表

## Slide 15
探究影响电阻大小的因素
电线的阻值是越大越好，还是越小越好？
高压输电用的电线，使用的金属线很粗。为什么不用细导线输电呢？
猜想一下：导体的电阻与哪些因素有关？

## Slide 16
猜想假设
一 导体的电阻可能与导体的材料有关
二 导体的电阻可能与导体的长度有关
三 导体的电阻可能与导体的粗细有关
探究影响电阻大小的因素

## Slide 17
设计实验方案
探究影响电阻大小的因素
你怎样知道导体电阻的大小？你能设计一个合理的电路吗?

## Slide 18
探究影响电阻大小的因素
转换法
通过比较灯的亮暗来判断，如灯亮，则对电流阻碍作用小，电阻小。
通过比较电流表中电流的大小，如电流大，则对电流的阻碍作用小，电阻小。
既可比较灯的亮暗，也可比较电流的大小。

## Slide 19
探究影响电阻大小的因素
实验过程中需记录的内容有哪些？你能设计一张表格来表示吗？
一个科学量可能与多个因素有关时，如何展开研究？
控制变量法
导体
材料
长度
横截面积
灯的 亮暗
电流 示数
电阻的大小

## Slide 20
探究影响电阻大小的因素
1．探究导体电阻与材料的关系
你会选择哪两根导体做实验？

## Slide 21
把长短、粗细相同的铜丝和镍铬合金丝分别接入电路，闭合开关，观察电路中小灯泡的亮度。
实验电路
实验现象
小灯泡的亮度不同。
看来材料不同，阻碍作用不同。
演示实验1
控制变量法
转换法

## Slide 22
探究影响电阻大小的因素
1．探究导体电阻与材料的关系
控制的不变量有_____、_________。
实验结论：
长度、横截面积相同的导体，电阻大小与材料有关。
长度
横截面积
亮
大
小
暗
小
大
1
2
导体
灯的亮度
电流表示数
电阻大小

## Slide 23
探究影响电阻大小的因素
1．探究导体电阻与材料的关系
在20℃时，长1米，横截面积1毫米2的各种材料的电阻(欧姆)
电阻(欧姆)
材料
电阻(欧姆)
0.016
0.017
0.027
0.052
铁
锰铜合金
镍铬合金
橡胶
0.096
0.44
1.1
材料
银
铜
铝
钨

## Slide 24
电阻与材料
在其他条件相同的情况下，电阻较小的材料导电性能较强；反之，电阻较大，导电性能较弱。
右图展示的是不同材料在导电性能上的排序，从上至下，材料的导电性能依次减弱。

## Slide 25
绝缘体不是完全不导电，只是对电流的阻碍作用大，如玻璃、橡胶；
导体不是对电流没有阻碍作用，只是阻碍作用小，如铜、铝。
绝缘体和导体并没有绝对界限。
电阻与材料

## Slide 26
电阻与材料
高压线的绝缘子为什么用陶瓷材料而不用玻璃？
陶瓷比玻璃的绝缘能力更强。

## Slide 27
探究影响电阻大小的因素
2．探究电阻与导体长度的关系

## Slide 28
探究影响电阻大小的因素
2．探究电阻与导体长度的关系
你会选择哪两根导体做实验？

## Slide 29
探究影响电阻大小的因素
2．探究导体电阻与长度的关系
控制的不变量有_____、_________。
实验结论：
材料
横截面积
亮
大
小
暗
小
大
2
导体的电阻与长度有关。 材料、横截面积相同，导体越长，电阻越大。
3
导体
灯的亮度
电流表示数
电阻大小

## Slide 30
3．探究电阻与导体横截面积的关系
探究影响电阻大小的因素

## Slide 31
你会选择哪两根导体做实验？
3．探究电阻与导体横截面积的关系
探究影响电阻大小的因素

## Slide 32
探究影响电阻大小的因素
3．探究导体电阻与横截面积的关系
控制的不变量有_____、_____。
实验结论：
材料
长度
亮
大
小
暗
小
大
2
4
导体的电阻与横截面积有关； 材料、长度相同，导体的横截面积越大，电阻越小。
导体
灯的亮度
电流表示数
电阻大小

## Slide 33
实验结论
在材料、横截面积相同的情况下，导体的电阻跟长度有关，长度越长，电阻越大。
在材料、长度相同的情况下，导体的电阻跟横截面积有关，横截面积越大，电阻越小。
注意：导体的电阻是导体本身的一种性质。只与它本身的材料、长度、横截面积有关，与通过导体的电流大小和导体两端的电压大小无关。 也与是否有电无关。
探究影响电阻大小的因素

## Slide 34
练习
从表中可知，在同样条件下，___、___材料的电阻很小，_____、材料的电阻很大。一般常用___材料来做导线，____来做绝缘体。
人体电阻的一般值是_____________欧。出汗时，人体的电阻值较___；干燥时，人体的电阻值较___。
银
铜
铜
橡胶
橡胶
1000－2000
小
大
电阻(欧姆)
材料
电阻(欧姆)
0.016
0.017
0.027
0.052
铁
锰铜合金
镍铬合金
橡胶
0.096
0.44
1.1
材料
银
铜
铝
钨

## Slide 35
1. 影响铜导体的电阻大小的因素有______、___________。
练习
2.“铜导线比铁导线的电阻小。”这种说法对吗？应当怎么说？
答：不对。 正确说法是：长度、横截面积都相同的导线，铜导线比铁导线的电阻小。
长度
横截面积

## Slide 36
练习
关于导线电阻的大小，下列说法中正确的是（温度对电阻的影响可以不计） （ ） A.横截面积越大的导线，电阻越小 B.横截面积相同的导线，长导线的电阻大 C.长度相同的导线，细导线的电阻大 D.同种材料制成的长短相同的导线，粗导线的电阻小
D

## Slide 37
练习
关于导体的电阻，下列说法中正确的是（ ） A．导体中有电流，导体才能有电阻 B．导体电阻的大小取决于通过它的电流的大小 C．导体电阻是导体本身的一种性质 D．导体的电阻只与导体的长度有关
C

## Slide 38
练习
下列措施中能够减小导体电阻的是（ ） A．减小导体两端的电压 B．减小导体中的电流 C．减小导体的横截面积 D．减小导体的长度
D

## Slide 39
练习
一个导体接在3伏的电源上，电阻大小为10欧，若从电路中取下这个导体，导体的电阻值为_____欧。
10

## Slide 40
练习
在探究影响电阻大小的实验中，由于探究过程中涉及到多个因素,因此实验时采用___________法对每个因素逐一研究。通过比较电流表示数的大小来比较电阻的大小，电流表的示数越大，接入电路中的电阻丝的电阻越____,这种方法叫做转换法。
控制变量
小

## Slide 41
练习
根据表格回答问题： （1）若探究电阻的大小跟导体材料的关系，应选择序号为____和____的两根金属丝。 （2）若探究电阻的大小跟导体长度的关系，应选择序号为____和____的两根金属丝。 （3）若探究电阻的大小跟导体横截面积的关系，应选择序号为____和____的两根金属丝。
A
C
B
D
B
B
金属丝序号
A
B
C
D
材料
铜
镍铬合金
镍铬合金
镍铬合金
长度L（m）
1
0.5
1
1
1.0
1.0
1.0
2.0

## Slide 42
练习
给你两根长度相同但横截面积不同的镍铬合金线、一个电源、一只电流表、一只滑动变阻器、一个开关、若干根导线，现需要研究的课题有：①导体的电阻跟它的横截面积的关系；②导体的电阻跟它的长度的关系；③导体的电阻跟它的材料的关系。由上述实验器材，可以完成的研究课题是（ ）
A．只有① B．只有② C．①和② D．①、②和③
C

## Slide 43
练习
在做“研究电阻大小的因素”的实验时，为了便于研究，采用控制变量的方法，每次需挑选两根合适的导线，测出通过它们的电流，然后进行比较，最后得出结论。 （1）为了研究电阻与导体材料的关系，应选用的两根导线是_____； （2）为了研究电阻与导体长度的关系，应选用导线C和导线_____； （3）为了研究电阻与____________的关系，应选用导线A和导线D。
导线代号
材料
A
B
C
D
E
G
F
1
1.5
1.2
0.5
1
1.5
0.5
3.2
0.8
0.8
1.2
1.2
1.2
1.2
锰铜
钨
镍铬
锰铜
锰铜
钨
镍铬
C、F
横截面积
C、G

## Slide 44
1.有两段导线A和B，在相同的电压下，通过导线A的电流较大，通过导线B的电流较小，哪段导线的电阻大？
课本练习

## Slide 45
课本练习
2. 24 000Ω=________kΩ =________MΩ

## Slide 46
课本练习
3.铁比铜便宜，为什么家庭电路中用铜导线而不用铁导线？

## Slide 47
课本练习
4.A、B两根完全一样的导线，长度都是1m。把A剪去一半，剩下的一半跟B相比，哪个电阻大？把A剩下的一半再拉长到1m跟B相比，哪个电阻大？

## Slide 48
课本练习
5.在做“探究影响导体电阻大小的因素”的实验中，分别对导体电阻跟它的长度、横截面积、材料有关的猜想进行了实验检验。某实验小组准备实验时对每一个猜想都用三个实验数据进行对比，下表中给出了可供选择的几种导体，分别是A~G七个字母代表。请你按该组的要求选用。 （1）为检验“导体电阻跟长度有关”的猜想，应选用哪三种导体？ （2）为检验“导体电阻跟横截面积有关”的猜想，应选用哪三种导体？ （3）为检验“导体电阻跟材料有关”的猜想，应选用哪三种导体？

## Slide 49
绝缘体可以变为导体吗？
玻璃为绝缘体，当加热后，则成为导体
影响电阻大小的因素除了材料、长度、横截面积，还有什么？
温度

## Slide 50
探究导体电阻与温度的关系
探究影响电阻大小的因素
结论：电阻大小与温度有关。
对大多数导体来说(比如金属），温度越高，电阻越大。但也有少数导体（比如半导体），电阻随温度的升高而减小。
灯丝
加热
“220V 40W”白炽灯炮（冷态）
电阻
“220V 40W”白炽灯炮（热态）
电阻值/Ω
约100
约1200

## Slide 51
某些材料的温度降低到一定程度时，电阻会突然消失。这就是超导现象。具有超导现象的导体叫做超导体。 利用超导原理,出现了磁悬浮列车。
超导体

## Slide 52
练习
长10米、电阻均为10欧的铜导线两根，接成为20米的导线，接长后的导线电阻为 ( ) A．10欧 B．20欧 C．5欧 D．40欧
B

## Slide 53
练习
A．1欧 B．2欧 C．0．5欧 D、4欧
C

## Slide 54
练习
把长10米、电阻为10欧的铜导线平分两等份后，合成一根长5米的铜导线，合并后的铜导线电阻为 ( ) A．10欧 B．20欧 C．40欧 D．2.5欧
D

## Slide 55
练习
的电阻为 10Ω
拉成长度是原来的2倍。
它的电阻为多少?
40欧
压成长度是原来的0.5倍。
它的电阻为多少?
2.5欧

## Slide 56
1、物理学中，用______来表示导体对电流阻碍作用的大小。
2、电阻的单位是______ ，简称___ ，符号___。
3、电阻是导体本身的性质。它的大小取决于导体的______ 、 ______ 、 _________ 。
欧姆
Ω
材料
长度
横截面积
总结
电阻
欧

## Slide 57
总结
1、物理学中，用______来表示导体对电流阻碍作用的大小。
2、电阻的单位是______ ，简称___ ，符号___。
3、电阻是导体本身的性质。它的大小取决于导体的______ 、 ______ 、 _________ 、 ______。
欧姆
Ω
材料
长度
横截面积
电阻
欧
温度