## Slide 1
电功率

## Slide 2
小红在3s内跑了15m，小明在2s内跑了12m. 谁跑得多些?
小红，跑了15m。
谁跑得快些？
小明，他每秒跑6m，小红每秒只跑5m。

## Slide 3
电流通过洗衣机的电动机，通电半小时做功180000焦；电流通过公共电车的电动机，通电2秒钟做功120000焦。 问：①电流通过哪个电动机做功多？
洗衣机做功多。
②电流通过哪个电动机做功快呢？
电车做功快。

## Slide 4
家用空调和节能灯，在通电时间相同 时，哪一个消耗的电能更多？
空调。因为家用空调和节能灯，在通电时间相同时，空调使电能表转盘转的更多。
若家用空调和节能灯，都要消耗1度电，那么哪一个消耗电能更快些？
空调。因为一度电可以使15瓦节能灯工作约66小时，而只可供空调使用1小时。
空调消耗电能更快。

## Slide 5
1300W
节能灯铭牌上是15W和空调铭牌上是1300W。
对应的数值越大，消耗电能越快。
空调铭牌
节能灯

## Slide 6
复习
电能的单位？
焦耳（J）、千瓦时(kw·h) ---度
1 kw·h（度）＝________J

## Slide 7
复习
测量电能的仪器－电能表
到目前已消耗电能_______度电.
220V—表示这个电能表的额定电压是_____V 。
10（20）A—表示此电能表额定最大电流是___A
50Hz—表示电能表是在___Hz的交流电路中使用
1500r/ kWh—表示每消耗1kWh的电能 ，电能表的转盘转_____转
823.6
220
20
50
1500
转盘转得快，说明做功快

## Slide 8
电功率
观察电能表，常常可以发现：表上的铝盘在使用一只节能灯时转得慢，在使用电热水器时转得快。说明铝盘转动的快慢与用电器的种类有关！这两种用电器有什么不同？下面我们来看它们的铭牌。

## Slide 9
电功率
灯泡和热水器铭牌图
节能灯上的“24W”和电热水器上的“2 200W”的字样是什么意思?
节能灯
热水器

## Slide 10
电功率
一只40 W和一只800 W的电吹风机，接在电路上，比较电能表铝盘转动的快慢。
电能表铝盘转的快慢不同，表示用电器消耗电能的快慢不同。
灯泡上的“40 W”和电吹风机上的“800 W”表示消耗电能的快慢，“800 W”比“40 W”灯泡消耗电能快！物理学中用电功率表示消耗电能的快慢！

## Slide 11
电功率
1．物理意义：表示电流做功的快慢。
快慢≠多少
2．单位：瓦特，简称瓦，符号是W。
常用单位：
各种不同的用电器，电功率各不相同，翻看电器的说明书，我们常常可以看到“电功率”这样的参数。下图为一些家用电器的电功率。

## Slide 12
电功率
天河一号巨型计算机
约800W
约500W
约200W
家用空调
吸尘器
电吹风机
台式计算机
液晶电视机
排风扇
手电筒
计算器
电子表
约100W
约20W
约0.5W
约0.5mW
约0.01mW
用电器的电功率

## Slide 13
电功率
常见用电器功率
热水器约为2000W
电水壶约为1000W
电扇约为100W

## Slide 14
电功率
常见用电器功率
电视约为200W
空调约为1000W
洗衣机约为500W

## Slide 15
电功率
常见用电器功率

## Slide 16
电功率
常见用电器功率

## Slide 17
电功率
农田灌溉时用来带动水泵的电动机，功率大约在几千瓦到几十千瓦之间；大型发电站的发电功率可达一百万千瓦以上。
电动机

## Slide 18
电功率
比较电功率
甲1s消耗电能8J
乙1s消耗电能5J
每秒消耗的电能
8J
5J
5J
10J
甲2s消耗电能16J
乙4s消耗电能20J
8J
5J
消耗电能快慢
快
慢
慢
快
快
慢
消耗电能快慢与消耗的电能多少无关
电灯消耗电能情况
甲2s消耗电能10J
乙1s消耗电能10J

## Slide 19
电功率
3．定义：如果在t这么长的时间内电流做功为W，
那么，电功率P 就是
W ——焦耳（J）
t —— 秒（s）
P ——瓦特（W）
又因为W=UIt，则
P=UI
U ——伏特（V）
I ——安培（A）
P ——瓦特（W）

## Slide 20
电功率
有关电功率计算的导出公式
P=UI

## Slide 21
电功率
用类比的方法来学习电功率
表示物体运动快慢的物理量
表示电流做功快慢的物理量
速度
电功率
物理意义
定义
定义式
单位
路程与时间之比
电功与时间之比
m/s
W（J/s）

## Slide 22
练习
一盏电灯5秒钟消耗电能200焦，则该灯的电功率是多大？
解：
W=200J t=5s
答：该电灯的电功率是40瓦。

## Slide 23
练习
某用电器每分钟消耗3600焦的电能其电功率为_______。
P＝W／t=3600J/60s=60W
60W

## Slide 24
练习
如图所示小灯泡两端电压是６V，通过电流是２A，这时小灯泡的电功率是多少？
解：根据P=UI 得：
P=UI=6V×2A=12W

## Slide 25
“千瓦时”的来历
kW · h 和kW是两个不同物理量的单位。
W = Pt
（1J=1W·s）
如果P和t的单位分别用kW、h，那么它们相乘之后，就得到电能的另一个单位：千瓦时（度）。
1千瓦时可以看作功率为1 kW的用电器使用1 h所消耗的电能。

## Slide 26
“千瓦时”的来历
已知w和t，求P
W=Pt
已知P 和t，求W
已知W 和P，求t
两套匹配单位：
电功率
时间
电功
W
1
2
s
J（W·s）
kW
h
kW·h

## Slide 27
电功率和电功的区别和联系
电功是表示电流所做的功，同时还可以表示为电路中所消耗的电能的多少。
电功率等于电功与所用时间的比值，表示电能所消耗快慢的物理量。
电功率的大小与电流做功的多少无关。

## Slide 28
1kw的电灯正常发光1小时消耗电能多少焦？
千瓦、瓦是电功率的单位。
千瓦时是电功和电能的单位。

## Slide 29
1 度电可以供 40 W 的灯泡工作多长时间？
25 h

## Slide 30
一台电视机 5 h 耗电 1 度，这台电视机的功率是多少?
200 W

## Slide 31
一位电视记者在讲到某工厂上半年共节约电5 000 kW · h 的时候，手举一只理发用电吹风机说：“我这只电吹风是 500 瓦的，也就是 0.5 千瓦，这个工厂节省的电力可以开动 10 000 个这样的电吹风”。这位记者错在哪里?
这位记者的说法混淆了电能和电功率概念。

## Slide 32
额定电压 额定功率
将两只灯泡“PZ 220 100W”和“PZ 220 40W”先后并联和串联接入家庭电路中，观察灯泡的发光情况。
现象：在并联电路中更亮的灯泡，在串联电路中反而变暗。
结论：灯泡的亮暗程度是由实际功率的大小决定的。

## Slide 33
额定电压 额定功率
1．额定电压：用电器正常工作时的电压。
2．额定功率：用电器在额定电压下工作时的功率。
3．实际电压：实际加在用电器两端的电压。
4．实际功率：用电器在实际电压下工作时的功率。

## Slide 34
额定电压 额定功率
取一个标有“2.5 V 0.5 W”的电灯泡。把它接在2.5 V的电路中，它正常发光。把它分别接在1.5V 和3V 的电路中，观察并比较它们的亮度。
演示实验
现象：在电压为2.5 V时，灯泡正常发光；在低于2.5 V时，灯泡发光暗淡；在高于3 V时，灯泡强烈发光。
说明用电器消耗的电功率随着它两端电压的改变而改变。
额定功率只有一个，实际功率随实际电压的变化而变化。

## Slide 35
额定电压 额定功率
观察白炽灯泡和洗衣机的铭牌，理解其中的含义。
PZ是普通照明灯泡中“普”和“照”的汉语拼音的第一个字母，表示灯泡的型号。

## Slide 36
额定电压 额定功率
这些来自生活的铭牌标示的是什么电压、什么功率？ 谈谈你对额定功率和实际功率的认识？

## Slide 37
额定电压 额定功率

## Slide 38
额定电压 额定功率

## Slide 39
额定电压 额定功率
标有“220V 100W”的灯在任何电压下功率都是100W吗？
只有当该灯两端电压是220V时，灯的功率才是100W。
额定电压：用电器正常工作时的电压
额定电压
额定功率
额定功率：用电器在额定电压下的功率

## Slide 40
练习
一种彩色灯泡的额定电压是36 V，要接在220 V的电路中，要串联多少个这种灯泡才行?
因不能超过额定电压，所以应该串联7个这种灯泡。
解：

## Slide 41
电功率的测量
1、电功率P 和电流I、电压U之间的关系是：
P=UI
符号的意义及单位:
P ——功率——瓦特（W）
U ——电压——伏特（V）
I ——电流——安培（A）
注意：使用这个公式时，只有电流、电压的单位是A、V 时，所得功率的单位才是W（瓦特）。

## Slide 42
电功率的测量
2、测量的方法：
因此，我们只要测出用电器两端的_______，以及流过用电器的_______，就可以计算出该用电器的电功率。
也叫：伏安法（P=UI）测电功率
电压
电流

## Slide 43
课本例题
某电视机的电功率是150 W，每天使用3 h，一个月用电多少千瓦时? （按30天计算）
解：P=150W = 0.15 kW t = 3 h×30 = 90 h 由P=W /t 变形，得W = Pt一个月内消耗的电能是 W = Pt = 0.15 kW×90 h = 13.5 kW · h答：一个月用电13.5 kW · h。

## Slide 44
课本练习
1.一只电热水壶的铭牌上标着"220 V 1000W"的字样，它正常工作时，电流是多少？

## Slide 45
课本练习
2.一盏电灯25h耗电1kW•h，这盏电灯的电功率是多少？

## Slide 46
课本练习
3.一个“220V 800W”的电炉，正常工作时电阻丝的电阻有多大？假如电路中的电压降到200V，电阻丝的电阻不变，这时电炉的实际功率有多大？

## Slide 47
课本练习
4.某次雷电的平均电流约 ，电压约 ，放电时间0.001s。这次雷电的功率约多少千瓦？释放多少能量？

## Slide 48
总结
电功率
物理意义
大小
公式
单位
电流做功______的物理量
等于___秒内消耗的电能
瓦（W）
千瓦（kW）
快慢
1
电能
时间
电功率
焦（J）
千瓦时（kW·h）
秒(s)
瓦（W）
小时(h)
千瓦（kW）

## Slide 49
总结
公式
W= UIt
P = UI