## Slide 1
焦耳定律

## Slide 2
上周六，小刚同学的爸爸出门前嘱咐他好好写作业，不要看电视。当爸爸回来时看到他在认真写作业，电视机也没打开，很高兴。
谁知道他爸爸是根据什么道理判定的吗？
用手摸一下电视机后盖
你有类似的经历吗，这个故事对你有什么启示？
生活中，许多用电器接通电源后，都伴有热现象产生。
——可是 ，后来发现小刚说了谎。

## Slide 3
生活中，许多用电器通电后，都伴有热现象产生。请举例说明。

## Slide 4
电热水器

## Slide 5
电水壶

## Slide 6
电熨斗

## Slide 7
电饭锅

## Slide 8
电流的热效应
电流流过导体时，导体就要发热，这种现象叫做电流的热效应。

## Slide 9
焦耳定律
现象：电炉丝和导线通过电流相同，为什么电炉丝热得发红，而导线却几乎不发热?
问题：电流通过导体时产生热的多少跟什么因素有关?
猜想：与电阻、电流、时间有关

## Slide 10
焦耳定律
设计实验：
讨论1.当一个物理量被猜测与多个因素有关，应用什么方法去研究？
答：控制变量法
讨论2.用什么方法和器材去观察那些不可见的物理量？
答：转换法
电热——
液体吸热，观察升高的温度；
气体（或液体）受热膨胀，观察膨胀的多少

## Slide 11
实验1.煤油升温
实验1A： 研究电热与电阻关系
条件：
等量煤油，电流相同，时间相同
电路图：
A
B

## Slide 12
实验1.煤油升温
实验1B：研究电热与电流关系
条件：
电路图：
等量煤油，电阻相同，时间相同
A
B

## Slide 13
条件：
等量煤油，电流相同，时间相同
实验1A： 研究电热与电阻关系
结论：
现象：
电流和通电时间相同时，电阻越大，产生的热量越多。
B 瓶中温度上升多

## Slide 14
实验1B： 研究电热与电阻关系
条件：
等量煤油，电阻相同，时间相同
结论：
现象：
电流和通电时间相同时，电流越大，产生的热量越多。
A瓶中温度上升多

## Slide 15
实验2.气体膨胀
实验2A： 研究电热与电阻关系
条件：
容器相同，I 相同，t 相同
电路图

## Slide 16
实验2.气体膨胀
实验2B： 研究电热与电流关系
条件：
容器相同，R相同，t 相同
电路图

## Slide 17
实验2A： 研究电热与电阻关系
条件：
结论：
容器相同，I 相同，t 相同
I 和t 相同时，R 越大，Q 越多。
现象：
B中液面上升多

## Slide 18
实验2A： 研究电热与电阻关系
条件：
结论：
容器相同，I 相同，t 相同
I 和t 相同时，R 越大，Q 越多。
现象：
B中液面上升多

## Slide 19
焦耳定律
焦耳（James Prescott Joule，1818—1889），英国物理学家。用近 40 年的时间做了 400 多次实验，研究热和功的关系。通过大量的实验，于 1840 年最先精确地确定了电流产生的热量与电流、电阻和通电时间的关系。

## Slide 20
焦耳定律
内容：电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成正比，跟导体的电阻成正比，跟通电时间成正比。
公式：
意义：
单位：

## Slide 21
焦耳定律
理论推导
电流通过导体时，如果消耗电能全部转化为热，而没有同时转化为其他形式的能量，那么，电流产生的热量Q就等于消耗的电能W。
即:Q= W = Pt = UIt = IR·It =

## Slide 22
例题
电流通过电风扇做功时， 能转化为 能和 能，如果电流做功3.6×10⁶J,电风扇获得的机械能一定______3.6×10⁶J
电
机械
内
当电扇工作时：
电能（W ） 内能（Q热）+机械能（E）
W＞Q热
小于

## Slide 23
例题
某导体的电阻是2欧，当1安的电流通过时，1分钟产生的热量是多少焦？
解：Q = I²Rt = (1安)² × 2欧× 60秒 =120焦
答：1分钟产生的热量是120焦。

## Slide 24
一根 60 Ω 的电阻丝接在 36 V 的电源两端，在 5 min内共产生多少热量?
例题
解:
Q = I²Rt
=(0.6 A)²×60W×300s
= 6480 J
答: 在 5min 内共产生 6480J 热量。

## Slide 25
例题
现象：电炉丝和导线通过电流相同，为什么电炉丝热得发红，而导线却几乎不发热?
因为电线和电炉串联，通过它们的电流是一样的，而电炉的电阻比电线的电阻大的多，所以根据焦耳定律Q=I²Rt可知，在相同时间内电流通过电炉产生的热量比通过电线产生的热量大，因此电炉热而电线却不热。

## Slide 26
例题
额定电压相同的灯泡，额定功率越大，电阻越小，正常工作时单位时间内产生的热量越多。可是按照焦耳定律，电阻越大，单位时间内产生的热量越多。二者似乎有矛盾，这是怎么回事?
答：前者说电阻越小，正常工作时单位时间内产生的热量越多，前提条件是电压相同；而后者说，电阻越大，单位时间内产生的热量越多，前提条件是电流相同，两者并不矛盾。所以我们在应用公式时应该特别注意条件。

## Slide 27
练习
电流的热效应是电流通过导体时_____转化成____的现象。电热器是利用电流的_______制成的加热设备。
电能
热
热效应

## Slide 28
练习
在研究电流产生的热量跟电流的关系”的实验中，应保持 _____、_____一定，用 ___________ 改变电阻丝的电流。
电阻
时间
滑动变阻器

## Slide 29
练习
一根100Ω的电阻丝通过的电流是2A，它的电功率 是_____W ，通电1min时产生的热量是_______J。
400
24000

## Slide 30
练习
电阻R1、R2串联在电路中，R1=4，R2=6，则P1:P2=_____。 Q1:Q2=______。
2:3
2:3

## Slide 31
下列用电器正常工作时，在相同的时间内产生热量最多的是 （ ） A．“220v，60w”的电风扇 B．“220v，60w” 日光灯 C．“220v，60w”的电热器 D．一样多
练习
C

## Slide 32
练习
某电热器电阻丝的电阻为55欧,接入220V的电路中,在20分钟内产生多少热量?
105600J

## Slide 33
练习
一电炉的电阻是100 Ω ，通电时间10秒钟产生的热量为4×105J,通过这个电炉的电流是 A
20

## Slide 34
电热的利用和防止
1．电热的利用
电热器的优点: 清洁卫生，没有环境污染，热效率高，还可以方便地控制和调节温度。
利用电热孵化器孵小鸡
用来加热

## Slide 35
电热的利用和防止
1．电热的利用
例如：电热水器、电饭锅、电熨斗、电孵化器等等。
电热器就是利用电流的热效应工作的
电热器的主要组成部分是发热体。
发热体是由电阻率大、熔点高的电阻丝缠绕在绝缘材料上制成的。

## Slide 36
电热的利用和防止
2．电热的危害
很多情况下我们并不希望用电器的温度过高。如：电视机的后盖有很多孔，为了通风散热；电脑运行时要用微型风扇及时散热等等。

## Slide 37
电热的利用和防止
2．电热的危害
电热的危害
防止电热的危害的措施
电热会将导体烧坏
电热会使绝缘体老化
减少产生的热量
设法散热

## Slide 38
例题
下列情况中属于防止电热危害的是( ) A．电视机背后有散热窗 B．家用电器长时间停用，隔一段时间应通电一次 C．大型爆破工程，用电热装置引发炸药
A

## Slide 39
小资料
焦 耳 焦耳（1818～1889），英国物理学 家。他极力想从实验上去证明能量的不 灭。对发现和确立能量守定律作出了主 要贡献。 1840年，焦耳经过了多次通电导体产生热量的实 验发现电能可以转化为热能，并且得出了一条定律，导 体在一定时间内放出的热量同电路的电阻以及电流强度 二次方的乘积成正比，即焦耳定律。

## Slide 40
焦耳并不满足，在这一发现的基础上，仍继续探讨各种运动形式之间的能量守恒和转化的关系。1843年，发现了热功当量，并测出其数值。1850年，他又写了《论热功当量》的论文，总结和分析了以往工作的结果。以后，焦耳继续改进实验方法，不断提高实验的精确度，最后得到热功当量的值比现在的公认的值只小0.7%，从当时的条件来看，这样的精确度是惊人的。焦耳在科学道路中勇于攀登，不怕困难，精益求精的精神，很值得大家学习。

## Slide 41
电能和电热的关系
电能：
W = UIt
热量：
Q = I²Rt
纯电阻电路：
U = IR
W = UIt = IR·It = I²Rt = Q
消耗的电能全部转化为内能
电饭锅
电炉子
灯泡

## Slide 42
电能和电热的关系
电能：
W = UIt
热量：
Q = I²Rt
非纯电阻电路
电风扇：
电能W
内能Q
机械能E
电流
扇叶转动

## Slide 43
电能和电热的关系
电能：
W = UIt
热量：
Q = I²Rt
电风扇：
电能W
内能Q
机械能E
电流
扇叶转动
W = Q + E
UIt = I²Rt + E
电能转化的机械能：E = UIt - I²Rt

## Slide 44
电能和电热的关系
纯电阻电路
非纯电阻电路
适用
不适用
欧姆定律
电流 表达式
原因
消耗电能
电流生热
只有电阻阻碍电流
还有其他阻碍因素（高中）
UIt = I ²Rt = U ²/R
UIt = I ²Rt = U ²/R
UIt
I ²Rt

## Slide 45
例题
一台电动机正常工作时线圈两端的电压为380伏，线圈的电阻为2欧,线圈中的电流为10安,若这台电动机正常工作1秒钟，求： (1)消耗的电能W。(2) 产生的热量Q。 (3)如没有其他能量的损失，则得到多少的机械能？
已知：电动机 U=380V I=10A R=2Ω t=1s 求： 1）W 2）Q 3)W机
解：1 ）W＝UIt＝380V×10A×1S＝3800J
2 ） Q＝I2Rt＝(10A)2×2Ω×1S＝200J
3 ） W机＝W-Q＝ 3800J-200J＝3600J

## Slide 46
课本练习
1.某导体的电阻是2Ω，通过2A的电流时，1min产生多少焦耳的热量？

## Slide 47
课本练习
2.一只额定功率是450W的电饭锅，在额定电压下使用，每分钟产生多少热量？

## Slide 48
课本练习
3.一只电烙铁的额定电压是220V，在额定电压下工作时的电阻是1210Ω，它的额定功率有多大？在额定电压下通电10min产生多少热量？

## Slide 49
课本练习
4.某校师生自制了一台电烘箱．电烘箱的电阻丝通过5A 的电流时，每分钟可产生6.6×10²J 的热量．求这台电烘箱的电功率和电阻丝工作时的电阻．

## Slide 50
课本练习
5.电流的热效应有时对我们有益，我们利用它；有时对我们有害，需要减少电流导致的发热，或者尽快把发出的热散发掉． （1）列举两个生活或生产中利用电流热效应的实例； （2）列举两个生活和生产中为"防止"电流热效应产生危害而采取的措施．

## Slide 51
总结
1、焦耳定律：电流通过导体产生的热量跟 _____________成正比，跟_____________成正比，跟_____________成正比。
2、公式：
Q = I ² R t
3、探究实验的方法：
_________法
控制变量
转换法
液体吸热，观察升高的_____
气体（或液体）受热_____
电流的二次方
导体的电阻
通电时间
温度
膨胀