## Slide 1
第五节
机械效率

## Slide 2
②人做功
①人做功
1.对沙子做功
2.对桶做功
3.克服自重做功
③人做功
1.对沙子做功
2.对桶做功
3.对动滑轮做功
必须做的，对我们有用的功
不需要的，但又不得不做的功
——有用功
——额外功
4.克服摩擦做功
1.对沙子做功
2.对桶做功
3.克服摩擦做功

## Slide 3
额外功
对我们无用但又不得不做的功，叫做额外功。
有用功
对我们有用的功，叫做有用功。
为实现目的而必须做的功
克服机械自身（如动滑轮、绳子）的重力和摩擦等而做的功
W有=Gh

## Slide 4
有用功加额外功是总共做的功，叫总功。
即：W总=W有用+W额外
总 功
拉力（或动力）对机械所做的功
W总=Fs

## Slide 5
一个人用水桶从井里打水,有用功是什么？额外功是什么？
若桶掉在水中,把装满污水的桶捞起来,则有用功又是什么？额外功又是什么？
对水做的功为有用功，对桶做的功为额外功。
对桶做的功为有用功，对水做的功为额外功。

## Slide 6
直接提升物体做功，与使用机械提升物体做功相同吗？
什么是机械效率

## Slide 7
G/N | h/m | W手/J | F/N | s/m | W机/J
2 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.24
结论：使用动滑轮比直接用手提升物体做功要多些。
推论：使用任何机械不省功。
实 验

## Slide 8
机械效率
在使用机械工作时，有用功在总功中所占份额越多越好。它反映了机械的一种性能，物理学中称为机械效率。
1．定义：有用功和总功的比值。
2．公式：
3．用百分数表示。总小于1。

## Slide 9
实验：测滑轮组的机械效率
实验原理
实验器材
注意事项
弹簧测力计、刻度尺、
铁架台、滑轮、细线、钩码。
竖直向上，缓慢拉动测力计。
机械效率总是一定的吗
×100%
×100%

## Slide 10
 | G/N | h/m | F/N | s/m | W有/J | W总/J | 
1 |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  | 
F
实验1：保持动滑轮重一定，改变钩码重力。
结论：动滑轮重一定,物重越大，机械效率越高。

## Slide 11
 | G/N | h/m | F/N | s/m | W有/J | W总/J | 
1 |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  | 
实验2：保持钩码重力一定，改变动滑轮重。
结论：物重一定，动滑轮越重，机械效率低。
F
F

## Slide 12
没有！因为有用功总小于总功，所以机械效率总小于1。
1.有没有机械效率为100%的机械？
为什么？
2.怎样才能提高机械的效率？
减少额外功
改进结构，使其合理、轻巧
经常保养、定时润滑

## Slide 13
一些机械的机械效率：
滑轮组：50%－70%
起重机：40%－50%

## Slide 14
一些机械的机械效率：
抽水机：60%－80%
柴油机： 28%－40%

## Slide 15
1．图为测量滑轮组机械效率的实
验装置，钩码总重6 N。
（1）实验时要竖直向上______
拉动弹簧测力计，由图可知拉力
大小为_______N，若钩码上升的
高度为8cm,则弹簧测力计向上移动______cm,该滑轮组的机械效率为________。
（2）若仅增加钩码的个数，该滑轮组有机械效率将_______（选填“增大”“减小”或“不变”）。
缓慢
2.4
24
83.3%
增大

## Slide 16
2．在“测滑轮组机械效率”的实验中，用同一滑轮组进行两次实验，实验数据如下表：
⑴此实验所用滑轮的个数至少是____个，其中动滑轮有_____个。
⑵第一次实验测得滑轮组的机械效率为________，第二次实验时滑轮组的机械效率______第一次的机械效率（选填“大于”“小于”或“等于”）。
次数 | 钩码重/N | 钩码上升高度/cm | 弹簧测力计示数/N | 弹簧测力计移动距离/cm
1 | 2 | 10 | 0.8 | 40
2 | 5 | 5 | 1.5 | 20
3
2
62.5%
大于
Notes: 16

## Slide 17
3. 工人利用如图所示的滑轮组，将重800N的物体竖直向上匀速提升1m，工人对绳的拉力为500N，则滑轮组对重物所做的有用功W有和该滑轮组此时的机械效率η分别是（ ）
A．W有=500J，η=62.5%
B．W有=500J，η=80%
C．W有=800J，η=62.5%
D．W有=800J，η=80%
D

## Slide 18
有用功
总功
额外功
机械效率概念
机械效率测定