## Slide 1
目
录
面对面“过”考点
1
河南6年真题、备用卷精讲练
2
实验突破
3
第11讲 简单机械
第2节 滑轮及滑轮组 机械效率

## Slide 2
滑轮、斜面、轮轴(6年5考)
考点
1
面对面“过”考点
考点梳理
1.定滑轮、动滑轮和滑轮组 (6年4考)
类型 | 定滑轮 | 动滑轮 | 滑轮组
图示 |  |  | 

## Slide 3
类型 | 定滑轮 | 动滑轮 | 滑轮组
特点 | _______力的方向，但不省力 | 省力但_________力的方向 | 既能省力，又能改变力的方向
s与h的关系 | s＝____ | s＝____ | s＝____
F与G的关系 | 忽略绳重、滑轮重、摩擦，物体重为G |  | 
 | F1＝____ | F2＝____ | F3＝____
 | 忽略绳重及摩擦，物体重为G |  | 
 | F1＝____ | F2＝________ | F3＝________
改变
不改变
h
2h
2h
G
G

## Slide 4
适时总结
绳子段数n的确定：在定滑轮和动滑轮之间画一条虚线，将定滑轮和动滑轮隔开，然后再数出与动滑轮相连的绳子段数. 如下图所示：

## Slide 5
2. 斜面(2017.20) (1)特点：________力，______距离，高度相同的斜面，斜面越长越________力．[2017.20(1)] (2)应用：盘山公路、螺丝钉等． 3. 轮轴 (1)特点：如图所示，R为轮半径，r为轴半径，
根据杠杆平衡条件F1R＝F2r可知，此轮轴省力、但费距离． (2)应用：轱辘、汽车驾驶盘、扳手、门把手等．
省
省
费

## Slide 6
机械效率(6年3考)
考点
2
1. 有用功、额外功、总功 (1)有用功：无论是否使用机械，________做的功，用W有表示． (2)额外功：使用机械时，并非我们需要又___________的功，用W额表示． (3)总功：__________与额外功之和，用W总表示，W总＝____________． (4)功的原理：使用任何机械都不能省功．
必须要
不得不做
有用功
W有＋W额

## Slide 7
2. 机械效率 (1)定义：物理学中，将________功跟________功的比值叫做机械效率，用符号η表示． (2)计算公式：____________．(6年3考) (3)理解：使用任何机械都不可避免地要做额外功，有用功总是______总功，所以机械效率总是______(均选填“大于”“小于”或“等于”)1.
有用
总
小于
小于

## Slide 8
(4)三种装置的机械效率(忽略绳重、摩擦)
 | 滑轮组 |  | 斜面
 | 竖直方向 | 水平方向 | 
示意图 |  |  | 
W有 | W有＝________ | W有＝fs物 | W有＝________
W额 | W额＝G动h | / | W额＝fL
G物h
Gh

## Slide 9
 | 滑轮组 |  |  | 斜面
 | 竖直方向 |  | 水平方向 | 
W总 | W总＝Fs＝F·nh | W总＝Fs＝F·ns物 |  | W总＝________
机械效率(η) | η＝ | η＝ ＝ |  | η＝_____________
 | η＝______ |  |  | 
 | η＝ |  |  | 
FL

## Slide 10
(5)提高机械效率的方法 a．提高滑轮组机械效率的方法：________物重；________动滑轮的重力；减小摩擦． b．提高斜面机械效率的方法：________斜面倾角．
增加
减小
增大

## Slide 11
适时总结
(1)机械效率的高低只能说明有用功在总功中所占比例的大小，与是否省力或做功多少无关． (2)功率大，机械效率不一定高；机械效率高，功率不一定大．η＝ ＝＝ .

## Slide 12
河南6年真题、备用卷精讲练
滑轮相关判断及计算(6年5考，在填空题或选择题考查，多涉及力、距离、速度计算)
命题点
1
第1题图
1. (2015河南4题2分)如图所示是小聪为拉船靠岸而设计的甲、乙两种方案，若拉船的力需要很大，则应选用方案________(选填“甲”或“乙”)，因为采用这种方案可以________(不计机械的自重及摩擦)．
甲
省力

## Slide 13
2. (2015备用卷5题2分)建筑工人用如图所示的甲、乙两种方式，把同样一桶建筑材料从一楼提升至二楼，若滑轮的重力小于那桶建筑材料的重力，则较省力的是________．机械效率较高的是________．
第2题图
甲
乙

## Slide 14
3. (2018河南4题2分)高速铁路的输电线，无论冬、夏都绷的直直的，以保障列车电极与输电线的良好接触．如图为输电线的牵引装置．钢绳通过滑轮组悬挂20个相同的坠砣，每个坠砣质量为25 kg，不计滑轮和钢绳自重及摩擦，输电线A端受到的拉力大小为________N．若某段时间内坠砣串下降了30 cm，则输电线A端向左移动了_____cm.(g取10 N/kg，不考虑钢绳的热胀冷缩)
第3题图
1×104
15

## Slide 15
4. (2017河南9题2分)如图所示，水平桌面上有一铁块，由绕过定滑轮的细绳与重6 N的沙桶相连且保持静止．不计绳重及绳与滑轮间的摩擦，以下分析正确的是( ) A. 使用定滑轮是为了省力 B. 铁块受到绳子的拉力为6 N C. 铁块对桌面的压力和重力是一对平衡力 D. 若剪断绳子，铁块由于惯性将向左运动
第4题图
B

## Slide 16
5. (2014河南13题2分)把质量相等的A、B两物体挂在如图所示的滑轮组下面，不计绳子、滑轮的重力和摩擦，放手后( ) A. A上升 B. A下降 C. A、B均静止 D. 无法判断
第5题图
B

## Slide 17
第6题图
6. (2019河南13题2分)(双选)工人用如图所示的滑轮组，在时间t内，将重为G的货物匀速提升了h，人对绳子竖直向下的拉力恒为F.以下说法正确的是( ) A. 拉力F的功率为 B. 额外功为(2F－G)h C. 滑轮组的机械效率为 D. 滑轮组的机械效率随h的增大而增大
AB

## Slide 18
7. (2015备用卷20题8分)如图所示，工人用240 N的拉力拉绳使水中的小船匀速靠岸，用10分钟将绳子拉下60 m，已知小船重1.8×104 N，小船行进中受到的阻力是它所受重力的0.01倍，求： (1)小船受到的浮力； (2)工人拉绳时做功的功率； (3)此装置的机械效率．
第7题图

## Slide 19
解：(1)由于小船漂浮在水面，根据二力平衡条件可知，
小船受到的浮力：F浮＝G船＝1.8×104 N (2)由题知人的拉力F人＝240 N，绳端移动的距离s＝60 m，
所用时间t＝10 min＝600 s 工人做的总功：W总＝F人s＝240 N×60 m＝1.44×104 J 工人拉绳时做功的功率：P＝ ＝24 W (3)由题意知，F阻＝0.01G船＝0.01×1.8×104 N＝180 N 克服阻力做功：W有＝F阻s＝180 N×60 m＝1.08×104 J η＝ ×100%＝75%

## Slide 20
拓展训练
8. (2019德阳)如图所示，分别用甲、乙两种形式的滑轮组把重为400 N的物体匀速向上提起；已知每个滑轮重20 N，忽略绳子的重力以及滑轮与绳子的摩擦，图甲中车对绳子的拉力为______N，图乙中人对绳子的拉力为________N.
第8题图
400
210

## Slide 21
9. (2019平顶山二模)(双选)如图所示，重400 N的物体在30 N的水平拉力F的作用下，以0.1 m/s 的速度沿水平地面向左匀速直线运动了10 s，滑轮组的机械效率为80%，则在此过程中，下列说法正确的是( )
第9题图
A. 绳子自由端移动的距离为1 m B. 有用功为400 J C. 拉力F的功率为9 W D. 物体与地面间的滑动摩擦力为72 N
CD

## Slide 22
与斜面有关的计算(2017.20)
命题点
2
10. (2017河南20题9分)如图所示，工人用沿斜面向上、大小为500 N的推力，将重800 N的货物从A点匀速推至B点；再用100 N的水平推力使其沿水平台面匀速运动5 s，到达C点．已知AB长3 m，BC长1.2 m，距地面高1.5 m．试问： (1)利用斜面搬运货物主要是为了________． (2)货物在水平台面上运动的速度为多少？ (3)水平推力做功的功率为多少？ (4)斜面的机械效率为多少？
第10题图
省力

## Slide 23
解：(2)货物在水平台面上运动的速度v＝ ＝0.24 m/s (3)水平推力做的功W＝F1s1＝100 N×1.2 m＝120 J 则水平推力做功的功率P＝ ＝24 W (4)有用功W有＝Gh＝800 N×1.5 m＝1 200 J 总功W总＝Fs＝500 N×3 m＝1 500 J 则斜面的机械效率η＝ ×100%＝80%

## Slide 24
实验突破
实验
测量滑轮组的机械效率(6年未考)
命题点
实验视频见超值配赠
【设计与进行实验】 1. 主要测量仪器及其作用： (1)弹簧测力计的使用和读数：弹簧测力计沿竖直方向匀速拉动物体； (2)刻度尺：测量钩码上升的距离和弹簧测力计移动的距离 2. 测量拉力的方法：使物体匀速上升，此时物体受到的拉力等于弹簧测力计的示数

## Slide 25
3. 控制变量法的应用： (1)探究滑轮组机械效率与所吊重物重力的关系：控制同一滑轮组提升重物的高度相同，改变物重； (2)探究滑轮组机械效率与动滑轮重力的关系：控制同一滑轮组提升重物的质量和高度相同，改变动滑轮的重力 4. 承担重物绳子段数n的判断 5. 绳子自由端移动的距离s与物体上升高度h的关系：s＝nh 6. 实验数据补充：根据滑轮组距离、力的关系进行计算 7. 实验表格设计及数据记录

## Slide 26
【分析数据和现象，总结结论】 8. 根据实验数据判断选用的滑轮组：根据拉力移动的距离和重物上升的高度计算出n，然后进行判断 9. 根据数据计算动滑轮的重力：G动＝nF－G物 10. 根据数据计算机械效率：η＝ ＝ ＝ 11. 分析实验数据，总结结论： (1)使用同一滑轮组，提升重物重力越大，滑轮组机械效率越高； (2)使用不同滑轮组，提升相同重物时，动滑轮重力越大，滑轮组机械效率越低； (3)滑轮组的机械效率与物体被提升的高度及滑轮组的绕绳方式无关

## Slide 27
12. 表格错误数据分析：①刻度尺、弹簧测力计读数错误；②滑轮组承担重物的绳子段数n判断错误，导致距离算错 【交流与反思】 13. 提高滑轮组机械效率的方法：增加物重、减小动滑轮重、减小机械间的摩擦 14. 随着物重增大，额外功变大的原因：滑轮与轴之间的摩擦力增大 15. 实验评估： (1)弹簧测力计静止时的读数：忽略了摩擦力对滑轮组机械效率的影响，测出的数据误差较大； (2)去掉刻度尺：利用η＝ ×100%仍可计算出滑轮组机械效率，计算结果更精确

## Slide 28
一题练透一实验
例 (2019遂宁)在“测量滑轮组机械效率”的实验中，某组同学选择了如图所示的两种滑轮组进行多次实验，记录的实验数据如下表：
例题图

## Slide 29
实验次数 | 钩码重G/N | 钩码上升高度h/cm | 拉力F/N | 绳端移动距离s/cm | 机械效率
1 | 0.5 | 10 |  | 30 | 
2 | 1.5 | 10 | 0.8 | 30 | 62.5%
3 | 0.5 | 10 | 0.5 | 40 | 25.0%
4 | 1.5 | 10 | 0.7 | 40 | 53.6%
(1)根据表中数据可以判断出第一次实验所选择的是________(选填“甲”或“乙”)滑轮组．
甲

## Slide 30
(2)在第一次实验中，当________拉动滑轮组时，弹簧测力计示数如图丙所示，拉力F为________N；该次实验滑轮组的机械效率是________(计算结果精确到0.1%)． (3)机械效率是机械性能好坏的重要标志．结合生产生活实际，分析实验数据可知，下列提高机械效率的措施不可行的是________(选填符号)． A. 增加所提物重 B. 减轻机械自重 C. 机械加润滑油 D. 增加重物上升高度
匀速
0.4
41.7%
D

## Slide 31
拓展设问
(4)分析1、2两次实验，可以得出的结论是：________________________________，滑轮组机械效率越大． (5)分析_______________两次实验可以探究滑轮组机械效率与动滑轮重力的关系，结论是__________________________________________________________. (6)小明发现拉动时弹簧测力计示数不稳定，应该静止读数．你认为他的想法________(选填“正确”或“不正确”)，因为他没有考虑到________对滑轮组机械效率的影响．
其他条件相同时，提升的重物越重
1、3(或2、4)
其他条件相同时，动滑轮重力越大，滑轮组机械效率越低
不正确
摩擦力

## Slide 32
(7)随后小明又设计了一个实验装置，如图丁所示．若两个装置中每个滑轮的重力均相等，和图甲装置对比，在提升同一重物时，该装置的机械效率________(选填“大于”“等于”或“小于”)装置甲的机械效率．
拓展设问题图丁
等于