## Slide 1
第九章 家庭用电

## Slide 2
2.家庭电路
导学设计
应用示例
第九章 家庭用电
课堂小结
课堂反馈

## Slide 3
导学设计
学点1 认识家庭电路
2.家庭电路
观察教材P7家庭电路图，然后完成下列问题：
图9－2－1

## Slide 4
2.家庭电路
问题1：家庭电路的组成部分按由外到内的顺序依次是：________、________、配电装置(总开关、保险开关或空气开关等)、_______和家用电器。这个顺序_______(选填“能”或“不能”)颠倒。________测整个家庭电路的用电多少，应接在最外面；如果保险丝熔断了，可以断开总开关进行更换，所以________在保险盒外面；家庭电路中电流过大时，保险丝熔断，对用电器起保护作用，所以_______在用电器外面。
进户线
电能表
插座
不能
电能表
总开关
保险盒

## Slide 5
2.家庭电路
问题2：连接户外供电电路的电线通常有两根，一根是_______(零线)，一根是_______(火线)。中性线与大地间没有电压，相线与中性线间的电压是________V。
中性线N
相线L
220

## Slide 6
学点2 量电装置和配电装置
2.家庭电路
阅读教材P8～P9内容，然后完成下列问题：
问题1：_______是量度电能消耗状况的仪器，是家庭电路的计量装置。
电能表

## Slide 7
2.家庭电路
问题2：闸刀开关(总开关)作为传统家庭电路的主要控制部件，内部装有________，用以控制整个电路和保障安全用电；现代建筑中已用_______取代了闸刀开关和保险丝。电路发生_________时，空气开关会自动切断电路。排除故障后就可以再次把空气开关手柄推上(合闸)，不需更换零部件。
问题3：漏电保护器对人体触电、家庭电路导线漏电等均能起到保护作用。每月按一次___________，以检验漏电保护器是否可以正常工作。
保险丝
空气开关
过载或短路
“T”试验按钮

## Slide 8
学点3 现代家庭电路
2.家庭电路
阅读教材P10～P11内容，了解现代家庭电路的连接。
问题1：传统家庭通常使用______________，所有灯具和插座都以______方式连接，工作时互不影响，配电箱中只有一个总开关；控制各灯具的开关都安装在各自的________上。
单回路配电线路
并联
火线

## Slide 9
2.家庭电路
问题2：如图9－2－2所示的螺丝口灯泡的控制开关接在________和灯泡之间。
图9－2－2
火线

## Slide 10
例1 如图9－2－3所示的家庭电路图有一些错误，以下说法中正确的是( )
A．三孔插座f装错
B．保险丝b装错
C．控制灯泡e的开关装错
D．两孔插座c装错
图9－2－3
类型一 家庭配电线路
2.家庭电路
应用示例
D

## Slide 11
2.家庭电路
[解析] 认真分析家庭电路图，根据各设备安装情况分析。三孔插座f的接法符合“左零右火上接地”的原则，故选项A不符合题意。保险丝b接法正确，起到保险的作用，故选项B不符合题意。控制灯泡e的开关装到火线上，符合安全用电的原则，故选项C不符合题意。两孔插座的两根线都接到了火线上，不能形成闭合的回路，应把左边的导线接到零线上，故选项D符合题意。

## Slide 12
2.家庭电路
[方法指导]图解家庭电路

## Slide 13
类型二 家庭电路的控制与电路保护
2.家庭电路
例2 如图9－2－4甲所示是家庭中常见的“空气开关”，它具有过流控制功能。如图乙所示是空气开关的原理图，当电路电流过大时，电磁铁的磁性将变_______(选填“强”或“弱”)，吸引衔铁的力变________，使衔铁转动，
闸刀在弹力作用下自动断开，切断电路，
起到保护作用，这是利用了电流的
________效应。
图9－2－4
强
大
磁

## Slide 14
2.家庭电路
[解析] 空气开关是由电磁铁、衔铁、弹簧等组成的，当电路中电流过大时，电磁铁会产生较强的磁性从而吸引衔铁，于是闸刀自动断开，切断电路。

## Slide 15
类型三 家庭电路故障
2.家庭电路
例3 如图9－2－4所示是某同学家中的部分电路，开始时各部分工作正常。将电饭煲的插头插入电源的三孔插座后，正在烧水的电热壶突然不能工作，但电灯仍正常发光。拔出电饭煲的插头，电热壶仍不能工作，把验电笔分别插入插座的左、右两孔，氖管均能发光。则可以判断出电路的故障是( )
C

## Slide 16
2.家庭电路
A．电热壶所在电路的B、D两点间断路
B．插座的接地线断路
C．电路的C、D两点间导线断路
D．电路的A、B两点间导线断路
图9－2－4

## Slide 17
2.家庭电路
[解析] 电灯仍正常工作，说明不是保险丝烧坏了，没有发生短路；而把验电笔分别插入插座的左、右两孔，氖管均起辉，说明火线有电，而零线断路了，且是在C、D两点之间断开。故选C。

## Slide 18
2.家庭电路
[方法指导]用验电笔、校验灯检测电路故障

## Slide 19
课堂小结
2.家庭电路
开关与灯泡串联，开关应接在火线上以控制与火线的通断，螺口灯泡的螺旋套只准接零线

## Slide 20
课堂反馈
2.家庭电路
1．林红同学家的电路简化后如图C9－2－1所示，下列说法中正确的是( )
图C9－2－1
C

## Slide 21
2.家庭电路
A．a线是零线，b线是火线
B．电能表是测量用电器总功率的
C．电路中的用电器都是并联在电路中的
D．三孔插座中上边的那个孔可以不接地

## Slide 22
2.家庭电路
2．关于家庭电路，下列说法正确的是( )
A．控制电灯的开关应安装在零线上
B．使用有金属外壳的家用电器，其外壳必须接地线
C．电路中的电流过大，一定是发生了短路现象
D．保险丝必须装在零线上
B

## Slide 23
2.家庭电路
3．傍晚小明卧室的灯突然灭了，但客厅的灯正常发光，对此现象下列分析正确的是( )
A．小明卧室的照明电路发生了断路
B．小明卧室的灯泡发生了短路
C．他家工作电器的总功率过大
D．可能是进户线断了
A

## Slide 24
2.家庭电路
4．在家庭电路中，电灯、插座、电视机的连接方式是________(选填“串联”或“并联”)。用电器越多，电路中的总电流________(选填“越大”或“越小”)，为了保证用电安全，在电路中要________(选填“串联”或“并联”)熔丝。
并联
越大
串联

## Slide 25
2.家庭电路
5.如图C9－2－2所示是电水壶接线示意图，下列说法正确的是( )
A．火线L和零线N之间电压为220 V
B．保险丝可以用铜丝代替
C．没有保护接地线，电水壶就不能工作
D．电水壶与其他家用电器应串联接入电路
图C9－2－2
A

## Slide 26
2.家庭电路
6．如图C9－2－3所示的家庭电路中，闭合开关后灯泡不亮。用验电笔检测插座的两孔，发现只有插入右孔时氖管起辉。用验电笔检测A点氖管起辉，检测B点氖管不亮。发生这一现象的原因可能是( )
A．灯泡短路 B．灯丝断了
C．开关接触不良 D．插座短路
图C9－2－3
B

## Slide 27
2.家庭电路
7．如图C9－2－4所示，请用笔画线代替导线，将图中的电灯、开关接入家庭电路中。
图C9－2－4
[答案]如图所示