## Slide 1
第九章 家庭用电

## Slide 2
3.安全用电与保护
导学设计
应用示例
第九章 家庭用电
课堂小结
课堂反馈

## Slide 3
导学设计
学点1 触电和安全电压
3.安全用电与保护
阅读教材P12内容，然后完成下列问题：
问题1：触电是电流从人体中通过造成的。人体能感知到的最小电流一般为________；人体有痛麻的感觉时通过的电流在_______左右；引起人体剧痛和呼吸困难的电流为___________；当通过人体的电流大于________时，有生命危险。
0.5 mA
1 mA
20～35 mA
50 mA

## Slide 4
3.安全用电与保护
问题2：我国规定了适合于不同环境下的安全电压，其额定值分为五个等级：______________________ ，一般情况下，认为____________的电压是安全电压。
42 V、36 V、24 V、12 V、6 V
不高于36 V

## Slide 5
学点2 低压触电和高压触电
3.安全用电与保护
阅读教材P12～P13内容，然后完成下列问题：
问题1：家庭电路的电压是220 V，工农业生产的动力电路电压是380 V，它们都属于____________；大型发电机的输出端以及远距离输电线的电压高达几千伏至几十万伏，它们都属于___________。
问题2：低压触电类型包括：_______触电和________触电。
问题3：高压触电类型包括：________触电和________触电。
低压线路
高压线路
单线
双线
电弧
跨步电压

## Slide 6
学点3 火灾、爆炸及其他
3.安全用电与保护
阅读教材P13～P14内容，然后完成下列问题：
问题：带电体通过空气放电时产生的________________、___________使导线外皮发热、______________ __等都可能引发火灾。
电火花或电弧
电流过大
电线接头接触不良

## Slide 7
学点4 用电保护
3.安全用电与保护
阅读教材P14内容，然后完成下列问题：
问题1：要按照操作规程进行家庭电路安装与维护，比如三孔插座的地线一定要________、不能铜丝代替保险丝、漏电保护开关每月检测一次等。
问题2：绝对不要接触没有绝缘皮的________以及跟________连通的导体。
接地
火线
火线

## Slide 8
3.安全用电与保护
问题3：对于绝缘部分破损，导电部分裸露的电线要________。
问题4：禁止在电线上搭晾衣物，禁止用湿手触摸电器。
总结：安全用电原则：________低压带电体，________高压带电体。
及时更换
不接触
不靠近

## Slide 9
类型一 触电的类型
3.安全用电与保护
应用示例
例1 家庭电路发生触电事故都是由于人体直接或间接跟________接触造成的。触电方式有两种：单线触电，即跟地面不绝缘的人接触到________造成的；双线触电，人体的两个部分(如左手和右手)同时分别接触________和________造成的。如图9－3－2所示，会发生触电事故的是________。
零线
火线
火线
火线
A,B

## Slide 10
3.安全用电与保护
图9－3－2

## Slide 11
3.安全用电与保护
[解析] 触电事故指的是有电流通过人体，并对人体造成伤害；家庭电路中的触电事故都是由于人直接或间接与火线接触造成的。触电方式包括两种：①单线触电，指的是与地面不绝缘的人接触火线；②双线触电，指的是人体的两部分分别接触火线和零线。据此分析：A中人站在地面上，一只手接触火线，经人体形成电流回路，会发生触电事故；B中人虽然站在绝缘木凳上，但一只手接触火线，另一只手接触零线，在两手之间形成电流回路，会发生触电事故；C中人站在绝缘木凳上，虽一只手接触火线，但不能形成电流回路，不会发生触电事故。

## Slide 12
3.安全用电与保护
[方法指导]触电事故与急救
家庭电路中的触电事故是指人体接触火线并构成了通路，多为低压解电，低压触电包括单线触电和双线触电两种形式；高压电弧触电和跨步电压触电是高压触电的两种形式。触电急救的原则是先切断电源再施救。

## Slide 13
类型二 安全用电
3.安全用电与保护
例2 结合图9－3－3，说说安全用电和触电急救的常识。
图9－3－3

## Slide 14
3.安全用电与保护
(1)安全用电常识：_________________________________(说出两点即可)。
(2)触电急救措施：_______________________________________________(说出两点即可)。
不准在电线上晾衣服；不能用手直接接触火线
发现有人触电时应立即切断电源，或用绝缘物体使人体摆脱电线

## Slide 15
3.安全用电与保护
[方法指导]安全用电原则
安全电压要记牢，构成通路会触电；高压带电不靠近，触电首先断电源；树下避雨要当心，高物要装避雷针；湿手莫要扳开关，老化元件勤更换。

## Slide 16
课堂小结
3.安全用电与保护

## Slide 17
课堂反馈
3.安全用电与保护
1．触电是由于人直接或间接跟________接触造成的，对人体安全的电压________。家庭电路电压为________V，工厂用的动力电压为________V。
220
不高于36 V
火线
380

## Slide 18
3.安全用电与保护
2．以下关于人体触电的认识正确的是( )
A．只要有电流通过人体就会发生触电事故
B．只有高压电才会发生触电事故，低压电不会发生触电事故
C．只有36 V的电压才是安全电压
D．人触电的真正原因是有较大的电流通过人体
D

## Slide 19
3.安全用电与保护
3．如图9－3－4所示，甲、乙两人都站在干燥的木凳上，丙站在地上并与乙手拉手。上下两条裸露导线分别是照明电路的火线和零线，那么一定会触电的是( )
A．甲、丙 B．乙、丙
C．甲 D．甲、乙、丙
C
图9－3－4

## Slide 20
3.安全用电与保护
4．如图C9－3－2所示，四种情况中不会发生触电危险的是( )
图C9－3－2
B

## Slide 21
3.安全用电与保护
5．安全用电的原则是不靠近________带电体，不接触________带电体。发现有人触电时，不能用手接触，要立即________电源。
高压
低压
切断

## Slide 22
3.安全用电与保护
6．如图C9－3－3所描述的是生活中的情景，其做法不符合安全用电的原则，其中图甲是____________________________，图乙是______________________。
图C9－3－3
有金属外壳的用电器外壳没有接地线
湿衣服晾在电线上