## Slide 1
第九章 家庭用电

## Slide 2
4. 家庭生活自动化、智能化
导学设计
应用示例
第九章 家庭用电
课堂小结
课堂反馈

## Slide 3
导学设计
学点 住宅楼道灯的自动控制
4. 家庭生活自动化、智能化
阅读教材P16～P17内容，然后完成下列问题：
问题1：所谓声光控开关，即用光和声音共同控制的开关。从声光控开关的结构上分析，开关面板表面装有____________，内部装有____________。而光敏二极管的敏感效应，只有在黑暗时才起到作用(可用液晶万用表测得数值)。
光敏二极管
柱极体话筒

## Slide 4
4. 家庭生活自动化、智能化
也就是说，当天色变暗到一定程度，光敏二极管感应后会在电子线路板上产生一个脉冲电流，使光敏二极管一路电路处在关闭状态，这时在楼梯口等处只要有________出现，柱极体话筒就会同样产生脉冲电流，这时声光控制开关电路就会连通起作用。因为只有两个条件必须同时具备，声光控开关才起作用，故其原理电路叫与门电路。
响声

## Slide 5
4. 家庭生活自动化、智能化
问题2：红外感应开关通过感应人体发出的________进行控制，具有一定的________，人在一定范围内即可触发开关。家庭中，红外感应开关适用于安装在厨房和卫生间。
红外线
延时功能

## Slide 6
类型一 家庭生活自动化
4. 家庭生活自动化、智能化
应用示例
例1 有些居民楼的楼道灯电路中含有两个开关，一个是利用“光敏”材料制成的“光控开关”，它的作用是天黑时自动闭合，天亮时自动断开；一个是利用“声敏”材料制成的“声控开关”，它的作用是当有人走动发出声音时自动闭合，无声时自动断开。如图9－4－2所示各电路中，能实现上述效果的是( )
D

## Slide 7
4. 家庭生活自动化、智能化
图9－4－2

## Slide 8
4. 家庭生活自动化、智能化
[解析] 电路中开关控制用电器时，开关和用电器是串联的；光控开关和声控开关同时控制一盏灯，符合光线暗到一定程度，而且有一定的声音时电灯才发光，两个开关和灯泡应该是串联的。图A中，只要天黑时，不论有没有人走动，灯泡都发光，不符合题意；图B中，只要有人走动或只要天黑时，灯泡都发光，不符合题意；图C中，只要有人走动，无论天黑或天亮，灯泡都发光，不符合题意；图D中，有人走动，并且天黑时，灯泡才能发光，符合题意。

## Slide 9
类型二 家庭生活智能化
4. 家庭生活自动化、智能化
例2 如图9－4－3所示是一种常见的红外线感应水龙头，当手对着红外线感应窗时，水会自动流出。
图9－4－3

## Slide 10
4. 家庭生活自动化、智能化
(1)使用该水龙头时，感应窗发出的红外线照射到手上发生了_______，感应窗内的红外线接收管接收到信号后控制出水。
(2)当手一直处在感应范围内时，该水龙头在连续出水4 s后即自动停水6 s，如此反复。林红同学用20 s洗一次手，则使用该水龙头比使用持续出水的普通水龙头能节水________mL。(设水龙头的出水量均为30 mL/s)
反射
360

## Slide 11
4. 家庭生活自动化、智能化
[解析] (1)感应窗发出红外线，照射到手上，发生反射，改变传播方向，重新被感应窗接收，控制出水情况。
(2)据题意可知，水龙头出水4 s，停水6 s，则
20 s的时间内，水龙头出水时间是8 s，停水时间是
12 s，则节水量是V＝30 mL/s×12 s＝360 mL。

## Slide 12
课堂小结
4. 家庭生活自动化、智能化

## Slide 13
课堂反馈
4. 家庭生活自动化、智能化
1．在声控和光控电灯中起到自动控制作用的那部分元件，主要是用__________材料制成的。
半导体

## Slide 14
4. 家庭生活自动化、智能化
2．冰箱的压缩机由一只温控开关自动控制的电动机带动，冷藏室中的照明灯由冰箱的门控制，它们组成的电路是串联电路还是并联电路呢？请写出你的猜想和判断方法。你的猜想是：________________；你的判断方法是：__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。
并联电路
观察当照明灯亮时，压缩机是否也在工作。若压缩机不工作，则两者是并联的；若压缩机在工作，再马上拧下照明灯观察，此时压缩机不工作，则两者是串联的，此时压缩机还在工作，则两者是并联的

## Slide 15
3．如图9－4－5所示是一种防盗报警器，当有人踏上踏板欲开门时_______灯即亮，平时，无人踏上踏板或自己人开门未踩上踏板时_______灯亮。这就是电磁继电器作自动控制的原理。
图9－4－5
4. 家庭生活自动化、智能化
红
绿

## Slide 16
4. 家庭生活自动化、智能化
4．科研人员制成“光控开关”(能在天黑时自动闭合，天亮时自动断开)和“声控开关”(能在有声音发出时自动闭合，无声时自动断开)。请将图4－2中的光控开关、声控开关、灯泡用笔画线代替导线正确连入电路，设计出只有在天黑且有声音时灯才亮的自动控制安全电路，并同时安装一个不受开关控制的三孔插座。
图4－2

## Slide 17
4. 家庭生活自动化、智能化
[答案]如图所示