## Slide 1
第二十章 · 电与磁
磁生电
人民教育出版社 九年级 | 全一册

## Slide 2
奥斯特发现电流的磁效应后，许多科学家都在思索：既然电流能产生磁，那么磁能否产生电呢？
英国物理学家法拉第在10年中做了多次探索，1831年终于取得突破，发现了利用磁场产生电流的条件和规律。
根据这个发现，后来发明了发电机，使人类大规模用电成为可能，开辟了电气化的时代。

## Slide 3
法拉第（Michael Faraday，
1791—1867），英国物理学家、化学家。
在1821—1831年间，法拉第进行了多次实验，发现了电磁感应现象。
法拉第

## Slide 4
发电机是如何发电的呢？
火力发电
风力发电
水力发电

## Slide 5
探究什么情况下磁可以生电
磁场
检测是否有电流
闭合电路
组成以上的电路，做各种尝试，看能否产生电流？如果不能，可能是因为什么？
有可能是电流太小或方法不对。
实验探究

## Slide 6
检流计
增强磁场
线圈
如果是因为电路中产生的电流太小，你有什么办法改进实验？
通过实验发现：当导线在磁场中运动时，电路中会产生电流。

## Slide 7
导线运动情况 | 电流表指针摆动情况
水平向左
向右摆动
向左摆动
摆动
摆动
基本不动
水平向右
斜向上运动
斜向下运动
上下运动
是不是导体在磁场中做什么样的运动都可以产生电流呢？

## Slide 8
把磁感线想象成一根根线，导线想象成一把刀。
1．闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时，导体中就产生电流，这是一种电磁感应现象。
2．电路中产生的电流叫做感应电流。
一、电磁感应现象

## Slide 9
3．电磁感应现象的应用
变压器
自行车测速器
不用电手电筒

## Slide 10
（1）观察手摇发电机的构造；
（2）观察发电机对小灯泡亮度的影响。
1．发电机发出的电流的大小和方向是变化的。
二、发电机
小灯泡发光说明电路中有了电流。线圈转得越快，小灯泡越亮，说明感应电流越大。

## Slide 11
（3）检验手摇发电机电流方向的变化。
二极管交替发光，说明产生的电流方向不停在改变。

## Slide 12
2．交变电流
交流发电机产生的电流是交变电流，简称交流。
在交变电流中，电流在每秒内周期性变化的次数叫做频率。
我国电网以交流供电，频率50赫兹。

## Slide 13
大型发电机安装转子
3．发电机工作原理
（1）发电机的构造
发电机由转子和定子两部分组成。
大型发电机一般采用磁极旋转的方式来发电。

## Slide 14
（2）工作原理
当线圈在前半周转动时，电流表指针偏转，表明电路中产生了电流；当线圈在后半周转动时，切割磁感线方向相反，电流表指针偏转方向相反。
铜环
电刷
（3）发电机发电的过程是其他形式能转化为电能的过程。

## Slide 15
1．闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时，导体中就会产生感应电流， 这是一种电磁感应现象。
2．发电机利用了电磁感应原理发电，将其他形式能转化为电能。
课堂小结