## Slide 1
第十二章 第３节 机械效率

## Slide 2
小明家装修时要把重为1000N的沙子搬上9m高的四楼，使用动滑轮时需要550N的拉力，但要多费一倍的距离。直接提升沙子和使用动滑轮提升沙子分别要做多少功？
实例思考
1.使用动滑轮等机械能省功吗？
2.使用动滑轮多做的功来自于哪里？
3.两种方式中，做功的目的是什么？

## Slide 3
概念区分
实例1：人用桶从井中提水。
区分下列情况中的有用功、额外功和总功？
实例2：人捞出掉入井中的桶。

## Slide 4
概 念
G/N | h/m | W直/J | F/N | s/m | W机/J
2 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.24
额外功：由于机械自重和摩擦等因素影响，
而不得不做的功（无用付出）。
有用功：直接对物体所做的功（工作目的）。
总功：利用机械所做的功（实际付出）。

## Slide 5
在使用机械工作时，有用功在总功中所占份额越多越好。它反映了机械的一种性能，物理学中表示为机械效率。
二、机械效率：
1．定义：有用功跟总功的比值。
2．公式：
3．用百分数表示。总小于1。

## Slide 6
练一练
下面说法中是否正确？
1．有用功越多，机械效率越高（ ）
2．额外功越少，机械效率越高（ ）
3．物体做功越慢，机械效率越低（ ）
4．做总功越多，机械效率越低（ ）
5．做相同的有用功，额外功越少，机械效率越高（ ）
6．做相同的总功时，有用功越多，机械效率越高（ ）
7．机械效率越高，越省力（ ）
√
√
×
×
×
×
×

## Slide 7
2．如图，忽略绳重和摩擦，用拉力F拉着10 N的重物匀速上升，绳子自由端移动1 m，动滑轮重力2 N，
求：（1）物体上升的距离；
（2）拉力F；
（3）有用功，总功，机械效率。
练一练

## Slide 8
三、测滑轮组的机械效率：
F
实验原理
实验器材
注意事项
弹簧测力计、刻度尺、
铁架台、滑轮、细线、钩码。
竖直向上，匀速拉动测力计。

## Slide 9
 | G/N | h/m | W有/J | F/N | s/m | W总/J | 
1 |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  | 
F
实验1
保持动滑轮重一定，改变钩码重力。
结论：
动滑轮重一定,物重越大，机械效率越高。
0.5
1.0
1.5
0.1
0.1
0.1
0.05
0.10
0.15
0.30
0.45
0.65
0.3
0.3
0.3
0.09
0.14
0.20
/%
55.6
71.4
75.0

## Slide 10
 | G/N | G轮/N | F/N | 
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
2.条件：物重一定
实验2
保持钩码重力一定，改变动滑轮重。
结论：
物重一定，动滑轮越重，机械效率低。
F
/%
1.0
1.0
0.6
0.8
0.62
0.71
53.8
46.9

## Slide 11
1．图为测量滑轮组机械效率的实
验装置，钩码总重6 N。
（1）实验时要竖直向上______
拉动弹簧测力计，由图可知拉力
大小为_______N，若钩码上升的
高度为8cm,则弹簧测力计向上移动______cm,该滑轮组的机械效率为________。
（2）若仅增加钩码的个数，该滑轮组有机械效率将_______（选填：“增大”、“减小”或“不变”）
匀速
2.4
24
83.3%
增大
练一练

## Slide 12
2．在“测滑轮组机械效率”的实验中，用同一滑轮组进行两次实验，实验数据如下表：
⑴此实验所用滑轮的个数至少是____个，其中动滑轮有_____个。
⑵第一次实验测得滑轮组的机械效率为________，第二次实验时滑轮组的机械效率______第一次的机械效率（选填“大于”、“小于”或“等于”）
次数 | 钩码重/N | 钩码上升高度/cm | 弹簧测力计示数/N | 弹簧测力计移动距离/cm
1 | 2 | 10 | 0.8 | 40
2 | 5 | 5 | 1.5 | 20
3
2
62.5%
大于

## Slide 13
3、如图所示，重为100N的物体在水平拉力F的作用下，沿水平面做匀速直线运动，受到的摩擦力大小为24N．如果滑轮组的机械效率为80%那么水平拉力大小为 N
10

## Slide 14
4、在斜面上将一个重5N的物体匀速拉到顶端，沿斜面向上的拉力为2N，斜面长4m，高1m。则拉力做的有用功为 J，物体受到的摩擦力为 N，斜面的机械效率为 。
F
1m
5
0.75
62.5%
A
B
C

## Slide 16
课堂小结
有用功
总功
额外功
机械效率概念
机械效率测定