## Slide 1: 本章整合

## Slide 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.(2019·江苏扬州中考)下列工具属于省力杠杆的是( )
答案
解析
解析
关闭
镊子、船桨、钓鱼竿在使用时,动力臂小于阻力臂,是费力杠杆,故A、B、C不符合题意;扳手在使用时,动力臂大于阻力臂,是省力杠杆,故D符合题意。
答案
解析
关闭
D

## Slide 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2.(2019·四川自贡中考)如图所示,物体A、B的重力分别为20 N、10 N,滑轮和绳子的重力忽略不计,此时物体A在水平面上向右做匀速直线运动,若用力F向左拉物体A,使物体A向左做匀速直线运动,则( )
A.F=20 N B.F=10 N
C.F=5 N D.F=30 N
答案
解析
解析
关闭
答案
解析
关闭

## Slide 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3.(2019·内蒙古包头中考)如图所示,拉力F为5 N,物体A以0.1 m/s的速度在物体B表面向左做匀速直线运动(B表面足够长);物体B静止在地面上,受到地面水平向左4 N的摩擦力,弹簧测力计示数为12 N。下列说法正确的是( )
A.物体A受到的摩擦力为10 N
B.拉力F的功率为1.5 W
C.滑轮组的机械效率为80%
D.拉力F增大到15 N时,物体B开始向左运动
答案
解析
解析
关闭
答案
解析
关闭

## Slide 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4.(2019·四川成都中考)下图是三种类型剪刀的示意图,请你为铁匠师傅选择一把剪铁皮的剪刀,你会选择 (选填“A”“B”或“C”)剪刀,这样选择是为了省 。
解析 由题图可知,C剪刀的动力臂大于阻力臂,是省力杠杆,可用来剪铁皮。这是为了省力。
答案 C 力

## Slide 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5.(2019·安徽中考)用沿斜面向上大小为3.5 N的力将一个重为4.9 N的物体从斜面底端匀速拉到顶端。已知斜面长为2 m,高为1 m,则该过程中斜面的机械效率为 。
答案 70%

## Slide 8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6.(2019·山东威海中考)下图是一款健身拉力器原理图,斜面的倾角为30°,重500 N的物块与固定在斜面底端的弹簧相连。小明通过定滑轮拉着物块沿斜面向上匀速运动2 m的过程中(此过程弹簧始终处于被拉伸状态),小明对绳的拉力所做的功为1 000 J,克服弹簧拉力做功300 J。则克服物块重力做的功为 J,物块与斜面之间摩擦力的大小为 N。(忽略绳重、滑轮与轴的摩擦)

## Slide 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
答案 500 100

## Slide 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.(2019·云南昆明中考)请画出图中力F的力臂,并以“l”表示。
解析 已知支点O,延长F作虚线,从支点向该虚线作垂线段,即可作出其力臂l。
答案 如图所示

## Slide 11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
8.(2019·四川自贡中考)小明和小强在测滑轮组机械效率的实验中,一同学组装好如图所示实验装置,他们分别记下了钩码和弹簧测力计的位置。

## Slide 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(1)实验时,小明 竖直向上拉动弹簧测力计,使钩码升高,弹簧测力计读数为0.5 N;同时小强也用刻度尺测出钩码被提升的高度为10 cm,以上测量结果准确无误,其他被测物理量和计算数据记录见下表:
(2)小明和小强通过计算得出该滑轮组机械效率为100%,他们意识到出现了错误,请你帮他俩找出错误的原因: 。
(3)该滑轮组的机械效率实际为 。
(4)在实验中,若将钩码的重力增加到6 N,则该滑轮组的机械效率将
(选填“变大”“变小”或“不变”)。

## Slide 13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
解析 (1)小明在进行实验时,应竖直向上匀速拉动弹簧测力计,此时绳子的拉力等于测力计示数。
(2)由题图所示滑轮组可知,滑轮组承重绳子的有效股数n=3;已知钩码上升高度h=0.1 m,则测力计移动距离s=nh=3×0.1 m=0.3 m,由表中实验数据可知,测力计移动距离为0.2 m,测力计移动距离错误,从而导致滑轮组机械效率错误。
(3)滑轮组的机械效率
(4)提升钩码的重力增加到6 N,有用功增加,有用功在总功中的比重增大,则该滑轮组的机械效率将变大。

## Slide 14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
答案 (1)匀速
(2)绳子自由端移动的距离应该是0.3 m,不是0.2 m
(3)66.7%
(4)变大

## Slide 15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9.(2019·四川南充中考)如图,杠杆在水平位置平衡,物体M1重为500 N,lOA∶lOB=2∶3,每个滑轮重为20 N,滑轮组的机械效率为80%,在拉力F的作用下,物体M2以0.5 m/s的速度匀速上升了5 m。(杠杆与绳的自重、轴摩擦均不计)求:
(1)物体M2的重力大小;
(2)拉力F的功率;
(3)物体M1对水平面的压力大小。

## Slide 16
1
2
3
4
5
6
7
8
9

## Slide 17
1
2
3
4
5
6
7
8
9

## Slide 18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(3)由力的平衡条件可得,B端对定滑轮向上的拉力
FB'=3F+G定=3×50 N+20 N=170 N
根据力的作用是相互的,得定滑轮对杠杆B端的拉力为
FB=FB'=170 N
根据杠杆的平衡条件可得FA×lOA=FB×lOB
故绳子对杠杆A端的拉力为
根据力的作用是相互的,则绳子对M1向上的拉力为FA'=FA=255 N
根据力的平衡,地面对M1的支持力F支=G1-FA'=500 N-255 N=245 N
由力的相互性可知,物体M1对水平面的压力F压=F支=245 N。

## Slide 19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
答案 (1)80 N
(2)50 W
(3)245 N