## Slide 1: 第1课时 杠杆与杠杆的平衡条件

## Slide 2
一、杠杆
1.杠杆:在力的作用下能绕着固定点转动的硬棒。
2.杠杆的五要素:(如图所示)
(1)支点(O):杠杆可以绕着转动的固定点。
(2)动力(F1):使杠杆转动的力。
(3)阻力(F2):阻碍杠杆转动的力。
(4)动力臂(l1):支点到动力作用线的距离。
(5)阻力臂(l2):支点到阻力作用线的距离。

## Slide 3
二、杠杆的平衡条件
1.叙述:动力×动力臂=阻力×阻力臂。
2.表达式:F1l1=F2l2。

## Slide 4
正确理解力臂
(1)力臂指的是从支点到力的作用线的距离,而不是从支点到力的作用点的距离。
(2)作用在杠杆上的一个力的作用点不变,力的方向改变时,那么力臂一般要改变。如图甲、乙所示,力F的大小一样,由于作用在杠杆上A点的方向不同,力臂就不同,图甲中F的力臂l比图乙中F的力臂l'大。
(3)力臂不一定在杠杆上,如图乙所示。
(4)若力的作用线过支点,则它的力臂为零。

## Slide 5
【例题】 在下图中标出支点O的位置及画出作用在撬棍上的力F1的力臂。
点拨

## Slide 6
解析 支点是杠杆绕着转动的固定点,观察题图可知,杠杆是围绕小石块转动,所以杠杆与小石块接触的点即为支点。力F1的力臂是指从支点到力F1的作用线的距离,从支点向力F1的作用线作垂线段即为其力臂l1。
答案 如图所示

## Slide 7
1
2
3
4
一、杠杆的概念及五要素
1.下列关于杠杆的说法中正确的是( )
A.杠杆必须是一根直棒
B.杠杆不一定要有支点
C.杠杆可以是直的,也可以是弯的
D.杠杆的力臂是从支点到力的作用点的距离
答案
解析
解析
关闭
杠杆不一定是直的,只要能绕着固定点转动的硬棒都是杠杆,杠杆可直可弯,没有形状限制,A错,C正确;杠杆一定要有支点,B错;力臂是从支点到力的作用线的距离,是点到线的距离,而不是点到点的距离,故D错。
答案
解析
关闭
C

## Slide 8
1
2
3
4
2.在图中画出力F1的力臂l1和力臂l2对应的力F2。
答案
解析
解析
关闭
答案
解析
关闭

## Slide 9
1
2
3
4
二、探究杠杆的平衡条件
3.下列杠杆平衡的是(杆重和摩擦均不计)( )
答案
答案
关闭
C

## Slide 10
1
2
3
4
4.物理实验小组的同学利用如图所示的装置,在杠杆支点的两边分别挂上钩码来探究杠杆的平衡条件。
(1)如图甲所示,为使杠杆在水平位置平衡,应将右端的平衡螺母向
(选填“左”或“右”)移动,将杠杆调在水平位置的目的是方便测量 。

## Slide 11
1
2
3
4
(2)实验中测得的数据如下表所示,表格中漏填的数据为 N。
(3)有的同学按现有方案得出如下结论:“动力×支点到动力作用点的距离=阻力×支点到阻力作用点的距离。”这个结论与杠杆平衡条件不符,原因是实验过程中 (填字母)。
A.没有改变力的大小
B.没有改变力的方向
C.没有改变力的作用点
D.实验次数较少,结论具有偶然性
答案
解析
解析
关闭
本题考查了杠杆的平衡条件。(1)由题图可知,左边下降,所以应将右端的平衡螺母向右移动。当杠杆水平时,杠杆与重力的方向垂直,力臂在杠杆上,这样容易测量力臂的大小。(2)由实验①②可知,动力×动力臂=阻力×阻力臂,所以空格处的数据应为1。(3)在实验中,既改变了力的大小,又改变了力臂的大小,并测量了多次,所以A、C、D错误。力臂的大小与支点到力的作用点的距离并不一定相等,力臂的大小是由支点及力的方向决定的,当力的方向发生变化时,力臂也会变化,故B正确。
答案
解析
关闭
(1)右 力臂 (2)1 (3)B