## Slide 1: 第3节 机械效率

## Slide 2
一、有用功和额外功
1.有用功:为了达到目的必须做的功。
2.额外功:为了达到某一目的,不得不克服机械本身的重力和摩擦力等因素而做的功。
3.总功:有用功和额外功的总和。
4.关系:W总=W有+W额。
二、机械效率
1.定义:有用功跟总功的比值。
3.规律:因为有用功小于总功,所以机械效率总小于1。
4.影响滑轮组机械效率的因素:(1)提升的物重;(2)动滑轮的重力; (3)滑轮与绳子之间的摩擦力。
5.学习机械效率有什么意义?
答案:机械效率是反映机械性能好坏的一个重要指标。

## Slide 4
【例题】 用如图所示的滑轮组将货物缓慢提升3 m,已知货物重850 N,所用拉力F为300 N(不计摩擦和绳重带来的影响)。求:
(1)有用功W有。
(2)总功W总。
(3)额外功W额。
(4)动滑轮的重力。
(5)滑轮组的机械效率η。

## Slide 5
点拨
解析 (1)有用功W有=Gh=850 N×3 m=2 550 J。
(2)绳子自由端移动的距离s=nh=3×3 m=9 m,
总功W总=Fs=300 N×9 m=2 700 J。
(3)额外功W额=W总-W有=2 700 J-2 550 J=150 J。

## Slide 6
答案 (1)2 550 J (2)2 700 J (3)150 J
(4)50 N (5)94%

## Slide 7
1
2
3
4
5
6
7
一、有用功、额外功
1.李玲同学值日时用水桶将水从一楼提到三楼教室,她做的有用功是( )
A.对桶所做的功
B.对水所做的功
C.对水和桶所做的功
D.对水、桶和人所做的功
答案
解析
解析
关闭
本题考查有用功、总功和额外功,李玲同学值日将水桶从一楼提到三楼的目的是将水提上去,而水桶是为了装水,故对水所做的功为有用功,对桶和人所做的功为额外功,对水、桶和人做的功为总功。
答案
解析
关闭
B

## Slide 8
1
2
3
4
5
6
7
2.卖茶杯的人,从货架上拿起茶杯;喝茶水的人,从桌面上端起盛茶水的茶杯,就两人克服茶杯重力做的功,下列说法中正确的是( )
A.都是有用功
B.都是额外功
C.对喝茶的人而言是有用功
D.对卖茶杯的人而言是有用功
答案
解析
解析
关闭
喝茶的人目的是茶水,因此对茶水做的功是有用功,对茶杯做的功是额外功;卖茶杯的人目的是茶杯,对茶杯做的功是有用功。选D。
答案
解析
关闭
D

## Slide 9
1
2
3
4
5
6
7
二、机械效率
3.关于机械效率,下列说法中正确的是( )
A.机械做的功越多,机械效率越高
B.机械做的总功越多,机械效率越高
C.做额外功越多,机械效率就越高
D.额外功在总功中占的比例越大,机械效率就越低
答案
解析
解析
关闭
答案
解析
关闭

## Slide 10
1
2
3
4
5
6
7
4.甲吊车比乙吊车的机械效率高,当它们分别把相同质量的物体匀速提升相同高度时,则( )
A.甲吊车的电动机做的有用功较多
B.乙吊车的电动机做的额外功较多
C.甲吊车的电动机做的总功较多
D.甲、乙两吊车的电动机做的总功相同
答案
解析
解析
关闭
甲吊车的机械效率比乙吊车的机械效率高,说明甲吊车所做的有用功在总功中占的比值比乙吊车大;把相同质量的物体提高相同的高度,根据公式W有=Gh=mgh可知,两辆吊车所做的有用功相同;机械效率不同,是因为做的额外功不同,导致总功不同。
答案
解析
关闭
B

## Slide 11
1
2
3
4
5
6
7
5.(2019·重庆中考B卷)如图,用大小为500 N的拉力F通过滑轮组将重为800 N的物体匀速提升10 cm,不计绳重与轴摩擦,拉力F移动的距离为 cm,滑轮组的机械效率是 。
答案
解析
解析
关闭
答案
解析
关闭

## Slide 12
1
2
3
4
5
6
7
6.如图所示,用动滑轮匀速提起重力为3 N的物体,拉力F为2 N,物体在10 s内上升1 m。在此过程中,动滑轮的机械效率为 ,拉力F的功率为 W,若要提高动滑轮提升物体的效率,可以采取的措施是: 。

## Slide 13
答案 75% 0.4 增加提升的物重、减小动滑轮的重力、减小动滑轮与绳子之间的摩擦力

## Slide 14
1
2
3
4
5
6
7
7.右图是一种塔式起重机,它将600 kg的建筑材料匀速吊起时,对绳子的拉力为2 500 N,在建筑材料上升5 m高度过程中,绳端移动的距离为15 m,g取10 N/kg,求:
(1)建筑材料所受的重力;
(2)起重机对绳拉力做的功;
(3)塔式起重机的机械效率。

## Slide 15
答案 (1)6 000 N (2)3.75×104 J (3)80%