## Slide 1
中物理
第二十二章 第节
人教版 物理（初中）
同步精品课堂
（九年级）
太阳 能

## Slide 2
1
课堂导入
动植物的生长，人类的活动都无法离开太阳。这个发光发热的大火球已经存在了50亿年之久。你是否了解太阳？人类是否能够从距离地球1.5亿千米远处的太阳上，获取所需的能源？

## Slide 3
课堂活动
2
包括太阳大气、太阳核心、辐射层和对流层:
太阳距地球1.5亿千米，
直径大约是地球的110倍，
体积是地球的130万倍，
质量是地球的33万倍，
核心温度高达1 500万摄氏度。
一、太阳——巨大的核能火炉
1.太阳的结构

## Slide 4
2.太阳的能量来源：
在太阳内部，氢原子核在超高温下发生聚变，释放出巨大的核能。太阳核心每时每刻都在发生氢弹爆炸，太阳就像一个巨大的“核能火炉”。
太阳表面温度约6 000 ℃，太阳至今已经稳定地“燃烧”了近50亿年，而且还能继续“燃烧”50亿年。

## Slide 5
3.太阳能的传递：
大部分太阳能以热和光的形式向四周辐射，传递到地球被接收。
（1）太阳能十分巨大；
（2）太阳能供应时间长久；
（3）太阳能分布广阔，获取方便；
（4）太阳能安全、清洁、无污染。
4.太阳能的优点

## Slide 6
二、太阳是人类能源的宝库
太阳向外辐射的能量中，只有约二十亿分之一传递到地球。
太阳光已经照耀我们的地球近50亿年，地球在这近50亿年中积累的太阳能是我们今天所用大部分能量的源泉。人类的日常生活，也无法离开阳光。

## Slide 7
1.化石能源的形成
远古时期的植物通过光合作用将太阳能转化为生物体内的化学能。
经过地壳的不断运动，死后的动植物躯体埋在地下和海底。
经过几百万年的复杂变化，变成了煤、石油、天然气。
今天我们开采化石燃料，实际上是开采上亿年前地球接收的太阳能。

## Slide 8
（1）石油和天然气的形成：
古代海洋或大型湖泊里的大量动植物死亡后，躯体被埋在泥沙下，在缺氧的条件下逐渐分解变化随着地壳的升降运动，又被送到海底，埋在沉积岩里承受高压和地热的烘烤，经过漫长的的转化形成的。

## Slide 9
（2）煤的形成
千百万年前植物的叶子和根茎，在地面上堆积而成的一层极厚的腐殖质，由于地壳的变动，不断埋入地下，长期与空气隔绝，并在高温高压下，经过一系列物理化学变化形成的。

## Slide 10
根据图示内容，说明太阳辐射到地球的能量的利用、转化和守恒的情况。
想想议议
地球上的空气吸收太阳能，转化为风能；水吸收太阳能，转化为水能；植物吸收太阳能，通过光合作用，转化为化学能。人类和动物从植物或其他动物获取生物质能以维持生命.总之，整个能量是守恒的.
风能、水能、生物质能等都来源于太阳。

## Slide 11
三、太阳能的利用
(1)利用集热器、太阳灶把水等物质加热，把太阳能转化成内能。
1.光热转换
太阳能集热器
太阳能集热器的原理
(2) 工作原理：吸热板吸收太阳光时，太阳能转化为内能，水的内能增大、温度升高、密度减小而上升，补给水箱内密度大的冷水流下来填补。

## Slide 12
想想做做
自制太阳集热器
(1)在一个黑色盘子和白色盘子中分别注入1cm深的冷水，用温度计测量初温．
(2)将玻璃板（或塑料纸）盖在盘子上， 然后放在阳光下晒一个小时。
(3)移开盖板，用温度计测量水温。哪个盘 中的水温高？
想一想：为什么要用黑色的盘子？为什么盘子上面要盖玻璃板？
现象：黑色盘中水温高。
结论：黑色物体更容易吸收太阳光的能量。
因为黑色盘子吸热性比白色盘子的吸热性要强.
盖玻璃板是防止水散热.

## Slide 13
(1)用太阳电池把太阳能转化成电能。
2.光电转换
太阳能凉帽
太阳能汽车
太阳能电池矩阵
太阳能路灯
人造卫星上的太阳能电板
(2)太阳能电池较长、没有污染，在航空、航 天、交通、通信等领域中有较为广泛的应用。
但是，它的成本较高，每个太阳能电池产生的电压较低。

## Slide 14
3.光化转换
利用植物的光合作用将太阳能转化为化学能
4.太阳能的缺点
(1).太阳能虽然十分巨大，但它太分散；
(2).太阳能不稳定，不能正常使用；
(3).目前太阳能转换器的效率不高。
既然太阳能有那么多优点，为什么不大范围应用呢？
问题

## Slide 15
3
课堂小结
本堂重点：了解太阳能是人类能源的宝库和利用太阳能的方式。
本堂难点：知道利用太阳能的的能量转化.

## Slide 16
典例分析
考点一：太阳能产生的原因
4
【典型例题1】
（2019 淄博）如图是一款太阳能LED灯，下列相关说法错误的是（ ）
A.ED灯是由半导体材料制成的
B.LED灯可以把太阳能转化为电能
C.太阳能是可再生能源
D.太阳能是太阳内部发生核裂变释放的能量
D

## Slide 17
【迁移训练1】
（2019 山东青岛）下列关于太阳能的说法，错误的是（ ）
A．太阳能是一次能源
B．太阳能是由核聚变产生的
C．当前我国能源消费以直接利用太阳能为主
D．太阳能是可再生能源
C

## Slide 18
考点二：太阳能的类别
【典型例题2】
（2019 湖北黄冈）2019年1月3日，由我国发射的嫦娥四号实现了人类首次在月球背面成功着陆。下列有关嫦娥四号巡视器玉兔二号的判断正确的是（ ）
A.飞行控制中心利用声波控制玉兔二号
B.飞行控制中心利用电磁波控制玉兔二号
C.供给玉兔二号的电能是一次能源，
D.太阳能帆板接收的太阳能是不可再生能源
B

## Slide 19
【迁移训练2】
（2019 鄂州）下列说法正确的是（ ）
A. 当有人触电时应立即切断电源
B. 家中多个大功率用电器可以在同一插线板上同时使用
C. 光缆通信中光在光纤里一直沿直线传播
D. 太阳能、风能、核能都是可再生能源
A