## Slide 1
第十二讲 简单机械
命题点1 杠杆

## Slide 2
栏目导航
玩转广东省卷10年中考真题
知识精讲
考点清单
回归教材
重难点突破
实验突破--科学探究素养提升

## Slide 3
简单机械
滑轮
杠杆
定义
五要素
平衡条件：F1L1=F2L2
杠杆分类
定滑轮
动滑轮
滑轮组
定义
公式
提高机械效
率的方法
机械效率总小于1
等臂杠杆
特点
省力杠杆
特点
机械效率
斜面
高度相同时，斜
面越长越省力
特点

## Slide 4
知识精讲
考点清单
一、杠杆 1.定义：
如图所示，一根硬棒，在力的作用下能绕________转动，这根硬棒就是杠杆. 2.五要素（如图）
_________：杠杆可以绕其转动的点O.
_________：使杠杆转动的力F1.
_________：阻碍杠杆转动的力F2.
固定点
支点
动力
阻力
返回思维导图

## Slide 5
动力臂：从支点O到________________的距离L1. 阻力臂：从支点O到________________的距离L2. 3.杠杆的平衡条件
(1)杠杆平衡是指杠杆在动力和阻力的作用下处于________状态. (2)平衡条件：动力×动力臂＝阻力×阻力臂.用F1、F2、L1、L2分别表示动力、阻力、动力臂、阻力臂，杠杆的平衡条件还可写为：_____________. 注意：计算时F1和F2单位相同，L1和L2单位相同.
动力F1作用线
阻力F2作用线
静止
F1L1＝F2L2
返回思维导图

## Slide 6
杠杆种类 | 力臂的关系 | 力的关系 | 特点 | 应用举例
省力杠杆 | __________ | __________ | ___________ | 撬棒、起瓶器、手推车等
费力杠杆 | L1＜L2 | __________ | ___________ | 镊子、钓鱼竿、筷子等
等臂杠杆 | __________ | __________ | ______________________ | 天平、定滑轮等
4.生活中的杠杆
L1>L2
F1＜F2
省力费距离
F1＞F2
费力省距离
L1＝L2
F1＝F2
既不省力也不省距离
返回思维导图

## Slide 7
回归教材
1. 下列工具中，在使用时属于费力杠杆的是( ) A. 天平 B. 瓶盖起子 C. 钢丝钳 D. 理发剪刀 2. (RJ八下P80，动手动脑学物理)如图所示为工人在使用钳子剪铁丝时的情形，其工作时相当于一个省力杠杆，其中对杠杆AOB的动力和动力臂、阻力和阻力臂作图正确的是( )
D
B

## Slide 8
3. (RJ八下P80，动手动脑学物理改编)工人师傅用独轮车搬运砖块，车和砖块所受的总重力G＝1 200 N，如图所示．工人师傅推车时，人手向上的力F的大小是( ) A. 360 N
B. 400 N
C. 600 N
D. 1 200 N
第3题图
B

## Slide 9
4. 如图所示为端午节赛龙舟时的情景，此时桨属于________(选填“省力”“费力”或“等臂”)杠杆，可以______(选填“省”或“费”)距离．当运动员向后划桨时，龙舟就向前行进，说明物体间力的作用是________的．
5. 如图所示，老人使用撬棒撬动一石块时，若L1＝3L2，F2＝1 200 N，则F1＝________N，它是一种________(选填“等臂”“省力”或“费力”)杠杆．
第4题图
第5题图
费力
省
相互
400
省力

## Slide 10
重难点突破
一、杠杆作图
方法指导
画最小力的方法 ①动力作用点要选在杠杆上距支点最远处； ②连接动力作用点和支点(即动力臂)； ③过动力作用点，作动力作用点与支点连线的垂线； ④根据动力和阻力使杠杆转动的方向相反，确定动力的方向．即为最小力的方向．

## Slide 11
例1题图
类型一 画力臂
例1 在图中，分别画出杠杆的动力臂L2和阻力臂L1.
L1
L2

## Slide 12
例2 请画出手柄受到的压力F的力臂．
例2题图
L

## Slide 13
例3题图
类型二 画最小力
例3 如图所示，一轻质杠杆AC可绕支点O自由转动，在B点挂一重为G的物体．为使杠杆在水平位置保持平衡，画出施加在杠杆上最小力F的示意图．
F

## Slide 14
例4 如图所示，是一个电热水壶的简易图，在图中画出它所受重力的示意图(B为重心)；用力作用在壶盖上A点时，可将壶盖打开．请在A点画出所需最小力F的示意图(O为支点)．
例4题图
F
G

## Slide 15
实验突破--科学探究素养提升
命 题 点
实验视频见超值配赠
实验
探究杠杆的平衡条件(2014.18)
【设计与进行实验】 1. 实验装置图 2. 主要实验器材及操作 (1)弹簧测力计的使用和读数 (2)支点处于杠杆中央的目的(避免杠杆自重对实验结果产生影响)

## Slide 16
3. 实验前调节杠杆处于水平平衡状态(目的：便于测量力臂；调平：左高向左调，右高向右调，实验过程中不能调节平衡螺母)[2014.18(1)] 4. 在杠杆两端加减或移动钩码后，观察杠杆的平衡状况 5. 实验表格设计与数据的记录 6. 多次实验的目的(避免偶然性，使得出的结论更具有普遍性) 【分析数据和现象、总结结论】 7. 实验数据分析，得出结论(F1L1＝F2L2)[2014.18(2)] 【交流与反思】 8. 弹簧测力计从竖直拉杠杆变成倾斜拉杠杆(弹簧测力计对应的力臂逐渐变小，弹簧测力计示数逐渐变大)

## Slide 17
9. 将钩码换成弹簧测力计的好处(可以直接读出力的大小) 10. 杠杆平衡条件的应用 (1)为了使杠杆平衡对钩码的左右移动或者增减悬挂 (2)杠杆平衡时，两边增减钩码或移动钩码的位置后杠杆是否平衡：若F1L1≠F2L2，则哪边乘积大，杠杆向哪边倾斜 (3)计算力、力臂 11. 生活中杠杆的应用及杠杆类型的判断 12. 得出结论与结果不符的原因(实验数据具有偶然性，应多次测量) 实验结论：杠杆的平衡条件：动力×动力臂＝阻力×阻力臂(F1L1＝F2L2)

## Slide 18
全国视野分层练
例题图
例 小明和他的同学们在探究杠杆的平衡条件实验中所用到的器材有：杠杆(每格5 cm)、支架、弹簧测力计、刻度尺、质量相同的钩码(每个0.5 N)若干个．

## Slide 19
基础训练
(1)实验前没挂钩码时，小明发现杠杆静止时的位置如图甲所示，此时杠杆________(选填“达到”或“没达到”)平衡状态，此时应将杠杆两端的平衡螺母向________(选填“左”或“右”)调节，使杠杆在________位置平衡，这样做的目的是避免__________对实验的影响、便于测量________． (2)杠杆水平平衡后，小明在杠杆两端分别挂上钩码如图乙所示，杠杆的________端下沉，要使杠杆重新在水平位置平衡，在不改变钩码悬挂点的位置，只需将左侧钩码________即可．
达到
左
水平
杠杆自重
力臂
左
去掉1个

## Slide 20
(3)实验应多次改变挂在杠杆两端钩码的数量和悬挂位置，收集杠杆平衡时多组动力、动力臂和阻力、阻力臂的数据，其目的是______________(选填“减小误差”或“寻找普遍规律”)． (4)继续实验，小明得到的数据如下表： 根据实验数据可得出杠杆平衡条件：____________________________．
实验序号 | 动力F1/N | 动力臂L1/cm | 阻力F2/N | 阻力臂L2/cm
1 | 0.5 | 10 | 1 | 5
2 | 2 | 15 | 1.5 | 20
3 | 1.5 | 10 | 3 | 5
寻找普遍规律
动力×动力臂＝阻力×阻力臂

## Slide 21
能力提升
(5)同组的小华通过对数据分析后得出结论：动力×支点到动力作用点的距离＝阻力×支点到阻力作用点的距离．为了验证实验结论的可靠性，他设计了如图丙所示的实验： ①小华换上弹簧测力计的好处是______________________； ②小华在A点挂上2 N的砝码，则弹簧测力计的示数为______时，杠杆能保持平衡； ③杠杆平衡后，小华将弹簧测力计向右转过一定角度，杠杆重新在水平位置平衡后，弹簧测力计的示数________(选填“变大”“变小”或“不变”)，读出弹簧测力计的示数，分析此次实验数据可知小华的结论________(选填“可靠”或“不可靠”)．
方便读出拉力大小
1N
变大
不可靠

## Slide 22
(6)如果小明没有对图甲调平就匆忙进行图丙实验(杠杆单位长度为l，钩码单个重力为G)，杠杆此时虽然水平平衡，但可以判断：4G·2l________(选填“>”“<”或“＝”)Fa·4l. (7)小明实验结束后想进一步研究，如果杠杆受到F2、F3两个阻力，结果会怎样？通过实验，他们得到了如图丁所示的结果，根据这个结果，可以初步得出，在这种情况下杠杆的平衡条件为：F1L1＝___________．(F1、F2、F3的力臂分别为L1、L2、L3) (8)小明实验结束后联想到生活中的跷跷板，现欲使如图戊
所示的静止跷跷板发生转动，小女孩B可以采取的做法是__________________________________．
例题图戊
＞
F2L2＋F3L3
远离支点(或向右端移动)

## Slide 23
玩转广东省卷10年中考真题
类型
1
杠杆平衡条件及其应用（10年4考）
1. (2016省卷13题3分)如图所示，由不同物质制成的甲和乙两种实心球的体积相等，此时杠杆平衡(杠杆自重、挂盘和
细线的质量忽略不计)，则杠杆左右两边的力臂
之比为__________，1个甲球和1个乙球的质量
之比为________，甲球和乙球的密度之比为
________．
第1题图
2∶1
1∶3
1∶3

## Slide 24
2. (2013省卷14题3分)如图是某装置利用浮力进行自动控制的原理图．AOB为一杠杆(质量忽略不计)，OA∶OB＝1∶2，A端用细线挂一空心铝球，质量为2.7 kg，当铝球一半体积浸在水中，
在B端施加3.5 N的竖直向下的拉力F时，
杠杆恰好在水平位置平衡，则铝球实心
部分的体积为________m3，铝球受到的
浮力为________N，铝球空心部分体积为
________m3.(ρ铝＝2.7×103 kg/m3，g＝10 N/kg)
第2题图
1×10－3
20
3×10－3

## Slide 25
类型
2
杠杆作图（10年5考）
考向一 画指定力的力臂[2019.15(1)，2018.15(1)，2012.15(2)]
3. [2019省卷15(1)题2分]如图所示，拉杆式行李箱在拉力F的作用下静止在斜坡上，请画出行李箱受到的重力G的示意图，以及拉力F对O点的力臂L.
第3题图
L
G

## Slide 26
4. [2018省卷15(1)题1分]如图所示，轻质杠杆OA可绕O点转动，请在图中画出杠杆OA的动力臂L.
5. [2012省卷15(2)题1分]如图所示，杠杆OB可绕O点转动，在力F的作用下在水平位置平衡，画出力F的力臂l.
第4题图
第5题图
L
l

## Slide 27
考向二 画最小力和力臂[2017.15(2)，2015.15(1)]
6. [2017省卷15(2)题2分]如图所示，利用羊角锤撬起钉子，请你在羊角锤A点处画出所能施加的最小动力F1，并画出阻力F2的阻力臂L2.
第6题图
F1
L2

## Slide 28
7. [2015省卷15(1)题2分]如图，请在杠杆A处画出把物体拉起时的最小拉力F，并画出拉力F的力臂l.
第7题图
F
l

## Slide 29
第8题图
考向拓展
8. [2019深圳30(2)题2分]如图所示，在C点用力把桌腿A抬离地面时，桌腿B始终没有移动，请在C点画出最小作用力的示意图．
F

## Slide 30
类型
3
探究杠杆的平衡条件（2014.18）
9. (2014省卷18题6分)如图所示，利用铁架台、带有刻度的杠杆、细线、数量足够的钩码等实验器材探究杠杆的平衡条件．
第9题图

## Slide 31
(1)实验前杠杆如图所示，为使杠杆处在________平衡状态，应将杠杆右端的平衡螺母B向________(选填“左”或“右”)调． (2)记录实验数据的表格如表所示，请将表头栏目、实验所记录的数据补充完整．
水平
右
实验次数 | _________ | 动力臂l1/m | 阻力F2/N | ___________
1 | 2 | 0.3 | 3 | 0.2
2 | 4 | 0.4 | 8 | ________
3 | 5 | ________ | 6 | 0.25
动力F1/N
阻力臂l2/m
0.2
0.3