## Slide 1
栏目导航
玩转广东省卷10年中考真题
知识精讲
考点清单
回归教材
第十二讲 简单机械
命题点2 滑轮

## Slide 2
滑轮
知识精讲
考点清单
 | 图示 | 定义 | 特点 | 拉力F与物重G的关系（忽略绳重及摩擦） | 拉力F移动距离s与物体上升高度h的关系
定滑轮 |  | 轴固定不动的滑轮 | 可以改变力的____ ，_____ 省力和距离 | F＝______ | s=______
方向
不能
G
h

## Slide 3
 | 图示 | 定义 | 特点 | 拉力F与物重G的关系（忽略绳重及摩擦） | 拉力F移动距离s与物体上升高度h的关系
动滑轮 |  | 随物体在一起运动的滑轮 | 可以____ 力，但不能改变力的______ ，而且___距离 | F=_________ | s＝______
省
方向
费
2h

## Slide 4
 | 图示 | 定义 | 特点 | 拉力F与物重G的关系（忽略绳重及摩擦） | 拉力F移动距离s与物体上升高度h的关系
滑轮组 |  | 用定滑轮和动滑轮组合在一起构成滑轮组 | 既可以改变__________ ，又可以____力 | F= ＝________ ， n为承担物重的绳子段数 | s=nh＝______ , n为承担物重的绳子段数
力的方向
省
2h
轮轴和斜面都是可以省力但费距离的简单机械.如门把手、盘山公路等.

## Slide 5
回归教材
第1题图
1. (RJ八下P81，想想议议改编)如图所示，大人利用滑轮将重物吊到二楼，孩子想帮忙，却把自己提了上去，下列说法中不正确的是( ) A. 该滑轮是定滑轮，使用它可以改变力的方向
B. 孩子受到的重力小于重物受到的重力 C. 大人拉绳的力所做的功是有用功
D. 孩子被提起，他的重力势能变大
C

## Slide 6
2. (RJ八下P82，演示实验改编)对比甲、乙两图可知，使用定滑轮时，不省力，但可以改变力的________，对比甲、丙两图可知，使用动滑轮时，可以________，但不能改变力的方向，而且费________．
第2题图
方向
省力
距离

## Slide 7
3. 如图所示均为简单机械的一种，它们都属于______(选填“杠杆”“滑轮”或“轮轴”) 都可以________，但不能省功．
4. 用一个动滑轮和一个定滑轮组成滑轮组来提升重物，请在图中画出最省力的绕法．
第3题图
第4题图
轮轴
省力
F

## Slide 8
玩转广东省卷10年中考真题
类型
1
滑轮组绕线特点及应用（10年5考）
1. (2018省卷7题3分)A、B两种实心物体的质量与体积的关系如图甲所示，把体积相等的A、B物体挂在滑轮组下，若要使它们处于静止状态，则在图乙的虚线框内悬挂B物体的个数是(不计摩擦和滑轮的自重)( ) A. 1个
B. 2个
C. 3个
D. 4个
第1题图
B

## Slide 9
2. (2015省卷12题3分)如图所示，已知物体A和动滑轮的总重为200 N，当物体A匀速上升高度为1 m时，绳子移动的距离为________m，人对绳子的拉力为________N，拉力所做的功为________J．(绳子与滑轮的摩擦力、空气阻力忽略不计)
第2题图
2
100
200

## Slide 10
3. (2019省卷19题7分)如题图所示，质量为960 kg、底面积为0.5 m2的石材A放在水平地面上，利用滑轮组水平拉动A，使其在20 s的时间内匀速向墙靠近了4 m，水平拉力F＝500 N，不计绳、滑轮组的质量以及绳与滑轮组之间的摩擦，g取10 N/kg.求： (1)A对水平地面的压强；
(2)A在运动过程中受到摩擦力的大小； (3)拉力F的功率．
第3题图

## Slide 11
解：(1)A的重力G＝mg＝960 kg×10 N/kg＝9 600 N 地面水平，A对地面的压力F＝G＝9 600 N A对地面的压强
(2)A在运动过程中受到的摩擦力大小 f＝2F＝2×500 N＝1 000 N
(3)绳子移动的距离s＝2 sA＝2×4 m＝8 m 拉力F做的功W＝Fs＝500 N×8 m＝4 000 J 拉力F的功率

## Slide 12
4. (2014省卷19题7分)如图所示是某种升降电梯工作原理图，它由轿厢、配重、缆绳、滑轮和电动机等部件组成，连接轿厢的两根缆绳非常靠近，轿厢空载时的重量是3 100 N，配重的重量是3 000 N，某次电梯载货物的重量是1 000 N，当电梯匀速上升15 m，所用的时间为10 s，不计缆绳重力和一切摩擦阻力，在此运动过程中，求：
(1)轿厢的速度大小； (2)配重重力对配重做的功； (3)电动机的功率至少是多大．
第4题图

## Slide 13
(2)配重重力对配重做的功 W1＝G1h＝3 000 N×15 m＝4.5×104 J
(3)克服轿厢重力做的功 W2＝G2h＝3 100 N×15 m＝4.65×104 J 克服货物重力做的功 W3＝G3h＝1 000 N×15 m＝1.5×104 J 电动机需要做的功 W4＝W2＋W3－W1＝4.65×104 J＋1.5×104 J－4.5×104 J＝1.65×104 J
电动机的功率

## Slide 14
类型
2
滑轮组绕线作图（2016.15，2010.15）
5. [2016省卷15(2)题2分]用如图所示的滑轮组提升重物，用笔画线代替绳子画出最省力的绳子绕法．
6. [2010省卷15(2)题2分]如图所示，某人站在A处用一根绳子和两个滑轮提起物体B，画出最省力的绕线方式．
第5题图
第6题图
F