## Slide 1
第十二讲 简单机械
命题点3 机械效率

## Slide 2
栏目导航
玩转广东省卷10年中考真题
知识精讲
考点清单
回归教材
实验突破--科学探究素养提升

## Slide 3
知识精讲
考点清单
机械效率
1.定义：
物理学中，将_______跟_______的比值叫做机械效率，用符号_______表示. 2.计算公式：
η= ____________=__________________
W有表示有用功，指无论是否使用机械都必须要做的功.
W总表示总功，指有用功和额外功之和.
有用功
总功
η

## Slide 4
W额表示额外功，指使用机械时，并非我们需要又不得不做的功. 3.特点：使用任何机械都不可避免地要做额外功，有用功总是______总功，所以机械效率总是小于1的. 4.影响因素：机械自重、运转部分的摩擦、物重等.
简单机械 | 定滑轮 | 动滑轮、滑轮组 | 斜面
小于

## Slide 5
简单机械 | 定滑轮 | 动滑轮、滑轮组 | 斜面
有用功（物体重为G，上升高度为h） | W有用=______（G表示物体重力，单位必为N；h表示物体上升高度，单位必为m；W有用表示有用功，单位必为J） |  | 
总功（F为拉力， s为移动的距离） | W总=______(s=h) | W总=Fs （s=nh，n为动滑轮承担 绳子的段数） | W总=Fs
机械效率 |  |  | 
Gh
Fs

## Slide 6
回归教材
第2题图
1. 关于功、功率和机械效率，下列说法正确的是( ) A. 通过改进机械的性能可以使机械效率达到100%
B. 做功多的机械，功率一定大 C. 功率大的机械，做功一定快
D. 做功快的机械，机械效率一定高 2. 如图是一风景区的盘山公路，之所以要把上山的
公路修成这般模样，是因为盘山公路相当于简单机
械中的________，使用它可以________．
C
斜面
省力

## Slide 7
3. (RJ八下P84，动手动脑学物理改编)利用如图甲所示的滑轮组提起一个重力为2 000 N的物体，不计摩擦及绳子、滑轮自重，绳子的拉力F＝________N．如果要用这个滑轮组达到更加省力的效果，绳子应该怎么绕，请在图乙中画出绳子的绕法，并计算此时拉力等于________N．如果考虑滑轮自重且每个滑轮重力相同，按图乙的绕法，
实际拉力为450 N，此时一个滑轮的重为________N，
这时滑轮组的机械效率是________．(结果保留
到百分之0.1)
第3题图
500
400
125
88.9%

## Slide 8
4. (RJ八下P88动手动脑学物理改编)如图，在斜面上将一个重4.5 N的物体匀速拉到高处，沿斜面向上的拉力为1.8 N，斜面长1.2 m，高0.3 m，则人对物体做的有用功是______J，斜面的机械效率为________，在高度相同时，斜面越长越________(选填“省力”或“费力”)．
第4题图
1.35
62.5%
省力

## Slide 9
实验突破--科学探究素养提升
命 题 点
实验视频见超值配赠
实验
测量滑轮组的机械效率
1. 实验装置图 2. 实验原理(η＝ ×100%) 3. 主要实验仪器及作用 (1)弹簧测力计(测量拉力的大小和钩码重力) (2)刻度尺(测量钩码上升的距离和弹簧测力计移动的距离)

## Slide 10
4. 控制变量法的应用 (1)探究滑轮组的机械效率与物重的关系(控制同一滑轮组的绕线方式相同，改变滑轮组所吊钩码的数量) (2)探究滑轮组的机械效率与动滑轮的重力大小(个数)的关系(控制滑轮组所吊钩码的数量相同，绕线方式相同，改变动滑轮的数量或换用重力不同的动滑轮) (3)探究滑轮组的机械效率与所提重物高度的关系(控制同一滑轮组的绕线方式相同，所提物体重力相同，改变提升重物的高度) 5. 承担重物绳子段数的判断(与动滑轮连接的段数即为绳子的段数)

## Slide 11
分析数据和现象、总结结论】 6. 功、机械效率的计算 7. 表格实验数据分析，总结结论 ①使用同一滑轮组，提升的重物质量增大，机械效率增大 ②使用同一滑轮组，提升同一重物时，滑轮组的机械效率与绳子段数无关 ③使用不同滑轮组，提升相同重物时，动滑轮越重，滑轮组机械效率越低 【交流与反思】 8. 提高滑轮组机械效率的方法(增加物重、减小动滑轮重力、减小机械间的摩擦)

## Slide 12
全国视野分层练
例题图
例 某小组在“测滑轮组机械效率的实验”中得到的数据如表所示，实验装置如图所示．

## Slide 13
基础训练
(1)实验中应沿竖直方向________________缓慢拉动弹簧测力计． (2)请将表中的两个数据填写完整，分析表中数据可知第4次实验是用________(选填“丙”或“丁”)图所示装置做的实验．
实验次数 | 钩码重G/N | 钩码上升高度h/m | 绳端拉力F/N | 绳端移动距离s/m | 机械效率η
1 | 4 | 0.1 | 2.7 | 0.2 | 74%
2 | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 74%
3 | 8 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 86%
4 | 8 | 0.1 | 2.5 | _______ | _______
匀速(或匀速直线)
0.4
80%
丁

## Slide 14
(3)通过比较________两次实验数据可得出结论：使用同一滑轮组提升同一重物时，滑轮组的机械效率与绳子段数无关．(填实验次数的序号) (4)通过比较________两次实验数据可得出结论：同一滑轮组提升重物时，物重越重，滑轮组机械效率越高．(填实验次数的序号) (5)通过比较3、4两次实验数据可得出结论：________________________________________________________________
1、2
2、3
不同滑轮组提升相同重物时，动滑轮越轻，滑轮组机械效率越高

## Slide 15
能力提升
(6)该小组同学利用图甲的滑轮组提升相同的物体时，增加物体匀速上升的速度，滑轮组的机械效率________(选填“变大”“变小”或“不变”)． (7)在第3次实验中，拉力F做的额外功为________J. (8)小明分析实验数据时，发现通过比较第2、4次实验数据，也能得出滑轮组机械效率与重物重力的关系．请你对小明同学的观点进行评估：______________________________________________． (9)结合上述结论，提高机械效率的方法有增大有用功，________(选填“增大”或“减小”)额外功．
不变
0.13
没有控制动滑轮重力不变，结论不可靠
减小

## Slide 16
(10)小组同学发现实验过程中边拉动弹簧测力计边读数，弹簧测力计示数不稳定，应该静止读数．你认为他的想法________(选填“正确”或“不正确”)，因为他没有考虑到________________对滑轮组机械效率的影响. (11)随后该小组的小强又设计了一个方案，如图戊所示．你认为和图丙装置对比，在提升同一重物时，若不计绳重和摩擦力，装置戊的机械效率________(选填“大于”“等于”或“小于”)装置丙的机械效率．
不正确
摩擦力(或摩擦)
等于

## Slide 17
玩转广东省卷10年中考真题
类型
1
机械效率的理解（2010.6）
1. (2010省卷6题3分)某建筑工地要将同一个箱子从地面搬上二楼，如果分别采用如图所示的两种方式搬运，关于F1和F2做功的情况，以下判断正确的是( ) A. 两种方式机械效率一定相等 B. 两种方式功率一定相等 C. 两种方式所做的总功一定相等 D. 两种方式所做的有用功一定相等
第1题图
D

## Slide 18
类型
2
功、功率和机械效率的相关计算（2018.19，2016.12）
2. (2016省卷12题3分)质量为0.5 kg的塑料桶装满水后总质量为10 kg，小明将其从地面匀速搬到高度为 1 m的桌面上，在竖直向上搬水的过程中所做的总功是______J，有用功是______J，机械效率是______．(g＝10 N/kg)
100
95
95%

## Slide 19
第3题图
3. (2018省卷19题6分)如图所示是建筑工地上的起重机示意图．起重机的电动机功率为3×103 W，当它把质量为1 t的重物匀速提起24 m时，用时100 s．(g＝10 N/kg)求： (1)在这段时间内起重机提起重物做功的功率是多少？机械效率是多少？ (2)若起重机AB长为20 m，吊起重物时B端的配重质量为4 t，为使起重机不翻倒，则OB长为多少？(不计摩擦和起重机自重)

## Slide 20
解：(1)根据二力平衡，起重机匀速提起重物的力 F＝G＝mg＝1×103 kg×10 N/kg＝1×104 N 起重机对重物所做的功 W＝Gh＝1×104 N×24 m＝2.4×105 J 起重机对重物做功的功率
(2)根据杠杆平衡条件：F1L1＝F2L2 mAg·(AB－OB)＝mBg·OB OB＝

## Slide 21
类型
3
滑轮组的机械效率[2013.16(2)，2011.19]
4. [2013省卷16(2)题3分]如图，用滑轮组将物块从位置A匀速拉到位置B，请在图中画出最省力的绕线方法；物块移动的距离为________cm；若此时绳子自由端所用拉力为10 N，物块受到的摩擦力为18 N，滑轮组的机械效率为________
第4题图
3.10
60%
F

## Slide 22
5. (2011省卷19题6分)用如图所示的滑轮组在20 s内将重600 N的物体从地面竖直提高4 m，所用拉力是250 N．在这个过程中，求： (1)有用功是多少？ (2)拉力的功率是多少？ (3)滑轮组机械效率是多少？
第5题图

## Slide 23
解：(1)W有＝Gh＝600 N×4 m＝2 400 J
(2)拉力做的总功W总＝Fs＝250 N×4×4 m＝4 000 J 拉力的功率
60%

## Slide 24
类型
4
斜面的机械效率(2012.19)
第6题图
6. (2012省卷19题7分)如图所示，小王站在高3 m、长6 m的斜面上，将重200 N的木箱A沿斜面匀速从底端拉上顶端，拉力大小恒为120 N，所花时间是10 s．求： (1)木箱A沿斜面方向的运动速度； (2)小王对木箱A做功的功率； (3)斜面的机械效率．(保留三位有效数字)

## Slide 25
解：(1)木箱A沿斜面方向的运动速度
(2)对木箱做的总功W总＝Fs＝120 N×6 m＝720 J
(3)对木箱做的有用功W有＝Gh＝200 N×3 m＝600 J 机械效率η＝

## Slide 26
7. (2019深圳33题7分)如图所示，斜面长s＝8 m，高h＝3 m．用平行于斜面，F＝50 N的拉力，将重力为G＝100 N的物体，由斜面的底端匀速拉到顶端，用时t＝10 s．求： (1)有用功W有； (2)拉力做功的功率P； (3)物体受到的摩擦力f； (4)该斜面的机械效率η.
第7题图
考向拓展

## Slide 27
解：(1)有用功W有＝Gh＝100 N×3 m＝300 J
(2)拉力做的总功为W总＝Fs＝50 N×8 m＝400 J
(3)额外功为W额＝W总－W有＝400 J－300 J＝100 J 因为W额＝fs，物体受到的摩擦力为f＝
(4) 斜面的机械效率为